ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

ПОСУДИЧСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОГАРСКОГО РАЙОНА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА

Москва

2011 г.

СОСТАВ ПРОЕКТНЫХ МАТЕРИАЛОВ

| № | Наименование документа | Инв. № |
| --- | --- | --- |
| 1. Текстовые материалы |
| 1 | Материалы по обоснованию проекта Генерального плана Посудичского сельского поселения Погарского района Брянской области | 201-10/1 |
| 2. Графические материалы |
| 2 | Схема современного использования территории (опорный план) | 201-10/2 |
| 3 | Проектный план и схема функционального зонирования | 201-10/3 |
| 4 | Карта риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 201-10/4 |
| 3. Материалы на электронных носителях |
| 5 | Текст тома в формате Word, иллюстративные материалы (карты-схемы) в формате JPEG (CD) | 201-10/5 |

| Генеральный директор | В.А. Дербеденев _________________ |
| --- | --- |
| Директор департамента градостроительства | Ю.В. Пашко _________________ |
| Руководитель проекта | В.В. Шкоркин _________________ |
| Главный архитектор проекта | П.И. Кучуро _________________ |

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	5

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД	8

2. ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ	14

2.1. Общие сведения о Посудичском сельском поселении	14

2.2. Экономико-географическое положение и факторы развития	16

2.3. Природные условия и ресурсы	17

2.3.1. Климатическая характеристика	17

2.3.2. Гидрологическая и гидрогеологическая характеристика	18

2.3.3. Инженерно-строительные условия	19

2.3.4. Минерально-сырьевые ресурсы и почвенный покров	21

2.3.5. Лесные ресурсы	22

2.4. Экологическая ситуация	24

2.4.1. Состояние атмосферного воздуха	24

2.4.2. Состояние поверхностных и подземных вод	25

2.4.3. Состояние почвенного покрова и санитарная очистка территории	25

2.5. Социально-экономическая ситуация	27

2.5.1. Население и трудовые ресурсы. Положение поселения в системе расселения	27

2.5.2. Экономическая ситуация. Перспективы экономического развития	29

2.5.3. Жилой фонд и жилищное строительство	33

2.5.3.1. Современное состояние и структура жилого фонда	34

2.5.3.2. Новое жилищное строительство	35

2.5.4. Социальная инфраструктура и бытовое обслуживание населения	38

2.5.4.1. Учреждения образования	39

2.5.4.2. Учреждения здравоохранения и социального обеспечения	40

2.5.4.3. Учреждения культуры	41

2.5.4.4. Физкультура и спорт	42

2.5.4.5. Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания	42

2.6. Охрана объектов историко-культурного наследия	44

2.7. Транспортная инфраструктура	49

2.7.1. Транспорт	49

2.7.2. Улично-дорожная сеть	50

2.7.3. Объекты транспортной инфраструктуры	50

2.8. Инженерная инфраструктура	52

2.8.1. Водоснабжение	52

2.8.2. Водоотведение	54

2.8.3. Электроснабжение	54

2.8.4. Газоснабжение	56

2.8.5. Теплоснабжение	58

2.8.6. Связь	59

2.9. Анализ планировочной структуры. Пространственно-средовой потенциал	61

2.9.1. Существующие границы муниципального образования	61

2.9.2. Организация зеленых насаждений	63

2.9.3. Система градостроительных ограничений	64

2.10. Концепция функционально-планировочного развития сельского поселения	66

2.10.1. Архитектурно-планировочная концепция	66

2.10.2. Функциональное зонирование территории	66

2.11. Риск уязвимости территории от природных и техногенных чрезвычайных ситуаций	69

2.12. Зоны с особыми условиями использования территории и градостроительные ограничения	78

3. ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ	81

3.1. Развитие архитектурно-планировочной структуры	81

3.2. Социально-экономическое развитие	83

3.2.1. Основные направления демографической политики. Прогноз численности населения и сфера занятости	83

3.2.2. Мероприятия по развитию экономики	85

3.2.3. Основные направления жилищной политики	86

3.2.4. Мероприятия по развитию социальной инфраструктуры	88

3.2.4.1. Образование	88

3.2.4.2. Здравоохранение	88

3.2.4.3. Культура	88

3.2.4.4. Физкультура и спорт	89

3.2.4.5. Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания	89

3.3. Мероприятия по охране объектов историко-культурного наследия	90

3.4. Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры	92

3.5. Мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры	95

3.5.1. Водоснабжение	95

3.5.2. Водоотведение	97

3.5.3. Электроснабжение	100

3.5.4. Газоснабжение	102

3.5.5. Теплоснабжение	103

3.5.6. Связь	104

3.6. Мероприятия по охране окружающей среды	106

3.7. Мероприятия по защите территории от опасных природных и техногенных процессов и чрезвычайных ситуаций	108

3.8. Мероприятия по нормативному правовому обеспечению реализации Генерального плана	109

4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРВООЧЕРЕДНОЙ РАЗРАБОТКЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ	110

ВВЕДЕНИЕ

Генеральный план Посудичского сельского поселения Погарского муниципального района Брянской области разработан  по заказу администрации Посудичского сельского поселения на основании муниципального контракта в соответствии с требованиями, изложенными в техническом задании на разработку градостроительной документации (Приложение №1 к муниципальному контракту).

Генеральный план – основной вид градостроительной документации, определяющий в интересах населения и государства условия формирования среды жизнедеятельности, направления и границы развития территории поселения, зонирование территории, развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, градостроительные требования к сохранению объектов историко-культурного наследия и особо охраняемых природных территорий, соблюдение санитарных норм и обеспечения экологической безопасности. Основная функция Генерального плана – градорегулирование, координация участников градостроительной деятельности в рамках принятой градостроительной стратегии.

Проектные решения Генерального плана являются основой для определения долгосрочной стратегии и этапов градостроительного планирования развития территории Посудичского сельского поселения, выбора оптимального решения архитектурно-планировочной  организации и функционального зонирования территории.

Разработка Генерального плана Посудичского сельского поселения проводилась в соответствии с положениями статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации (от 29.12.2004г. №190-ФЗ), Законом Брянской области 15 марта 2007 года №28-З «О градостроительной деятельности в Брянской области», требованиями действующих федеральных законодательных актов, с учетом следующей базовой законодательной и градостроительной документации:

- Градостроительный кодекс РФ;

- Земельный Кодекс РФ

- Водный Кодекс РФ

- Лесной Кодекс РФ

- Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» №131-ФЗ.

- Федеральный закон «О техническом регулировании» №184-ФЗ от 27.12.2002 г.

- Федеральный закон «Об особо охраняемых природных территориях» №33-ФЗ от 14.03.95 г.

- Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» №52-ФЗ от 30.03 1999 с изменениями от 10.01.2003г.

- Федеральный закон «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» №122-ФЗ от 21.07.97г.

- Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002г. №73-ФЗ).

- «Методические рекомендаций по разработке схем зонирования территории городов» №190-ФЗ от 29 декабря 2004 г.

- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования,  экспертизы  и утверждения градостроительной документации»;

- СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

- СНиП 2.04.03.-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения»;

- СНиП 2.04.07-86 «Тепловые сети»;

- СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территории от затопления и подтопления»;

- СНиП 2.04.07-86*; «Методики расчета потребности тепловой энергии на отопление»; вентиляцию и горячее водоснабжение жилых и общественных зданий и сооружений»;

- СНиП 11-02-96 «Инженерно-экологические изыскания для строительства. Основные положения»;

- СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы»;

- СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод»;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- ГН 2.1.6.1338-03 «Гигиенические нормативы и ПДК загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест»;

- СП 2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнений»;

- СП 30-102-99 «Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства»;

Генеральный план разработан в  границах муниципального образования Посудичское сельское поселение Погарского муниципального района Брянской области, установленных Законом Брянской области от 9 марта 2005 года № 3-З «О наделении муниципальных образований статусом городского округа, муниципального района, городского поселения, сельского поселения и установлении границ муниципальных образований в Брянской области».

Разработка Генерального плана велась с учетом следующей ранее разработанной градостроительной документации:

- Схемы территориального планирования Погарского муниципального района Брянской области выполненной ООО «Финансовый и организационный консалтинг» в 2009 году;

- Схемы территориального планирования Брянской области выполненной ООО НПИ «ЭНКО» в 2009 году.

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД

Основными целями территориального планирования Посудичского сельского поселения являются:

- Определение назначения территории поселения  исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территории, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан.

- Обеспечение устойчивого развития территории поселения путём разработки долгосрочной территориальной стратегии, учитывающей, в том числе, необходимость достижения социально-экономического развития поселения  и обеспечения высоких жизненных стандартов населения.

В рамках проекта на основе комплексного анализа территории в отношении Посудичского сельского поселения сформулированы следующие цели развития:

- Обеспечение устойчивого социально-экономического развития сельского поселения, его производственного потенциала.

- Формирование комфортабельной жилой среды проживания, труда и отдыха населения отвечающей социальным стандартам.

- Улучшение архитектурно-художественного облика и повышение качества сложившейся среды населенных мест; повышение их уровня благоустройства.

- Повышение качества среды проживания и мест приложения труда.

- Сохранение и регенерация исторического и культурного наследия.

- Развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур.

- Обеспечения учета интересов Российской Федерации, Брянской области, жителей Посудичского сельского поселения и их объединений.

Реализация указанных целей осуществляется посредством решения следующих задач территориального планирования:

- Определение долгосрочной стратегии и этапов градостроительного планирования развития территории Посудичского сельского поселения.

- Определение оптимального решения архитектурно-планировочной  организации и функционального зонирования территории Посудичского сельского поселения.

- Выявление проблем градостроительного развития территории.

- Планируемое размещение объектов капитального строительства, существующие и планируемые границы земель промышленности, энергетики, транспорта и связи.

- Улучшение жилищных условий, достижение многообразия типов жилой среды и комплексности застройки жилых территорий.

- Определение направлений развития инженерной инфраструктуры.

- Разработка предложений по оптимизации транспортного обслуживания населения и развития дорожной инфраструктуры.

- Сохранение историко-культурного, ландшафтного и архитектурно-пространственного своеобразия Посудичского сельского поселения, а также всех населенных пунктов входящих в его состав.

- Разработка предложений по благоустройству и озеленению территории.

- Определение мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

- Обеспечение экологической безопасности и определение мероприятий по организации зон с особыми условиями использования территорий.

Методология проекта

В Генеральном плане определены основные параметры развития сельского поселения: перспективная численность населения, объемы всех видов строительства, в том числе жилищного строительства и реконструкции жилищного фонда, необходимые для строительства территории, основные направления развития транспортного комплекса и инженерной инфраструктуры, озеленения и благоустройства территории.

В проекте выполняется одна из главных задач Генерального плана – функциональное зонирование территорий, с выделением жилых, производственных, общественных, рекреационных и других зон, для развития всех жизненно важных функций территории поселения.

Планировочные решения Генерального плана являются основой для разработки проектной документации следующих уровней – проектов планировок отдельных районов и зон поселения, целевых программ и пр.

В качестве основных методов исследования при разработке тематических блоков предлагается использование современных научных методик, основанных на получении объективной информации о взаимодействии природных и социально-экономических процессов, выявлении особенностей современного состояния, ретроспективы, а так же моделирование и прогнозирование их развития.

К числу таких методов следует отнести математико-статистический, сравнительный, историко-географический, метод полимасштабного анализа, картографический, геоинформационный, социологический.

Такой подход позволяет провести:

- анализ современного состояния и использования территории при помощи ГИС- технологий и цифровых изображений для поиска решений по оптимизации пространственной организации территории сельского поселения;

- комплексный анализ территории с целью выявления природно-экологического, демографического, экономического, историко-культурного потенциалов, выявления проблемных ситуаций и территорий, а также зон с особыми условиями использования территории;

- разработку и обоснование предложений по зонированию территории, функциональному назначению зон и режимов их содержанию и использованию, развитию населенных пунктов;

- прогнозирование базовых параметров развития территории: численности населения сельского поселения, состояния сферы занятости, объемов строительства;

- разработку мероприятий по размещению объектов местного значения, по развитию транспортной инфраструктуры поселения, реконструкции и развитию инженерных систем, систем связи и телекоммуникаций;

- разработку мероприятий по восстановлению, сохранению и использованию историко-культурного наследия;

- разработку мероприятий по сохранению и развитию системы особо охраняемых природных территорий, рациональному использованию природных ресурсов;

- разработку мероприятий по защите от неблагоприятных природных и антропогенных процессов, чрезвычайных ситуаций.

Высокая достоверность результатов основывается на использовании методов пространственно-временного моделирования, геоинформационных технологий и систем ArcGIS, AutoCad, а так же обобщении многообразных источников первичной статистической информации – данных переписей населений и текущего государственного статистического учета, внутриведомственных отчетов, материалов обследований научных и научно-производственных организаций и т.п.

Использование инновационных методов в подготовке указанных документов территориального планирования, создание картографических и тематических баз данных, использование геоинформационных технологий, разработка интегральных географических информационно-аналитических систем способствуют формированию обоснованных представлений о пространственной организации территории, совершенствованию технологий комплексного территориального планирования, организации актуального информационного обеспечения градостроительной деятельности.

Разработка Генерального плана и Правил землепользования и застройки имеет следующие основные организационные блоки:

- проведение организационно-подготовительных работ, в рамках которых осуществляется:

  - заключение государственного контракта;

  - подготовка и утверждение заказчиком программы выполнения работ;

  - определение ответственных за реализацию мероприятий со стороны заказчика;

  - формирование проектного коллектива разработчиков;

  - рассылка детализированных анкет для промышленных предприятий;

  - анализ исходных данных, предоставляемых заказчиком.

  - выполнение работ по изготовление геоподосновы, ее адаптация согласно требованиям Технического задания;

  - разработка Генерального плана согласно Техническому заданию и Градостроительному Кодексу;

  - передача материалов заказчику в полном комплекте, согласование и утверждение Генерального плана.

Графические материалы выполнены в М 1:5000 с использованием программных пакетов ArcGIS и представлены в электронном виде, а также на бумажном носителе. На картах (схемах), входящих в состав Генерального плана Посудичского сельского поселения отображены:

Опорный план:

- границы сельского поселения;

- границы населенных пунктов, входящих в состав сельского поселения;

- границы земель сельскохозяйственного назначения, границы земель для обеспечения космической деятельности, границы земель обороны и безопасности, границы земель иного специального назначения, границы земель лесного фонда, границы земель водного фонда, границы земель особо охраняемых природных территорий федерального и регионального значения;

- границы земельных участков, которые предоставлены для размещения объектов капитального строительства федерального, регионального или местного значения либо на которых размещены объекты капитального строительства, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, а также границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства федерального, регионального или местного значения в соответствии со схемой Брянской области;

- существующие границы земель промышленности, энергетики, транспорта, связи;

- границы территорий объектов культурного наследия (в случае наличия утвержденных границ);

- границы зон инженерной и транспортной инфраструктур.

Функциональное зонирование с нанесением зон с особыми условиями использования территории:

- границы зон ограничений, утверждаемые в составе схем территориального планирования Российской Федерации, схем территориального планирования субъектов Российской Федерации, схем территориального планирования муниципальных районов, в том числе границы территорий объектов культурного наследия (в случае наличия утвержденных границ);

- границы зон с особыми условиями использования территорий (в отношении памятников культуры границы охранных зон наносятся при условии разработанных и утвержденных проектов охраны памятников), границы территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, границы зон негативного воздействия объектов капитального строительства местного значения в случае размещения таких объектов;

- сведения об использования территории муниципального образования с отображением границ земель различных категорий, иной информации об использовании соответствующей территории;

- сведения о комплексном развитии территории и размещении объектов капитального строительства местного значения, в том числе с учетом результатов инженерных изысканий;

- зоны планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения;

- существующие границы земель промышленности, энергетики, транспорта, связи;

- границы земельных участков, на которых размещены объекты капитального строительства, находящиеся в государственной или муниципальной собственности;

- границы зон инженерной и транспортной инфраструктур.

- границы функциональных зон с отображением параметров планируемого развития таких зон.

Проектный план:

- границы земельных участков, которые предоставлены для размещения объектов капитального строительства федерального, регионального или местного значения либо на которых размещены объекты капитального строительства, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, а также границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства федерального, регионального или местного значения;

- границы функциональных зон с отображением параметров планируемого развития таких зон;

- планируемые границы территорий, документация по планировке которых подлежит разработке в первоочередном порядке;

- границы планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения, в том числе:

- границы объектов электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения в границах сельского поселения;

- границы автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений в границах населенных пунктов, входящих в состав сельского поселения;

- границы иных объектов, размещение которых необходимо для осуществления полномочий органов местного самоуправления сельского поселения

Карта риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера:

- границы территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и воздействия их последствий;

- границы зон негативного воздействия объектов капитального строительства местного значения, в случае размещения таких объектов.

Генеральный план Посудичского сельского поселения  Погарского муниципального района Брянской области разработан авторским коллективом департамента Градостроительства ООО «Финансовый и организационный консалтинг» под руководством начальника отдела Территориального планирования В.В. Шкоркина.

2. ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

2.1. Общие сведения о Посудичском сельском поселении

Посудичское сельское поселение расположено в южной части Брянской области и в центре Погарского района на расстоянии 120 км к юго-западу от г. Брянска, 10 км к северу от пгт. Погара. Поселение входит в состав Погарского муниципального района, занимает площадь 5650 га (около 4,7% площади Погарского района).

Посудичское поселение на севере граничит с Юдиновским сельским поселением, на северо-востоке – со Стеченским сельским поселением, на востоке – с Вадьковским сельским поселением, на юго-востоке – с Погарским городским поселением, на юго-западе – с Гетуновским сельским поселением, на северо-западе – с Прирубкинским сельским поселением.

Рисунок 2.1. Местоположение поселения в структуре современного административно-территориального деления района

В состав территории Городищенского сельского поселения входят 7 населенных пунктов: село Посудичи, посёлок Белевая, посёлок Бердаши, деревня Мадеевка, посёлок Ореховка, посёлок Орлы, посёлок Садовый, деревня Яковлевичи.

Численность населения Посудичского сельского поселения в 2008 г. составила 1360 человек, или 4,2% населения Погарского района.

2.2. Экономико-географическое положение и факторы развития

Физико-географическое положение сельского поселения

Посудичское сельское поселение располагается на юго-западной окраине Среднерусской возвышенности, в бассейне реки Судость – притоке р. Десны (бассейн Черного моря).

Территория поселения представляет собой слабоволнистую равнину с низинами и холмами, покрытыми вторичными лесами и агроландшафтами. Средняя высота местности варьирует от 150 до 200 м. Особенности климата и рельефа местности обусловили формирование густой овражно-балочной сети.

Положение сельского поселения в системе расселения

Посудичское сельское поселение находится в основном каркасе расселения России, в 120 км от одного из его узлов – г. Брянска. Поселение является частью Погарского района, входящего в Стародубскую подсистему расселения Брянской области, и располагается в периферийной влияния зоне (3-х часовой транспортной доступности) главного областного узла – Брянска.

Система расселения в Посудичском поселении имеет долинный тип. Населенные пункты расположены в долине реки Судость - на расстоянии нескольких километров друг от друга. Большая часть пунктов располагается вдоль автодороги, соединяющей с. Посудичи с пгт. Погар. Средняя людность сельских населенных пунктов – 194 чел./снп.

В целом экономико-географическое положение сельского поселения на мезо- и макроуровне (в рамках Брянской области) можно охарактеризовать как периферийное. Административный центр находится в 120 км от областного центра (г. Брянск) и 12 км от районного центра (пгт. Погар). На микроуровне в отношении соседних поселений положение района относительно благоприятное, главным конкурентом является Погарское городское поселение, обладающее относительно более высоким экономическим и демографическим потенциалом.

2.3. Природные условия и ресурсы

2.3.1. Климатическая характеристика

Посудичское сельское поселение расположено в центральной части Погарского района Брянской области. Климат характеризуется как умеренно континентальный с четко выраженными сезонами года: теплым летом и умеренно холодной зимой.

Климатические наблюдения проводятся на Погарской районной метеостанции, расположенной южнее Посудичского поселения, но имеющей идентичные климатические характеристики.

Таблица 2.3.1. Основные климатические характеристики Погарского района1

| Характеристика | Значение |
| --- | --- |
| Среднегодовая температура воздуха | +6,5°С |
| Средняя многолетняя температура воздуха самого холодного месяца (февраля) | -6,7°С |
| Средняя многолетняя температура воздуха самого теплого (июля) | +19,9°С |
| Максимальная температура воздуха | +36,5°С |
| Минимальная температура воздуха | -32,2°С |
| Продолжительность теплого времени года (Т > 00С) | 220 дней |
| Продолжительность вегетационного периода (Т > 50С) | C середины апреля по третью декаду октября (185 суток) |
| Средняя относительная влажность воздуха | 70% |
| Среднее многолетнее количество осадков | 590 мм |
| Среднее число дней с осадками за год | 170 дней |
| Средняя многолетняя испаряемость | Около 60% от выпавших осадков |
| Продолжительность залегания устойчивого снежного покрова | Около 125 дней (с начала декабря до первой декады апреля) |
| Средняя мощность снежного покрова | 26 см |
| Средняя глубина промерзания грунтов | 81 см |
| Максимальная глубина промерзания почвы | 128 см |
| Средняя скорость ветра | 2,5-4,5 м/сек |

По количеству осадков территория Посудичского поселения относится к зоне умеренного увлажнения. Годовая сумма осадков составляет 549-641 мм.

Наибольшее количество осадков выпадает в июне-июле и в зимние месяцы. Первые заморозки появляются в среднем в конце сентября - начале октября, последние - в первой декаде мая.

Господствующей воздушной массой в течение года является континентальный воздух умеренных широт. Территория поселения, как и всего района в целом, расположена вблизи основных путей перемещения циклонов и антициклонов над Европейской территорией Российской Федерации. Чередующаяся смена волн теплого и холодного воздуха (особенно заметная в мае) создает неустойчивую погоду, вызывает грозовые дожди летом, кратковременные оттепели зимой. Приток атлантических умеренных масс обусловливает мягкость зимы при значительной облачности, возврат холодов весной, поздние весенние заморозки. Континентальные, горячие и сухие массы воздуха приносят засушливую погоду летом. Поступление такой же воздушной массы осенью (в сентябре-октябре) вызывает возврат тепла.

Рисунок 2.3.1. Роза ветров Погарского района

Ветровой режим района в теплый период (апрель-сентябрь) характеризуется преобладанием северо-восточных, северо-западных и западных ветров, а в холодный период (октябрь-март) - юго-западных, юго-восточных и восточных. Средние месячные скорости ветра изменяются в пределах 2,4-5,0 м/сек, при этом зимой скорость ветра составляет 3,3-5,0 м/сек, а летом – 2,4-3,7 м/сек. Среднегодовая скорость ветра колеблется от 3,2 до 4,3 м/сек. Максимальная скорость ветра с учетом порывов составляет в основном 28-32 м/сек.

Согласно СНиП 23-01-99 – «Строительная климатология», вся Брянская область по климатическому районированию относится к климатическому подрайону II В: климатические условия области благоприятны для жизнедеятельности человека, трудовой деятельности, отдыха и туризма и не вызывают ограничений для капитального строительства.

2.3.2. Гидрологическая и гидрогеологическая характеристика

Поверхностные воды

Территория Брянской области относится к области гумидного климата, что обуславливает богатые ресурсы поверхностных вод. Основной водной артерией Посудичского поселения является р. Судость с притоками протяженностью менее 10 км, длина реки - 208 км (из них 83,3 км по территории района). Реки принадлежат бассейну Днепра.

Реки поселения равнинного типа, преимущественно снегового питания. Особенностью их режима является высокое продолжительное весеннее половодье и низкие уровни в летний и зимний периоды. Питание рек, как правило, происходит за счет талых снеговых вод и лишь на 15-20% - дождевых и грунтовых. В засушливые годы роль грунтового питания возрастает. Весной, во время половодья, расход воды превышает в 10-20 раз среднегодовой: реки расходуют до 60% общего годового стока. Во время летней межени расходуется всего 10% годового стока.

Водотоки свободны ото льда до 240 дней в году. Замерзают реки в середине декабря, вскрытие происходит, как правило, в первой половине апреля. Весенний подъем уровня начинается за несколько дней до вскрытия. Средние сроки начала весеннего подъема уровней – середина марта. Наибольшие уровни весеннего половодья отмечаются в первой декаде апреля. Затопление пойм происходит не ежегодно. Летняя межень начинается в конце мая - середине июня.

Подземные воды

Согласно гидрологическому районированию территория рассматриваемого поселения относится ко второму гидрогеологическому району, который представляет собой обширную область северо-восточной краевой части Днепровско-Донецкого артезианского бассейна.

Основным для водоснабжения является маастрихт-туронский водоносный горизонт. Комплекс подземных вод представлен трещинно-пластовыми и карстово-пластовыми водами, преимущественно залегающими в мелу и мергелях. По химическому составу подземные воды: гидрокарбонатные, натриево-кальциевые с минерализацией   0,4-0,7 г/л. По водородному показателю - слабощелочные.

2.3.3. Инженерно-строительные условия

Геолого-геоморфологическая характеристика

Посудичское сельское поселение расположено в центре Восточно-Европейской равнины, в бассейне рек Десны и Судость, на северо-западной окраине Воронежского кристаллического массива. В геологическом строении выделяют два структурных комплекса (нижний - кристаллический фундамент, сложен метаморфическими образованиями архея и нижнего протерозоя, верхний - осадочный чехол).

На большей части поселения подстилающие породы сложены отложениями сантонского яруса меловой системы. Они представлены мергелями серыми кремнеземистыми, алевритовыми. На севере поселения залегают мелоподобные мергели коньякского яруса.

Подстилающие породы перекрыты аллювиальными отложениями первой и второй надпойменных террас (пески, супеси, суглинки) и локально (на северо-востоке поселения) болотными отложениями голоцена. Поймы рек перекрыты современными аллювиальными отложениями. На западной границе подстилающие породы перекрыты ледниковыми отложениями основной морены (суглинки с галькой и валунами).

Рельеф представляет собой волнистые, водно-ледниковые равнины, расчлененные овражно-балочной сетью, со средними высотами 150 м.

Опасные физико-геологические процессы

Карстово-суффозионные процессы. В микрорельефе часто встречаются карстово-суффозионные формы. Суффозии (процесс выноса грунтовыми водами мельчайших частиц породы и растворенных веществ) наиболее подвержены зоны тектонических нарушений, где близко к поверхности подходят мел и мергель (характерна повышенная трещиноватость мергельно-меловой толщи).

Плоскостной смыв и линейная эрозия. Распространены на склонах эрозионной сети. В случае наличия мощного покрова лессов могут принимать угрожающие масштабы. При распашке или проведении крупных сплошнолесосечных рубок с применением тяжелой техники данным процессам подвержены и склоны другого механического состава, в первую очередь с преобладанием тяжелых почв.

Заболачивание. Имеет место на водно-ледниковых равнинах, в поймах рек. Основная часть процессов заболачивания происходит вследствие саморазвития почв типа подзолов.

Инженерно-строительные условия

Территории благоприятные для градостроительного освоения

- Это слаборасчлененные, пологоволнистые и полого-покатые поверхности водно-ледниковой равнины и надпойменных террас, сложенные устойчивыми грунтами (разнозернистые пески, супеси и суглинки), глубина залегания грунтовых вод более 3 м, уклоны поверхности до 10%. Территория незначительно осложнена эрозионными и суффозионно-карстовыми процессами.

Территории относительно благоприятные для градостроительного освоения

- Сильно-расчлененные эрозионные суглинистые равнины, хорошо дренированные. Основными лимитирующими факторами служат степень расчлененности рельефа и значительная эрозионная опасность – активно развиваются процессы линейной эрозии и плоскостного смыва, в лессах могут появляться суффозионные западины.

- Среднерасчлененные равнины с заболоченными понижениями, осложненные карстово-суффозионными процессами.

- Заболоченные территории с близким залеганием грунтовых вод, локально развиты процессы дефляции, суффозионно-карстовые процессы. Тяготеют к долинам и террасам рек.

Территории неблагоприятные для градостроительного освоения

- Поймы крупных рек и нерасчлененные долины малых рек. В связи с более или менее регулярным затоплением в половодье, не следует использовать для строительства. В поймах крупных рек условия осложняются заболачиванием.

- Овражно-балочная сеть. Глубина оврагов колеблется от 7-10 м до 15, реже 25 м. В основном это растущие овраги, каньонообразной формы. Современная эрозия проявляется преимущественно в углублении оврагов и боковом росте.

Территории, не подлежащие градостроительному освоению

В соответствии с законом «О недрах» – это территории залегания и добычи полезных ископаемых (как регионального, так и местного значения).

2.3.4. Минерально-сырьевые ресурсы и почвенный покров

Территория Посудичского поселения имеет незначительный минерально-ресурсный потенциал. Основную часть запасов полезных ископаемых в минерально-сырьевом комплексе поселения составляет торф. Месторождения приурочены к болотным отложениям голоцена. Добываемый торф используется для обеспечения потребностей в минеральных удобрениях сельскохозяйственных предприятий поселения.

В Посудичском поселении расположено эксплуатируемое месторождение песка используемого для строительных работ – карьер «Мадеевка». Оно находится в 0,5 км на север от п. Мадеевка и является не оцененным. Недропользователь карьера – ГУ »Управление дорожного хозяйства Брянской области». Все добытые полезные ископаемые реализуются на территории района. Помимо этого на территории поселения располагаются два резервных месторождения торфа.

Восточную часть Посудичского поселения занимают дерново-слабоподзолистые почвы, западную – дерново-среднеподзолистые. Поймы рек перекрыты пойменными дерновыми почвами.

Дерново-подзолистые почвы формируются под лесной растительностью. По своему строению они делятся на дерново-сильноподзолистые, дерново-среднеподзолистые и дерново-слабоподзолистые почвы. Дерново-среднеподзолистые почвы малоплодородны. Количество гумуса в дерновом горизонте не превышает 1,5-2%. Содержание питательных элементов (азота, фосфора, калия) незначительное и зависит от развитости подзолистого процесса и механического состава почвы. Реакция среды кислая (величина обменной кислотности рНKCl 4,0-4,5). Дерново-слабоподзолистые почвы отличаются большим плодородием. Почвы менее кислые и не нуждаются в известковании. Содержание гумуса достигает 3%, увеличивается количество питательных элементов.

Пойменные дерновые почвы имеют более высокие показатели, но не пригодны для сельского хозяйства из-за высокой вероятности вымывания, затопления и заболачивания.

2.3.5. Лесные ресурсы

В соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации, основными территориальными единицами управления в области использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов являются лесничества.

Территория Посудичского поселения относится к Погарскому участковому лесничеству в составе ГУ »Унечское лесничество», организованному согласно приказу Рослесхоза от 25.08.2008 г. №235 «Об установлении количества лесничеств на территории Брянской области и установлении их границ».

На территории Посудичского сельского поселения леса занимают около 20%. Основная часть лесов сосредоточена на западе поселения и в долине р. Судость.

Согласно приказу от 09.03.2011 №61 «Об утверждении перечня лесорастительных зон российской федерации и перечня лесных районов Российской Федерации», территория Погарского участкового лесничества относится к лесостепной зоне, к лесостепному району европейской части Российской Федерации.

Коренные лесные сообщества сохранились локально, на большей части лесопокрытой территории произрастают мелколиственные и хвойно-мелколиственные леса.

Лесообразующими породами являются: береза, осина и сосна. Преобладают насаждения II класса бонитета, занимающие 67,5% покрытых лесной растительностью земель. Средний класс бонитета по лесничеству I,7. Средний возраст насаждений составляет 50 лет.

Леса Погарского участкового лесничества по своему целевому назначению относятся к защитным лесам. Средний класс пожарной опасности - 3.

Использование защитных лесов предусматривает устойчивое управление лесами, сохранение биологического разнообразия лесов, повышение их потенциала, сохранение средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций лесов, с одновременным использованием лесов при условии совместимости этого использования с целевым назначением лесов и выполняемыми ими полезными функциями. Категории защитных лесов установлены в соответствии со статьей 102 Лесного кодекса Российской Федерации, статьей 88 Федерального закона «О введении в действие Лесного кодекса Российской Федерации» и приказа Рослесхоза от 19.08.2010 г. №324 «Об отнесении лесов на территории Брянской области к ценным лесам, эксплуатационным лесам и установлении их границ».

Учитывая нормы статьи 102 Лесного кодекса РФ рубки главного пользования (сплошные) в лесах Посудичского поселения запрещены. Основным видом использования лесов является заготовка древесины (по промежуточному пользованию - выборочные рубки).

2.4. Экологическая ситуация

2.4.1. Состояние атмосферного воздуха

Уровень загрязнения атмосферного воздуха Посудичского сельского поселения зависит от следующих факторов:

- природно-климатические особенности территории;

- выбросы автотранспорта и сельскохозяйственной техники;

- выбросы котельных и выбросы при отоплении частных домов;

- выбросы загрязняющих веществ от предприятий.

Природно-климатические особенности территории обуславливают движение потенциально загрязненных воздушных масс по району, скорость, направление их движения и особенности движения аналогичных воздушных масс с соседних регионов. Также природно-климатические условия обуславливают вероятность возникновения лесных и торфяных пожаров. Более подробно природно-климатическая характеристика района описана в разделе 2.3 «Природные условия и ресурсы».

Общее число выбросов вредных веществ по Брянской области от стационарных источников и автотранспорта в 2009 году составило 142,2 тыс. т/г, в том числе 31,8 тыс. т/г от объектов промышленности и 110,4 тыс. т/г от объектов автотранспорта. Выбросы от предприятий Погарского района - 103,785 т/г, что составляет всего 0,33% от выбросов всех предприятий Брянской области. Доля загрязняющих веществ Погарского района в разрезе области составляет 1,3%. Основной объем загрязняющих веществ приходится на транспорт – 1756,2 т/г (94,4% от всех выбросов Погарского района). Основными загрязнителями являются: оксид углерода, углеводороды, формальдегид.

Основным источником загрязнения атмосферы в Посудичском поселении также является автотранспорт. В связи с отсутствием стационарных постов наблюдения на дорогах поселения расчет интенсивности движения и определение количества загрязняющих веществ от передвижных источников загрязнения не представляется возможным. Большая часть стационарных источников сосредоточена южнее поселения, в пгт. Погар.

На территории Посудичского сельского поселения располагаются две котельные, которые находится в удовлетворительном состоянии. Все котельные работают на природном газе. При неправильной работе котельных может происходить неполное сгорание газа, в результате чего образуются окись углерода, несгоревшие углерод и метан, тяжелые углеводороды, сажа. В сельском поселении насчитывается 3 негазифицированных населенных пункта, газификация поселения составляет всего 62%. Основное загрязнение атмосферы от отопительных систем и котельных происходит в зимний период.

2.4.2. Состояние поверхностных и подземных вод

Основной водной артерией поселения является р. Судость. По данным за 2010 год в целом по реке среднегодовые концентрации загрязняющих веществ по ХПК и БПК5, железа общего составляют 1-3 ПДК (максимальные 2-5 ПДК). Общей проблемой для всех малых рек района является обмеление.

Источниками пищевого водоснабжения населения Посудичского поселения являются артезианские скважины и колодцы. Некоторые объекты водоснабжения не отвечают санитарно-гигиеническим требованиям. В большинстве случаев основной причиной несоответствия являются: отсутствие зон санитарной охраны; не соблюдение режима в пределах их полос; неудовлетворительное санитарно-техническое состояние объектов водоснабжения.

На территории Посудичского поселения насчитывается 6 артезианских скважин. Обеспеченность населения централизованным холодным водоснабжением составляет 100%, общая протяженность водоводов и уличной водопроводной сети сельского поселения - 17 км, износ – 3%. Все источники водоснабжения имеют зоны санитарной охраны первого пояса.

Во всех населенных пунктах Посудичского сельского поселения отсутствуют системы водоотведения и ливневые канализации. Сброс хозяйственно-бытовых стоков происходит в выгребные ямы и на рельеф местности. Вывоз нечистот производится специальным автотранспортом на места, удаленные от жилой застройки. Места сброса бытовых стоков не оборудованы.

2.4.3. Состояние почвенного покрова и санитарная очистка территории

На территории поселения широко развита овражно-балочная сеть. Отмечены заболоченные территории, почвы обладают повышенной кислотностью. Количество применяемых удобрений не позволяет поддерживать бездефицитный баланс гумуса в почве.

Основным видом отходов в Посудичском поселении являются твердые бытовые отходы. Все отходы, образующиеся в Посудичском поселении вывозятся на городскую свалку, расположенную на юге поселения. Ее площадь - 4,9 га, вместимость - 200 тыс. м3. Свалка не отвечает требованиям современного природоохранного законодательства. Помимо этого на территории поселения организованы еще две свалки. В санитарно защитные зоны всех свалок попадает жилая застройка. Вывоз мусора от частного сектора производится по установленному графику.

В результате аварии на Чернобыльской АЭС территория Брянской области подверглась радиоактивному загрязнению. Южная часть Посудичского поселения попадает под след загрязнения от 1 до 5 Ки/км2. Плотность загрязнения территории населенных пунктов составляет от 0,3 до 3,5 Ки/км2. На территории района проводится мониторинг содержания радионуклидов в сельскохозяйственной продукции и питьевой воде. Все пробы отвечают гигиеническим требованиям  СаНПиНа 2.3.2.1078-01. Уровень ионизирующего излучения (гамма-фон) также не превышает норму.

На текущий период эколого-гигиеническое состояние территории следует оценивать как относительно благополучное и достаточно стабильное и не являющееся ограничением для дальнейшего развития.

Основными проблемами поселения являются:

- низкий уровень газификации поселения;

- отсутствие ливневой канализации;

- сброс хозяйственно-бытовых стоков на рельеф местности и в водные объекты;

- отсутствие современного полигона ТБО;

- размещение жилой застройки в санитарно-защитных зонах скотомогильников.

2.5. Социально-экономическая ситуация

2.5.1. Население и трудовые ресурсы. Положение поселения в системе расселения

Численность населения Посудичского сельского поселения в 2008 г. составила 1360 человек, или 4,2% населения Погарского района.

С 2000 г. наблюдается постепенная стабилизация и рост численности населения. Если в период с 2000 по 2005 гг. численность сократилась на 2%, то с 2005 по 2008 гг. произошел рост на 16,9%.

Преимущественно во всех населенных пунктах (за исключением п. Бердаши и п. Ореховки) численность населения с 2000 по 2008 гг. выросла. Наиболее мощный рост произошел в д. Яковлевичи  - на 66% до 113 человек, а также х. Садовом – на 27,9% до 133 человек. Относительная доля административного центра (с. Посудичи) в численности населения сельского поселения за этот период снизилась с 57 до 54,6%, при этом в абсолютном значении увеличилась на 66 человек до 742.

Положение в системе расселения

Посудичское сельское поселение находится в основном каркасе расселения России, в 110 км от одного из его узлов – г. Брянска. Поселение является частью Погарского района, входящего в Стародубскую подсистему расселения Брянской области, и располагается в периферийной зоне влияния главного областного узла – Брянска. Средняя людность сельских населенных пунктов – 194 чел./снп.

Система расселения в Посудичском поселении имеет дисперсный тип. Населенные пункты расположены в долине р. Судость и ее притоков.

В состав территории Посудичского сельского поселения входят 7 населенных пунктов: село Посудичи, посёлок Белевая, посёлок Бердаши, деревня Мадеевка, посёлок Ореховка, посёлок Орлы, посёлок Садовый, деревня Яковлевичи.

Таблица 2.5.1. Численность постоянного населения по населенным пунктам Посудичского сельского поселения на 01.01.2008

| № п/п | Территория | Численность населения | % к численности сельского населения района | % к численности поселения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Численность сельского населения района | 23289 | 100,0 | - |
| 2 | Посудичское сельское поселение | 1360 | 5,8 | 100,0 |
| 3 | с. Посудичи | 742 | 3,2 | 54,6 |
| 4 | п. Белевая | 2 | 0,0 | 0,1 |
| 5 | п. Бердаши | 6 | 0,0 | 0,4 |
| 6 | д. Мадеевка | 352 | 1,5 | 25,9 |
| 7 | п. Ореховка | 12 | 0,1 | 0,9 |
| 8 | х. Садовый | 133 | 0,6 | 9,8 |
| 9 | д. Яковлевичи | 113 | 0,5 | 8,3 |

Средняя плотность населения поселения 24,0 чел/км² ниже среднего значения по Погарскому району – 27,1 чел/км² и по Брянской области (37,5 чел/км²).

2.5.2. Экономическая ситуация. Перспективы экономического развития

В условиях рыночной экономики эффективность использования природных, трудовых, предпринимательских ресурсов и капитала, грамотная инвестиционная политика являются ключевыми факторами устойчивого развития территории, обеспечения конкурентоспособности предприятий, увеличения налоговых поступлений в бюджет.

Создание экономического механизма саморазвития Посудичского сельского поселения и формирование бюджета органа местного самоуправления на основе надежных источников финансирования являются целью успешного функционирования муниципального образования как административно-территориальной единицы.

Структура доходов бюджета  является важнейшим индикатором, определяющим перспективные направления социально-экономического развития территории. Бюджет Посудичского сельского поселения служит первоочередным инструментом регулирования социальных и экономических процессов в интересах населения. Сбалансированная бюджетная политика, основанная на умеренно оптимистических оценках перспектив экономики муниципального образования, обеспечение возможных расходных обязательств во многом определяет инвестиционную привлекательность территории, ее финансово-бюджетный потенциал.

В 2010 г. доходная часть бюджета Посудичского сельского поселения составила 2025 тыс. руб. из которой налоговые доходы – 807 тыс. руб. или 40%, оставшаяся часть сформирована за счет безвозмездных поступлений от других уровней бюджета, следовательно, существующие местные налоги и налогооблагаемая база муниципального образования не обеспечивают необходимый объем расходов местного бюджета. Таким образом, наполняемость бюджета происходит не за счет налоговых поступлений, а за счет выделения помощи бюджетов более высоких уровней, что характеризует сельское поселение как дотационное.

Доходы бюджета поселения формируются в результате следующих поступлений:

- по налогу на доходы физических лиц – 10%;

- по единому сельскохозяйственному налогу – 30%;

- по земельному налогу – 100%;

- по налогу на имущество физических лиц – 100%;

- по доходам от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных – 100%;

- по доходам от передачи в аренду земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договора аренды указанных земельных участков – 50%;

- по доходам от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений – 50%.

Рисунок 2.5.2.1. Структура налоговых доходов в 2010 г.

Как видно из Рисунка 2.5.2.1. доминирующее положение в структуре налоговых доходов Посудичского сельского поселения занимают налоги на имущество и земельный налог, обеспечивая 85% поступлений. В то же время налог на доходы и имущество физических лиц составляет 14%, что указывает на слабую вовлеченность жителей в экономику поселения.

Расходная часть бюджета в основном направляется на финансирование по разделам:

- общегосударственные расходы;

- культура и средства массовой информации;

- содержание работников органов местного самоуправления.

В то же время из-за ограничений возможностей бюджета в недостаточной степени финансируются такие социально значимые отрасли как жилищно-коммунальное хозяйство и социальная политика.

Рисунок 2.5.2.2. Структура расходов в 2010 г.

Структура экономики муниципального образования

Экономическая система Посудичского сельского поселения формируется тремя сегментами: сельское хозяйство, социальная сфера  и сфера торговли и услуг.

Агропромышленный комплекс

Благоприятные агроклиматические ресурсы Посудичского сельского поселения, как и всего Погарского района в целом определили аграрную направленность экономики. На сегодняшний день вся территория Погарского района является одной из лидирующих в производстве сельскохозяйственной продукции Брянской области.

Сельское хозяйство поселения развивается в личных подсобных хозяйствах населения и на основе малых форм предпринимательской деятельности. В то же время основной объем товарной продукции в поселении формируется в личных подсобных хозяйствах. Сельское хозяйство Посудичского сельского поселения в основном представлено растениеводством (зерно и картофель) в рамках личных подсобных хозяйств и ОАО «Погарская картофельная фабрика». Разведение сельскохозяйственных животных преимущественно ведется в крестьянско-фермерских хозяйствах «Дульцев» и «Чероченко», а также в небольшом масштабе в хозяйствах населения для удовлетворения собственных нужд.

Таким образом, сельское хозяйство в рамках поселения обеспечивает не только занятость и доход населения, но и служит базой для перерабатывающих агропромышленных предприятий расположенных на территории Погарского района.

Социальная сфера

Социальная  сфера Борщовского сельского поселения представлена бюджетными учреждениями и включает в себя:

- учреждение дошкольного образования общеразвивающего вида;

- 2 общеобразовательных учреждения;

- 2 фельдшерско-акушерских пункта;

- сельский дом культуры;

- сельский клуб;

- 2 публичные библиотеки.

Сфера торговли и услуг

Сфера торговли и услуг Посудичского сельского поселения развивается на основе малых форм предпринимательской деятельности и включает в себя:

- 5 розничных магазинов смешанного типа с общей торговой площадью 348 м2;

- столовую при общеобразовательном учреждении на 50 посадочных мест.

Сфера торговли и услуг не относится к числу ключевых видов экономической деятельности Посудичского сельского поселения, однако является основным источником удовлетворения потребностей жителей в товарах повседневного спроса.

Данная отрасль  играет важную социально-экономическую роль и характеризуется как перспективная, так как ее развитие основывается на законе спроса и предложения и участие государства в ней минимизировано. Основным сдерживающим фактором роста сферы торговли и общественного питания, является слабая покупательная способность населения, обусловленная низким уровнем доходов на территории поселения.

Также на территории поселения функционируют: администрация муниципального образования, пост Государственной противопожарной службы и отделение связи Почты России.

2.5.3. Жилой фонд и жилищное строительство

Основными целями муниципальной жилищной политики   являются формирование комфортных условий проживания для всех групп населения, обеспечение населения современным и относительно недорогим жильем, обеспечение гарантированного стандарта качества жилья.

Согласно действующему законодательству к  полномочиям органов местного самоуправления в области жилищных отношений относятся:

- учет муниципального жилищного фонда;

- ведение в установленном порядке учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма;

- определение порядка предоставления жилых помещений муниципального специализированного жилищного фонда;

- предоставление в установленном порядке малоимущим гражданам по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда;

- принятие в установленном порядке решений о переводе жилых помещений в нежилые помещения и нежилых помещений в жилые помещения;

- согласование переустройства и перепланировки жилых помещений;

- признание в установленном порядке жилых помещений муниципального жилищного фонда непригодными для проживания;

- осуществление контроля за использованием и сохранностью муниципального жилищного фонда, соответствием жилых помещений данного фонда санитарным и техническим правилам и нормам, иным требованиям законодательства.

Генеральным планом Посудичского сельского поселения  в сфере жилищной политики до конца расчетного срока определяется решение следующих задач:

- сохранение и увеличение многообразия жилой среды и застройки, отвечающей запросам различных групп  населения, размещение различных типов жилой застройки (коттеджной, секционной, различной этажности, блокированной) с дифференцированной жилищной обеспеченностью;

- формирование комфортабельной среды проживания, отвечающей социальным требованиям доступности объектов и центров повседневного обслуживания, транспорта, рекреации;

- улучшение архитектурно-художественного облика и повышение качества сложившейся среды сельского поселения, повышение уровня его благоустройства;

- ликвидация по мере возникновения аварийного и ветхого жилищного фонда на всей территории сельского поселения.

2.5.3.1. Современное состояние и структура жилого фонда

По состоянию на 01.01.2011 г. в состав поселения входило 7 населенных пунктов с постоянным населением, численность населения составляла 1 360  жителей.

На начало проектирования жилая застройка Посудичского сельского поселения была представлена индивидуальными домами усадебного типа и незначительным количеством многоквартирных домов. Общая площадь жилого фонда всех форм собственности в административных границах сельского поселения составляла 30 100 м2. Средняя обеспеченность жилищным фондом составляла 22,13 м2 на человека. (Таблица 2.5.3.1.).

Таблица 2.5.3.1. Средняя обеспеченность жилой площадью населения Посудичского сельского поселения Погарского района

| № п/п | Наименование муниципального образования | Общая площадь, м2 | Численность жителей, чел. | На очереди | Средняя жилая площадь, м2/чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Посудичское сельское поселение | 30 100 | 1360 | 8 | 22,13 |
| 2. | Погарский район | 884 900 | 28 181 | 399 | 31,4 |
| 3. | Брянская область | 31 773 600 | 1 292 000 |  | 24,6 |

В поселении имеются населенные пункты с большим числом домов без жителей. Оставаясь на учете, фактически неиспользуемое жилье существенно искажает текущую статистику жилищного фонда, происходит завышение показателя средней жилищной обеспеченности. Уровень жилищной обеспеченности Посудичского поселения и Погарского района в целом в последние годы определяется не вводом нового жилья, а сокращением численности населения.

Из всех видов удобств, на сегодняшний день,  жилой фонд поселения оборудован электроснабжением, централизованным газоснабжением, частично централизованным водоснабжением. Централизованное теплоснабжение и канализация жилого фонда Посудичского сельского поселения на момент разработки отсутствовала.

По своим техническим данным имеющийся жилищный фонд поселения в целом находится в удовлетворительном состоянии.

Ветхий и аварийный фонд по состоянию на 01.01.2011 г. на территории поселения отсутствует.

2.5.3.2. Новое жилищное строительство

На сегодняшний день существует потребность в новом жилищном строительстве, которая обусловлена повышением нормы жилищной обеспеченности, необходимостью своевременного обеспечения жильем очередников, и потребностью до конца расчетного срока компенсации новым жилищным фондом, убыли вызванной физическим износом и ликвидацией ветхого жилого фонда. Также, современные условия должны учитывать индивидуальные требования граждан к степени комфортности жилья и их финансовые возможности.

Расчет необходимых объемов нового жилищного строительства в настоящем проекте исходит из того, что уровень благосостояния граждан будет повышаться, платежеспособный спрос на жилье увеличиваться и жилищная проблема в пределах расчетного срока будет решена.

Объем нового жилищного строительства определен исходя из оптимистического сценария развития демографической ситуации, согласно которому к 2031 г численность населения Посудичского сельского поселения составит 1350 человек и средней нормы жилищной обеспеченности не менее 29,1 м2 общей площади на человека. Ликвидация ветхого жилого фонда будет проходить по мере необходимости с учетом потребности в освобождении участков под новое жилищное строительство. Новое жилищное строительство будет осуществляться на территориях существующих селитебных зон на высвобождаемых участках.

Расчет объёмов нового жилищного строительства

В соответствии с Приложением 4 к областной целевой программе «Жилище» на 2007-2010 годы утвержденной постановлением администрации Брянской области №882 от 29 декабря 2006 г. обеспеченность населения жильем в 2010 г. должна находится на уровне 23,1 м2 общей площади на человека. На основании значения целевых индикаторов областной целевой программы «Жилище» на 2007-2010 годы фактическая  обеспеченность населения Брянской области жилыми помещениями в 2005 году в расчёте на 1 человека составляла 21,6 м2  общей площади.

Средний показатель прироста площади жилищного фонда за один год в расчёте на 1 человека составляет (23,1-21,6)/5=0,3 м2. Таким образом, нормативная жилищная обеспеченность для проектного населения в расчёте на 1 человека составит на расчётный срок (до 2031 года) 23,1+0,3 х 20=29,1 м2 общей площади на одного человека.

На 01.01.2011 г. численность населения Посудичского сельского поселения составляла  1360  человека, общая площадь жилья — 30 100 м2, средняя обеспеченность жилищным фондом составляла 22,13 м2 на человека. Согласно оптимистическому  сценарию развития демографической ситуации к 2031 году прогнозируемая численность населения составит 1350 человек, при этом нормативная жилищная обеспеченность в расчёте на 1 человека составит 29,1 м2. Следовательно, до конца расчетного срока (2031 год) общая площадь жилого фонда должна составить не менее:

1350  29,139 285 м2

До конца расчетного срока вследствие физического износа прогнозируется убыль 8% жилого фонда. Для ее компенсации потребуется новое строительство общей площадью 2 400 м2. Таким образом, для достижения проектных норм обеспеченности, до конца расчетного срока с целью улучшения жилищных условий и компенсации убыли жилья вследствие физического износа, Генеральным планом предусматривается ввод нового жилищного фонда в объеме:

39 285  + 2 400 – 30 100 = 11 585 м2

Среднегодовые темпы строительства в период 2012-2031 гг. должны составлять  560-600 м2.

Удельный вес индивидуального жилья граждан (усадебной застройки) в структуре жилищного фонда, с учетом специфики проживания в сельской местности, до конца расчетного срока сохранится на достаточно высоком уровне. Учитывая существующие тенденции градостроительного развития Посудичского сельского поселения проектом предполагается ввод 90% нового жилого фонда в виде 1-2 этажной индивидуальной (усадебной) застройки за счет собственных средств граждан, 10% — в виде малоэтажной многоквартирной застройки  преимущественно за счет государственного, муниципального финансирования, а также долевого участия.

Таблица 2.5.3.2. Расчет объемов жилищного фонда Посудичского сельского поселения до конца рассматриваемого периода (2031 г.)

|  | Общая площадь жилого фонда, м² | Население,чел. | Средняя жилищная обеспеченность | Убыль жилого фонда, м² | Новое строительство, м² |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| На 01.01.2011 г. | 30 100 | 1 360 | 22,13 | - | - |
| До конца расчетного срока (2031 г.) | 39 285 | 1 350 | 29,1 | 2 400 | 11 585 |

Проектом предусматривается выделение территорий под жилищное строительство 2-х видов, в соответствии с нормативами СНиП 2.07.01-89* (2000) и СП 30-102-99:

- для коттеджной (усадебной) и блокированной (таунхаусы) застройки средняя плотность населения селитебной застройки принимается в среднем на уровне 30 чел./га, при составе семьи в среднем 2,5-3 чел. и участке при доме 600-800 м² (СНиП 2.07.01-89* и СП 30-102-99).

Площадь придомового земельного участка для блокированной застройки предусматривается   несколько меньшей, чем для коттеджной.

- для малоэтажной секционной 2-3 этажной застройки в соответствии с нормативами СНиП 2.07.01-89* плотность селитебной застройки принимается на уровне 140 чел./га.

Потребность в освоении новых территорий, исходя из структуры нового строительства и принятой максимальной планируемой численности населения 1350 жителей, отсутствует. Структура, общий размер территории и расположение жилых зон населенных пунктов Посудичского сельского поселения, до конца расчетного срока не претерпит изменений.

2.5.4. Социальная инфраструктура и бытовое обслуживание населения

Социальная инфраструктура – система необходимых для жизнеобеспечения человека материальных объектов (зданий, сооружений) и коммуникаций населенного пункта (территории), а также предприятий, учреждений и организаций, оказывающих социальные услуги населению, органов управления и кадров, деятельность которых направлена на удовлетворение общественных потребностей граждан согласно установленным показателям качества жизни.

Генеральным планом предусматриваются мероприятия, направленные на оптимальное пространственное размещение указанных объектов с целью повышения доступности оказываемых населению социальных услуг.

Село Посудичи, являясь административным центром Посудичского сельского поселения, имеет основной состав объектов и учреждений социального и культурного обслуживания, исполняя роль центра повседневного и периодического обслуживания, как жителей Посудичей, так и жителей населенных пунктов входящих в состав сельского поселения.

В современных социально-экономических условиях принципиально выделение двух видов объектов:

- учреждений социальной сферы, потребность в которых рассчитывается в соответствии с установленными нормативами (школы, больницы, спортзалы и т.п.);

- учреждений социальной сферы, потребность в услугах которых определяется спросом со стороны населения.

За основу определения состава размещенных в сельском поселении учреждений и предприятий обслуживания, берется периодичность посещения различных учреждений.

Выделяют 3 ступени обслуживания:

1 ступень – включает культурно-бытовые учреждения и предприятия повседневного пользования, посещаемые населением не реже одного раза в неделю или тех, которые должны быть расположены в непосредственной близости с местами проживания и работы населения: начальные и основные школы, д/с - ясли, клубы, магазины товаров повседневного спроса, столовые, ФАПы, предприятия бытового обслуживания.

2 ступень – учреждения периодического пользования, посещаемые населением не реже одного раза в месяц или обеспечивающие потребности всего сельского поселения: дома культуры, ПТУ, больницы, поликлиники, амбулатории, универмаги, кафе, рестораны, предприятия коммунального и бытового обслуживания и др.

3 ступень – учреждения эпизодического пользования, посещаемые населением реже одного раза в месяц, размещение которых целесообразно в райцентрах, межрайонных центрах и областных центрах: специализированные учебные заведения, больницы, универмаги, театры, концертные и выставочные залы и др.

Проектные предложения, основанные на комплексном анализе социальной инфраструктуры, в рамках настоящего проекта, определяют направления развития и совершенствования современной структуры объектов обслуживания в соответствии с концепцией пространственного планирования Генерального плана Посудичского сельского поселения, а также обеспечения наибольших удобств пользования различными учреждениями социальной сферы.

Расчет потребности в учреждениях социального и культурно-бытового обслуживания на проектное население Посудичского сельского поселения произведен согласно нормативам СНиП 2.07.01-89*, социальным нормативам, принятым Правительством РФ в 1996 г., «Методике определения нормативной потребности субъектов РФ в объектах социальной инфраструктуры» (1999 г.), а также нормам проектирования объектов пожарной безопасности 101-95.

2.5.4.1. Учреждения образования

Сеть образовательных учреждений Посудичского сельского поселения по состоянию на 1.01.2011 г. включает в себя:

- 1 дошкольное образовательное учреждение на 50 мест расположенное в с. Посудичи;

- 2 общеобразовательных учреждения проектной мощностью 384 мест расположенных в н.п. Посудичи, Мадеевка.

Учреждения дополнительного образования на территории поселения отсутствуют.

Развитие сферы образования согласно настоящему Генеральному плану предусматривает:

- капитальный ремонт муниципальных учреждений образования и укрепление их материально-технической базы;

- достижение нормативных показателей обеспеченности образовательными учреждениями социально гарантированного уровня обслуживания;

- развитие системы дополнительного образования и сферы досуга для детей, подростков, а также совместного  с родителями образовательного процесса.

2.5.4.2. Учреждения здравоохранения и социального обеспечения

В число основных принципов охраны здоровья граждан, имеющих непосредственное отношение к развитию отрасли здравоохранения, согласно Закону РФ «Основы законодательства РФ об охране здоровья граждан» входят:

1. соблюдение прав человека и гражданина в области охраны здоровья и обеспечение связанных с этим правами государственных гарантий;

2. приоритет профилактических мер в области охраны здоровья граждан;

3. доступность медико-социальной помощи;

4. социальная защищенность граждан в случае утраты здоровья.

Генеральным планом предусматривается развитие здравоохранения в поселении на принципах перехода от ориентации «на лечение болезни» к ориентации «на предупреждение болезни», что даёт социально-экономический эффект, соответствующий общемировым тенденциям.

Объекты здравоохранения Посудичского сельского поселения представлены 2 фельдшерско-акушерскими пунктами, расположенными в крупнейших населенных пунктах поселения общей площадью помещений 69,4 м2. Мощность ФАПов рассчитана на 37 посещений в смену. В соответствие с принятым социальным нормативом – 181,5 посещений в смену на 10000 жителей для удовлетворения потребностей местных жителей в первичном медицинском обслуживании мощность ФАПов необходима в размере 27,7 посещений в смену.  В настоящий момент, в связи с отрицательной демографической ситуацией, проектная мощность ФАПов превышает  необходимую на 33%.

Таблица 2.5.4.2. Характеристика учреждений здравоохранения

| Наименование, адрес | Год постройки/ износ,% | Кол-во коек/ посещений в смену | Отдельно стоящее или встроенное, этажность, материал стен | Площадь участка, м2 | Общая площадь учреждения, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Посудичский ФАП, с. Посудичи, ул. Советская, 65 | 1967/н/д | -/22 | Встроенное, двухэтажное | 1282 | 47,7 |
| Мадеевский ФАП, д. Мадеевка, ул. Молодежная, 16 | 1975/н/д | -/15 | Встроенное, одноэтажное | 683 | 21,7 |

При этом потребность в увеличении мощности фельдшерско-акушерских пунктов на сегодняшний день отсутствует. Жители Посудичского сельского поселения имеют возможность получить услуги диагностических и стационарных специализированных медицинских учреждений и учреждений социального обеспечения в ЦРБ на территории пгт. Погар, или областном центре – г. Брянск.

Генеральный план предусматривает следующие направления развития сферы здравоохранения и социального обеспечения:

- повышения эффективности системы здравоохранения на основе реконструкции и модернизации существующих объектов с повышением технической оснащенности сети учреждений здравоохранения, а также повышения качества и количества, предоставляемых ими медицинских услуг;

- обеспечение возможности размещения медицинских кабинетов, лечебно-профилактических учреждений;

- обеспечение условий для создания учреждения социальной защиты населения и повышения качества, предоставляемых ими услуг группам населения, нуждающимся в социальной защите, с учетом особенностей демографической структуры населения и его расселения по территории муниципального образования.

2.5.4.3. Учреждения культуры

Объекты культурного обслуживания Посудичского сельского поселения представлены 4 учреждениями, включающими в себя 2 клубных учреждения общей мощностью 560 посадочных мест и 2 библиотеками вместимостью более 10 тыс. единиц хранения.

Учреждения культуры муниципального образования полностью соответствуют существующим социальным нормативам и удовлетворяют потребности местных жителей в организации досуга. В то же время высокий уровень износа зданий и  материально-технической базы, а также несоответствие культурно-досуговых учреждений современным потребностям затрудняют предоставление населению современных качественных услуг в сфере культуры.

Таблица 2.5.4.3. Характеристика учреждений культуры

| Наименование, адрес | Год постройки/износ, % | Вмести мость | Отдельно стоящее или встроенное, этажность, материал стен | Форма соб-ти | Площадь участка/ площадь учреждения | Кол-во работающих |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МУК « Посудичский СДК», с. Посудичи, ул. Советская,70 | 1970/43 | 360 | Отдельно стоящее, двухэтажное, кирпичное | Муницип. | 3160/964,6 | 2 |
| МУК «Посудичская ПБ», с. Посудичи, ул. Советская,70 | 1970/43 | 5630 | Приспособленное (в здании СДК), двухэтажное, кирпичное | Муницип. | 3160/160 | 1 |
| МУК «Мадеевский СК», д. Мадеевка, ул. Молодежная,16 | 1976/39 | 200 | Отдельно стоящее, двухэтажное, кирпичное | Муницип. | 1666/683 | 2 |
| Филиал МУК «Посудичская ПБ»- Мадеевская библиотека, д. Мадеевка, ул. Молодежная,16 | 1976/39 | 4695 | Приспособленное (в здании СК), двухэтажное, кирпичное | Муницип. | 1666/68 | 1 |

В сфере развития сети учреждений культуры на период до 2031  года Генеральным планом предусматривается:

- обеспечение условий для повышения культурного потенциала жителей путем расширения набора услуг сети учреждений культуры, более широкого использования уникальных памятников историко-культурного и природного наследия;

- развитие сферы досуга для детей, молодежи, старших возрастных групп с максимальным приближением к жилью;

- сохранение и развитие традиционной народной культуры, самодеятельного художественного творчества.

2.5.4.4. Физкультура и спорт

Для регулярных занятий физкультурой и спортом в Посудичском сельском поселении предназначены 2 спортивных зала при Посудичской и Мадеевской общеобразовательных школах.

Норматив обеспеченности спортивными залами и плоскостными сооружениями принимается на уровне 3,5 тыс. м2 и 19,5 тыс. м2 на 10 тыс. населения соответственно. Таким образом, для обеспечения социально гарантированного уровня обслуживания населению Посудичского сельского поселения на данный момент требуется площадь спортивных залов в размере 535 м2, плоскостных сооружений – 2980 м2.

2.5.4.5. Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания

Инфраструктура потребительского рынка не является регулируемым видом обслуживания населения и государственными нормативами не регламентируется, поскольку развивается на основе конкуренции и в соответствии с законами рынка. Предполагается, что данная сфера будет развиваться на основе частных предприятий, а количество и ассортимент предоставляемых ими товаров услуг будут ориентироваться на платежеспособный спрос со стороны населения, обеспечивая максимальный по объему и разнообразию набор услуг в соответствии с потребностями потребителя. Спрос населения на те, или иные услуги, в зависимости от качества и цены, должен определять уровень развития рассматриваемых отраслей. Минимально гарантированный уровень бытового обслуживания содержится в нормативе СНиП  2.07.01-89*.

Согласно СНиП 2.07.01-89* для удовлетворения минимальных потребностей жителей Посудичского сельского поселения в настоящий момент необходимо 460 м2 торговой площади объектов розничной торговли и 60 посадочных места в учреждениях общественного питания.

2.6. Охрана объектов историко-культурного наследия

В соответствии  с Федеральным законом «Об объектах культурного наследия (памятниках истории, культуры) народов Российской Федерации)» к объектам культурного наследия относятся объекты недвижимого имущества со связанными с ними произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и цивилизации, подлинными источниками информации о зарождении и развитии культуры.

Объекты культурного наследия Посудичского сельского поселения являются неотъемлемой частью культурного наследия Российской Федерации, каждый из них представляет уникальную ценность. В соответствии с законом «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» все объекты историко-культурного наследия подлежат обязательному сохранению как часть всемирного наследия.

При разработке проектной документации по пространственно-планировочной организации территории проблеме охраны и использования памятников уникального историко-культурного наследия  Посудичского сельского поселения необходимо уделить особое внимание.

Земельные участки в границах территорий объектов  культурного наследия включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также в границах территорий выявленных объектов культурного наследия относятся к землям историко-культурного назначения, правовой режим которых регулируется земельным законодательством Российской Федерации.

Под государственной охраной объектов культурного наследия понимается система правовых, организационных, финансовых, материально-технических, информационных и иных принимаемых органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти субъектов Российской Федерации в пределах их полномочий мер, направленных на выявление, учет, изучение объектов культурного наследия, предотвращение их разрушения или причинения им вреда, контроль за сохранением и использованием объектов культурного наследия.

Объекты культурного наследия по действующей классификации подразделяются на следующие категории историко-культурного значения:

- объекты культурного наследия федерального значения – объекты, обладающие историко-архитектурной, художественной, научной и мемориальной ценностью, имеющие особое значение для истории и культуры  Российской Федерации, а также объекты археологического наследия;

- объекты культурного наследия регионального значения – объекты, обладающие историко-архитектурной, художественной, научной и мемориальной ценностью, имеющие особое значение для истории и культуры субъекта;

- объекты культурного наследия местного (муниципального) значения – объекты, обладающие историко-архитектурной, художественной, научной и мемориальной ценностью, имеющие особое значение для истории и культуры муниципального образования.

Федеральным законодательством предусмотрено, что к вопросам местного значения сельского поселения относятся, в том числе сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории поселения.

Историко-культурное наследие поселения представлено значительным количеством памятников. По состоянию на 01.01.2011 г. на территории Посудичского сельского поселения находились 15 объектов историко-культурного наследия состоящих на государственном учете и подлежащих охране. Историко-культурное наследие представлено памятниками археологии, градостроительства и архитектуры, истории и монументального искусства. Техническое состояние памятников археологии характеризуется, как неудовлетворительное; памятников градостроительства и архитектуры, истории и монументального искусства – как удовлетворительное. Подготовка проектов зон охраны объектов историко-культурного наследия не проводилась, границы зон охраны памятников не утверждены.

Полный перечень и характеристики объектов историко-культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся на территории Посудичского сельского поселения (по состоянию на 01.01.2011 г.), представлены в Таблице 2.6.

В соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 N 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.

Таблица 2.6. Памятники истории и культуры Посудичского сельского поселения

| № п/п | Наименование памятника | Местонахождение | Датировка, автор | Категория охраны, документ о принятии на гос. охрану, гос. номер | Современное использование | Техническое состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Памятники археологии |
| 1 | Поселение «Посудичи-1» | 2 км к СВ от с. Посудичи, на лев. берегу р. Судость | IV-II тыс. до н.э. | М 406 1500997000 | выпас | удовл. |
| 2 | Поселение «Посудичи-2» | 2,1 км к С от центра с. Посудичи, на лев. берегу р. Судость | IV-II тыс. до н.э. | М 406 1500998000 | не использ. | неудовл. |
| 3 | Городище «Посудичи-3» («Западное») | 0,05 км к В от С окраины с. Посудичи, на прав. берегу р. Судость | I тыс. до н.э. ХI-ХIII вв. | М 406 1500999000 | не использ. | неудовл. |
| 4 | Городище «Посудичи-4» (Восточное») | К С от ЮВ окраины с. Посудичи, в урочище «Коврижин» | VI-V вв. до н.э. | М 406 1501000000 | не использ. | неудовл. |
| 5 | Селище «Посудичи5» | 0,02 км к С от СЗ окраины с. Посудичи, на прав. берегу р. Судость | IХ-Х вв., ХI-ХIII вв. | М 406 1501001000 | пашня | неудовл. |
| 6 | Поселение «Посудичи-6» | 1 км к СЗ от с. Посудичи, 0,3 км к Ю от устья р. Вабля | IV-I тыс. до н.э., V-VII вв. IХ-ХIII вв. | в/в | не использ. | неудовл. |
| 7 | Поселение «Посудичи-7» | 2,2 км к Ю от центра с. Посудичи, на прав. берегу р. Судость | III-II тыс. до н.э., V-VII вв. ХI-ХIII вв. | в/в | пашня | неудовл. |
| 8 | Курганный могильник «Посудичи» (2 насыпи) | 0,6 км к СЗ от с. Посудичи, на прав. берегу р. Вабля | II тыс. до н.э. | М 406 1501002000 | не использ. | неудовл. |
| 9 | Стоянка «Яковлевичи-1» | 0,4 км к СВ от с. Яковлевичи, в устье р. Холопец | IV тыс. до н.э. | М 406 1501027000 | не использ. | неудовл. |
| 10 | Селище «Яковлевичи-2» | 0,55 км к СВ от с. Яковлевичи, на прав. берегу р. Судость | I тыс. до н.э. | М 406 1501028000 | выпас | неудовл. |
| 11 | Селище «Яковлевичи-3» | 1 км к С от с. Яковлевичи, в урочище «Бугорец» на прав. бер. р. Судость | V-VII вв. | М 406 1501029000 | пашня | неудовл. |
| 12 | Поселение «Яковлевичи-4» | 1,2 км к СЗ от с. Яковлевичи, на прав. берегу р. Судость | II тыс. до н.э. IХ-Х вв. | М 406 1501030000 | пашня | неудовл. |
| Памятники градостроительства и архитектуры |
| 13 | Никольская церковь с интерьером(Рождества Пресвятой Богородицы) | с. Посудичи | нач. XIX в. | М 406 1501090000 | православный храм | удовл. |
| Памятники истории и монументального искусства |
| 14 | Братская могила 8 советских воинов | с. Посудичи | 1943 г. | М 406 1501067000 | — | удовл. |
| 15 | Братская могила 3 советских воинов | д. Яковлевичи | 1943 г. | М 406 1501078000 | — | удовл. |

В соответствии с Законом  Брянской области от 08.02 2006 N 11-З «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) в Брянской области» границы зон охраны объекта культурного наследия, режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах зон охраны объектов культурного наследия утверждаются администрацией Брянской области и органом охраны объектов культурного наследия Брянской области на основании проектов зон охраны объекта культурного наследия.

Режим проектирования и проведения работ по сохранению памятника или ансамбля и (или) их территорий, землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на территории достопримечательного места и в зонах охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) или выявленного объекта культурного наследия имеет свои особенности.

Характер использования территории достопримечательного места, ограничения на использование данной территории и требования к хозяйственной деятельности, проектированию и строительству на территории достопримечательного места в отношении объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) регионального (областного) и местного (муниципального) значений определяются органом охраны объектов культурного наследия Брянской области, вносятся в правила застройки и в схемы зонирования территорий, разрабатываемые в соответствии с градостроительным законодательством.

Проектирование и проведение работ по сохранению памятника или ансамбля и (или) их территорий, проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на территории достопримечательного места, а также в зонах охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) регионального (областного) и местного (муниципального) значений, выявленного объекта культурного наследия осуществляются по согласованию с органом охраны объектов культурного наследия Брянской области.

В случае угрозы нарушения целостности и сохранности объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) движение транспортных средств на территории данного объекта или в его зонах охраны ограничивается или запрещается.

Каждый объект историко-культурного наследия Посудичского сельского поселения:

- представляет собой уникальную ценность и является неотъемлемой частью культурного наследия Российской Федерации;

- обладает особенностями, послужившими основанием для отнесения его к объектам культурного наследия и подлежащими обязательному сохранению;

- является особым видом недвижимого имущества, в отношении которого устанавливаются ограничения прав владения, пользования и распоряжения;

- представляет собой объект градостроительной деятельности особого регулирования;

- ограничивает проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ;

- влияет на решение вопросов в отношении инфраструктуры, непосредственно связанной с объектами культурного наследия, в том числе в части отношений, регулируемых гражданским, градостроительным, земельным, лесным, водным, природоохранным и иным законодательством Российской Федерации и Брянской области.

К основным факторам, влияющим на состояние объектов культурного наследия, относятся:

- загрязнение окружающей среды;

- эрозия почвы и распашка земель;

- несогласованная застройка и размещение на территории памятников объектов хозяйственного назначения;

- вибрация от транспорта;

- нарушение ландшафта (несогласованные отводы участков земель под строительство, другую хозяйственную деятельность, в том числе на территориях с большой вероятностью наличия  еще не выявленных разведками памятников археологии).

2.7. Транспортная инфраструктура

2.7.1. Транспорт

Территория Посудичского сельского поселения расположена в центральной части Погарского района Брянской области, а южная граница поселения граничит с Погарским городским поселением. В настоящее время в поселении присутствует только автомобильный транспорт.

Территорию Посудичского сельского поселения пересекают следующие автомобильные дороги регионального и межмуниципального значения общей протяженностью (Таблица 2.7.1.1.):

- С юга на север пересекает действующая автомобильная дорога общего пользования регионального значения  «Погар - Новые Ивайтенки» с капитальным типом покрытия (асфальтобетонное) IV категории;

- С автомобильной дороги «Погар - Новые Ивайтенки» в северной части поселения имеется ответвление в западном направлении в сторону Прорубкинского сельского поселения.

- С автомобильной дороги «Погар - Новые Ивайтенки» в центральной части поселения имеется ответвление в восточном направлении в сторону Посудичи («Погар-Новые Ивайтенки»-Посудичи, протяженностью 5,63км. IV категории).

Внутреннего автобусного сообщения в Посудичском сельском поселении нет. Автобусное сообщение на территории Посудичского сельского поселения представлено 5 пригородными маршрутами. Обслуживание пригородных маршрутов осуществляет ОАО «Погарское АТП».

Таблица 2.7.1.1. Проходящие по территории поселения маршруты пригородного транспорта

| № | № маршрута | Маршрут следования | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | №105 | Балыкино | через: Садовый, Посудичи, Прирубки |
|  | №103 | Жигалки | через: Садовый; заезд: Посудичи |
|  | №102 | Красный Октябрь | через: Садовый, Посудичи, Абаринки, Долботово, Савостьяны |
|  | №102к | Савостьяны | через: Садовый, Посудичи, Абаринки, Долботово |
|  | №111 | Юдиново | через: Садовый, Посудичи |

Пассажирские перевозки осуществляются с автобусной остановки находящейся на территории д. Посудичи. Других объектов транспорта на территории Посудичского сельского поселения нет.

2.7.2. Улично-дорожная сеть

Общая протяженность улиц, проездов – 48 км, из них 2,1 км освещены. Общая площадь улично-дорожной сети – 48 тыс. м2. В состав поселения входят 7 населенных пунктов.

Пешеходное движение осуществляется, в основном, по проезжим частям улиц, в связи с отсутствием пешеходных дорожек (тротуаров), что повышает риск возникновения дорожно-транспортных происшествий (ДТП) с участием пешеходов.

В тоже время у части дорог неорганизован водоотвод, что в 2-3 раза снижает долговечность дорожного покрытия, тем самым повышаются расходы на ремонт и содержание автодорог.

Неудовлетворительное состояние дорожного покрытия имеют дороги частного сектора где интенсивность автомобильного трафика не высока.

Можно выделить комплекс проблем улично-дорожной сети:

- отсутствие четкой дифференциации улично-дорожной сети по категориям;

- несоответствие геометрических параметров назначению и категории улиц;

- отставание развития дорожно-уличной сети от роста уровня автомобилизации;

- недостаточная сеть тротуаров вдоль проезжей части улиц;

- отсутствие системы организованного водоотвода;

- недостаток регулирующих движение транспортных потоков дорожных знаков, светофоров, дорожной разметки.

Улично-дорожный каркас Посудичского сельского поселения составляют:

- Село Посудичи –  3 улицы и 12 переулков;

- Поселок Садовый – 1 улица и 1 переулок;

- Деревня Яковлевичи – 1 улица.

- Деревня Мадеевка – 5 улиц;

- Поселок Ореховка – 1 улица;

- Поселок Бердаши – 1 улица;

- Поселок Белевая – 1 улица.

2.7.3. Объекты транспортной инфраструктуры

На территории Посудичского сельского поселения объекты транспортного обслуживания представлены остановочными пунктами; автозаправочных станций и станций технического обслуживания автотранспорта на территории поселения нет.

По состоянию на начало 2011 г. общая численность жителей в Посудичском сельском поселении составляла 1521 чел. По причине отсутствия информации о количестве автомобильного транспорта пропускная способность сети улиц, дорог и транспортных пересечений принимается на расчетный срок согласно СНиП 2.07.01-89* пункт 6.3, исходя из уровня автомобилизации (автомобилей на 1000 чел): 200-250 легковых автомобилей, включая 3-4 такси и 2-3 ведомственных автомобиля, 25-40 грузовых автомобилей в зависимости от состава парка. Число мотоциклов и мопедов на 1000 чел. следует принимать 100-150 единиц для сельских поселений.

Таким образом, ориентировочно у населения Посудичского сельского поселения в собственности жителей находится около 380 автомобилей (обеспеченность населения легковыми автомобилями возьмем на уровне 250 ед. на 1000 жителей).

Требования к обеспеченности легкового автотранспорта АЗС, станциями технического обслуживания (далее по тексту - СТО) и местами постоянного хранения обозначены в СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»:

- согласно п. 6.41 потребность в АЗС составляет: 1 топливо-раздаточная колонка на 1200 легковых автомобилей;

- согласно п. 6.40 потребность в СТО составляет: 1 пост на 200 легковых автомобилей;

- согласно п. 6.33 общая обеспеченность закрытыми и открытыми автостоянками для постоянного хранения автомобилей должна составлять 90% расчетного числа индивидуальных легковых автомобилей.

Исходя из общего количества легковых автомобилей, требований СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», и наличия объектов дорожного сервиса видно, что в настоящее время в поселении потребность в АЗС не удовлетворена, АЗС в поселении нет. Пункты СТО на текущий момент отсутствуют.

Так как жилая застройка населенных пунктов носит индивидуальный характер, и дома имеют придорожные участки, на сегодняшний день потребность в местах постоянного хранения индивидуального автотранспорта удовлетворена, и размещение гаражей не требуется.

Состояние улично-дорожной сети требует поэтапной реконструкции с проведением работ по водоотведению, реконструкции покрытия, требуемый тип покрытия -  асфальтобетонное. Необходимо проведение инвентаризации всей улично-дорожной сети, классификация её согласно СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» таблицы 7 и 8.

Транспортное сообщение сельского поселения с районным центром стабильное и осуществляется за счет автомобильного транспорта.

2.8. Инженерная инфраструктура

Инженерная инфраструктура представляет собой сложный территориально-отраслевой комплекс, включающий совокупность технических объектов и выполняющий жизненно важные функции по обеспечению потребителей энергетическими и водными ресурсами, средствами связи, информацией и другими услугами. Кроме этого, комплекс инженерной инфраструктуры рассматривается как важная социально-экономическая система, включающая местные органы, хозяйствующие субъекты и потребителей, а также характер взаимоотношений между ними.

Основной задачей инженерных разделов в составе генерального плана является обеспечение устойчивого функционирования инженерных систем жизнеобеспечения на  долгосрочную перспективу с учетом прогноза развития сельского поселения.

Основными предприятиями, осуществляющими эксплуатацию и обслуживание объектов инженерных систем поселка, являются предприятия жилищно-коммунального комплекса. Ключевыми жилищно-коммунальными предприятиями в Посудичском сельском поселении являются: ОАО »Брянскоблгаз» ПУ Погаррайгаз, ОАО «Брянские коммунальные системы», ОАО »Брянскэнерго», МУП «Погарский районный водоканал».

2.8.1. Водоснабжение

Источниками хозяйственно-питьевого водоснабжения Посудичского сельского поселения являются подземные воды. На территории поселения насчитывается 6 артезианских скважин общей с производительностью 4 м3/ч,10  м3/ч и 25 м3/ч. Сведения о водозаборных узлах поселения представлены в Таблице 2.8.1.1.

Таблица   2.8.1.1. Сведения по существующим водозаборным узлам

| № п/п | Наименование, состав узла и его местоположение | Год строительства | Конст-рукция скважи-ны | Оборудование | Глубина скважины | Наличие ЗСО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | марка насоса | производитель ность, м3/ч | напор, м | мощность, кВт | Число оборотов в мин |  |  |
| 1 | с. Посудичи | 1967 | надзем | ЭЦВ-6 | 10 | 80 | 4 | 3000 | 50 | ЗСО-1-30 |
| 2 | с. Посудичи | 1973 | надзем | ЭЦВ-6 | 10 | 80 | 4 | 3000 | 65 | ЗСО-1-30 |
| 3 | п. Садовый | 1983 | надзем | ЭЦВ-6 | 10 | 80 | 4 | 3000 | 68 | ЗСО-1-30 |
| 4 | д. Мадеевка | 1960 | надзем | ЭЦВ-8 | 25 | 100 | 11 | 3000 | 70 | ЗСО-1-30 |
| 5 | д. Мадеевка | 1968 | надзем | ЭЦВ-6 | 10 | 80 | 4 | 3000 | 85 | ЗСО-1-30 |
| 6 | п. Ореховка | 1968 | надзем | ЭЦВ-5 | 4 | 75 | 2,2 | 3000 | 80 | ЗСО-1-30 |

Обеспеченность населения Посудичского сельского поселения централизованным холодным водоснабжением составляет 100%.

Существующее среднее водопотребление сельского поселения составляет                81 м3/сут., в том числе :

- на хозяйственно-питьевые нужды –  77 м3/сут;

- на бытовые и душевые нужды местных промпредприятий, осуществляющих водоснабжение от сетей сельского поселения – 4 м3/сут.

В основном населенные пункты сельского поселения имеют следующую схему водоснабжения: вода из скважин встроенными насосами перекачивается в сборные резервуары (водонапорные башни), после чего по водопроводной распределительной сети поступает к потребителям. Для регулирования расхода воды в системе водоснабжения сельского поселения имеется 6 водонапорных башен.

Водопроводная сеть сельского поселения представлена полиэтиленовыми, чугунными и асбестоцементными трубами диаметром 100 мм. Общая протяженность водоводов и уличной водопроводной сети сельского поселения составляет 17 км, из них 0,5 км сети нуждаются в замене в связи с их износом и большим сроком   эксплуатации.  Сведения о водопроводных сетях сельского поселения представлены в Таблице 2.8.1.3.

Таблица 2.8.1.3. Характеристики существующих магистральных водопроводных сетей

| № п/п | Наименование участка (по улицам) | Диметр, мм | Длина, м | Год строительства | Материал труб | Состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | с. Посудичи | 100 | 7000 | 1960 | асбест, п/эт. | част.замена |
| 4 | д. Мадеевка | 100 | 3500 | 1968 | чугун, асбест, п/эт | част.замена |
| 5 | п. Ореховка | 100 | 3000 | 1988 | чугун, асбест, п/эт | - |
| 6 | п. Садовый | 100 | 3500 | 1988 | чугун, асбест, п/эт | - |

Из-за износа водопроводных сетей и сооружений имеют место случаи аварийных ситуаций.  Аварии на сетях приводят  к перебоям в подаче воды населению и вторичному загрязнению питьевой воды.

Качество питьевой воды

За последние годы экспертиза на соответствие качества воды ГОСТ 2874-82 «Вода питьевая» и требованиям СаНПиН 2.1.4.544-96 на территории сельского поселения не проводилось. По экспертным оценкам качество воды можно оценить как удовлетворительное. Все источники водоснабжения сельского поселения обеспечены зонами санитарной охраны (ЗСО) первого пояса и соответствуют нормам  СанПиН 2.1.4.1110-02 «2.1.4. Питьевая вода и водоснабжение населенных мест. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». ЗСО подземного источника устанавливается на расстоянии не менее 30 м от водозабора - при использовании защищенных подземных вод и на расстоянии не менее 50 м - при использовании недостаточно защищенных подземных вод.

Для обеспечения населения доброкачественной питьевой водой и в достаточных количествах разработана подпрограмма  «Обеспечение населения Брянской области питьевой водой» (2009 – 2015 годы) долгосрочной целевой программы «Инженерное обустройство населённых пунктов Брянской области» (2009-2015 годы).

2.8.2. Водоотведение

Системы водоотведения на территории Посудичского сельского поселения отсутствуют. Удаление сточных вод в населенных пунктах поселения происходит в придомовые выгребные ямы. Вывоз нечистот производится специальным автотранспортом на места, удаленные от жилой застройки. Места сброса бытовых стоков повсеместно не оборудованы, что приводит к усугублению экологических проблем.

2.8.3. Электроснабжение

В настоящее время Посудичское сельское поселение, как и большинство поселений на территории области, не имеет собственных генерирующих источников электроэнергии (ТЭЦ, ГРЭС и т.д.).

Электроснабжение потребителей сельского поселения осуществляется от Брянской энергосистемы через подстанцию «Погарская» 110/35/10 кВ. Подстанция «Погарская» связана одноцепной ВЛ-110кВ с ПС «Трубчевск» 110/10 кВ, с                          ПС «Глыбочка» 110/10 кВ и ПС «Белая Березка» 110/6 кВ, одноцепной ВЛ-35кВ с ПС «Борщево» 35/10 кВ.

Объекты электроснабжения сельского поселения состоят на балансе ОАО «МРСК Центра» «Брянскэнерго».

Таблица 2.8.3.1. Объекты электроснабжения сельского поселения

| Поселения и населенные пункты | Запитка поселения от источников: |
| --- | --- |
|  | Вл(кВ) | Технологическое подключение | Фидер |
| Посудичское сельское поселение с. Посудичи д. Мадеевка | 10 кВ | п/ст Погар | 1010 П 1010 П |

Распределение электроэнергии по территории сельского поселения, конечным потребителям, осуществляется  одноцепными линиями напряжения 0,4 кВ и 10 кВ.

На подстанции «Погарская» установлены три трансформатора мощностью по           16 тыс. кВА. Загрузка трансформаторов подстанции не превышает 20%. Основные характеристики ПС приведены в  Таблице 2.8.3.2.

Таблица 2.8.3.2. Основные характеристики подстанции «Погарская»

| Наименование ПС | Дата ввода ПС | Тип трансф-ра | Мощность, кВА | Загрузка трансф-ра в нормальном режиме, % | Загрузка трансф-ра в аварийном режиме, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Погарская | 1969 | ТДН-16000/110 | 16000 | 18.5 | 44.9 |

Данные по КТП сельского поселения представлены в таблице 2.8.3.3.

Таблица 2.8.3.3. Характеристики источников электроснабжения Посудичского сельского поселения

| № п/п | Наименование и номер электроподстанции | Напряжение, кВ | Степень загрузки, % | Тип трансф-ра | Количество трансф-ров | Техническое состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КТП-122 д. Мадеевка Ф-1010 ПС Погар | 10/0,4 | 60 | ТМ-250 | 2 | Удовл. |
| 2 | КТП-211 д. Мадеевка Ф-1010 ПС Погар | 10/0,4 | 70 | ТМ-60 | 1 | Удовл. |
| 3 | КТП-48 д. Мадеевка Ф-1010 ПС Погар | 10/0,4 | 70 | ТМ-100 | 1 | Удовл. |
| 4 | КТП-169 д. Мадеевка Ф-1010 ПС Погар | 10/0,4 | 70 | ТМ-160 | 1 | Удовл. |
| 5 | КТП-55 н.п. Садовый Ф-1010 ПС Погар | 10/0,4 | 50 | ТМ-60 | 1 | Удовл. |
| 6 | КТП-210 н.п. Яковлевичи Ф-1010 ПС Погар | 10/0,4 | 60 | ТМ-63 | 1 | Удовл. |
| 7 | КТП-120 н.п. Посудичи Ф-1010 ПС Погар | 10/0,4 | 70 | ТМ-250 | 1 | Удовл. |
| 8 | КТП-121 н.п. Посудичи Ф-1010 ПС Погар | 10/0,4 | 80 | ТМ-160 | 1 | Удовл. |
| 9 | КТП-72 н.п. Посудичи Ф-1010 ПС Погар | 10/0,4 | 60 | ТМ-100 | 1 | Удовл. |
| 10 | КТП-145 н.п. Посудичи Ф-1010 ПС Погар | 10/0,4 | 70 | ТМ-63 | 1 | Удовл. |
| 11 | КТП-58 н.п. Посудичи Ф-1010 ПС Погар | 10/0,4 | 70 | ТМ-100 | 1 | Удовл. |
| 12 | КТП-167 н.п. Посудичи Ф-1010 ПС Погар | 10/0,4 | 60 | ТМ-63 | 1 | Удовл. |
| 13 | КТП-168 н.п. Посудичи Ф-1010 ПС Погар | 10/0,4 | 70 | ТМ-100 | 1 | Удовл. |
| 14 | КТП-57 н.п. Посудичи Ф-1010 ПС Погар | 10/0,4 | 70 | ТМ-160 | 1 | Удовл. |
| 15 | КТП-172 н.п. Посудичи Ф-1010 ПС Погар | 10/0,4 | 60 | ТМ-160 | 1 | Удовл. |

В регионе действует долгосрочная целевая программа «Энергосбережение Брянской области» (2011 – 2015 годы), основным разработчиком которой является департамент топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области. Целью программы являются снижение энергоемкости валового регионального продукта (ВРП), что впоследствии приведет к дальнейшему снижению объемов потребления электроэнергии, как промышленными потребителями, так и населением.

2.8.4. Газоснабжение

Газоснабжение Посудичского сельского поселения представлено природным и сжиженным газом. Обеспеченность жилого фонда природным газом составляет 62%. Основными источником газоснабжения сельского поселения являются ГРС Погар. Природный газ поставляется потребителям через ГРС по системе газопроводов-отводов от магистральных газопроводов.

Негазифицированные населённые пункты сельского поселения снабжаются сжиженным газом. В сельском поселении насчитывается 3 негазифицированных населенных пункта.

Таблица 2.8.4.1. Сведения об обеспеченности централизованным газоснабжением сельского поселения

| Наименование поселения | Основные показатели по обеспеченности централизованным газоснабжением |
| --- | --- |
|  | % газификации | Газифицировано |
|  |  | Квартир, ед. | Котельных, ед. | Топочных, ед. |
| Посудичское сельское поселение | 62 | 293 | 222 | 4 |

В сельском поселении действует следующая схема газоснабжения: от ГРС газ по газопроводам высокого давления подается к котельным и газорегуляторным пунктам (ГРП) высокого давления. Снижение давления осуществляется через газорегуляторные пункты высокого давления, шкафных регуляторных пунктов (ШРП) у мелких потребителей и газорегуляторных установок (ГРУ) в котельных и промышленных потребителей. После ГРП газ газопроводами низкого давления поступает непосредственно потребителям.

Таблица 2.8.4.2. Объекты газоснабжения сельского поселения

| Наименование поселения | Смонтировано единиц |
| --- | --- |
|  | ГРП | ГРУ | ШП | СКЗ | Протекторные |
| Посудичское сельское поселение | 3 | 2 | 1 | 1 | - |

Одиночная протяженность газовых сетей сельского поселения составляет                 35 км. Сведения по газопроводам сведены в таблице 2.8.4.3.

Таблица 2.8.4.3. Газовые сети Посудичского сельского  поселения

| Наименование сельского поселения | Всего, км | В том числе |
| --- | --- | --- |
|  |  | Высокого давления | Среднего давления | Низкого давления |
| Посудичское сельское поселение | 35,0 | 14,0 | 11,9 | 9,1 |

Уровень газификации Посудичского сельского поселения ниже показателя по Брянской области (81%). Основными направлениями развития газоснабжения сельского поселения будут:

- строительство внутрипоселковых сетей и дальнейшая газификация жилых домов, котельных и объектов социально-производственного назначения;

- поддержание газопроводных сетей в работоспособном состоянии, своевременная замена изношенных участков сети;

- внедрение новых ресурсосберегающих технологий.

Использование во всех отраслях хозяйства природного газа улучшает условия проживания населения. Газификация является значительным фактором для развития индивидуального автономного отопления.

2.8.5. Теплоснабжение

Главной задачей теплоснабжающих организаций Посудичского сельского поселения  является обеспечение производства качественных услуг для населения, предприятий и организаций всех форм собственности.

Выполнение этой задачи базируется на программе модернизации, техническом перевооружении и строительстве новых элементов всей структуры теплового хозяйства.

Теплоснабжение социально-культурных объектов сельского поселения осуществляется от 2 автономных котельных мощностью до 3 Гкал/час. Все котельные в качестве  топлива используют природный газ.

Таблица 2.8.5.1. Основные характеристики котельных сельского поселения

| Адрес котельной, наименование | Оборудование | Год ввода в эксплуатацию котлов | Вид топлива | Мощность Гкал/ч | Процент износа, % | Протяжен-ность сетей, км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Посудичи | Котлы: Брянец | 1995 | газ | 0,73 | 70 | 0,532 |
|  | Брянец | 1995 | газ | 0,73 | 70 |  |
|  | Брянец | 1995 | газ | 0,73 | 70 |  |
| д. Мадеевка | Котлы: НР-18 | 1993 | газ | 0,52 | 67 | 0,370 |
|  | НР-18 | 1993 | газ | 0,52 | 67 |  |

Централизованное теплоснабжение жилых помещений в сельском поселении отсутствует (снабжаются только объекты социально-культурного назначения, здравоохранения, образовательные учреждения и другие административные здания). Жилой фонд в поселении обеспечивается теплоэнергией за счет индивидуальных газовых котлов.

Общая протяженность тепловых и паровых сетей в двухтрубном исчислении составляет 450 м. Около 300 м сетей отработали свой нормативный срок и нуждаются в замене.

Износ тепловых сетей и неудовлетворительное состояние оборудования в котельных приводит  к большим потерям тепловой энергии и перерасходу ресурсов, необходимых для ее выработки. В результате износа объектов коммунальной сферы, суммарные потери в тепловых сетях достигают 10% произведенной тепловой энергии. Потери, связанные с  утечками теплоносителя из-за коррозии труб могут достигать 10 – 15%.

На территории района реализуется подпрограмма «Перевод отопления учреждений и организаций социально-культурной сферы населенных пунктов Брянской области на природный газ» (2009 – 2015 годы) долгосрочной целевой программы «Инженерное обустройство населенных пунктов Брянской области» (2009 – 2015 годы), целью которой является улучшение социальных условий жизни населения области, в первую очередь сельских населенных пунктов.

На перспективу основными задачами по повышению эффективности работы систем теплоснабжения будут: реконструкция, модернизация котельных (замена устаревшего оборудования на более современное) по мере их износа, применение теплосберегающих технологий и материалов, установление приборов учета расхода теплоэнергии потребителями (счетчика) и регулирование подачи тепла.

Для улучшения теплоснабжения сельского поселения целесообразны мероприятия по переходу потребителей на индивидуальное газовое отопление. По мере выполнения программы газификации Брянской области постепенно возрастет число потребителей, обеспеченных природным газом. Появится возможность использования в качестве топлива природного газа для отопления усадебной жилой застройки и учреждений социально-культурной сферы.

2.8.6. Связь

Телефонизация. Услуги телефонной связи в Посудичском сельском поселении оказывает ПУ Погарский центр связи. В сельском поселении задействованы две АТС с номерной емкостью 50 номеров. Обеспеченность услугами телефонной связи жителей сельского поселения составляет 2,7 телефонных номеров на 100 человек. Этот показатель ниже, чем средние показатели по России  (для сельских поселений 11,7 телефонных аппаратов на 100 жителей).

Таблица 2.8.6.1. Средства связи сельского поселения

| № п/п | Поселения и центры связи | Средства связи |
| --- | --- | --- |
|  |  | Почта | АТС единиц/количество номеров | Радиосвязь |
|  |  |  |  | провод. н.п./р.т. | б/провод, н.п./р.т. |
| 1 | Посудичское СП с. Посудичи | 1 | 1/50 | есть | - |

Не все населенные пункты сельского поселения телефонизированы. Информация о не телефонизированных населенных пунктах представлена в Таблице 2.8.6.2.

Таблица 2.8.6.2. Перечень нетелефонизированных населенных пунктов

| № п/п | Поселения и центры связи | Количество населенных пунктов /дворов | Населенный пункт |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Посудичское сельское поселение | 3/9 | Белевая, Бердаши, Ореховка |

Основными операторами сотовой связи в сельском поселении являются: ОАО «ВымпелКом» (товарный знак «Билайн»), ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (товарный знак «МТС»), ОАО «МегаФон» (товарный знак «Мегафон») и ЗАО «Смоленская сотовая связь» (товарный знак «TELE2»).

Радиофикация, телевидение. Телевещание в сельском поселении обеспечивает маломощный (100Вт) телевизионный ретранслятор (принадлежащий Брянскому областному радиотелевизионному передающему центру), базирующийся на территории Погарского района.  Ретранслятор обеспечивает прием программ: «Первый канал», «Россия», программы областного (регионального) телевидения.

2.9. Анализ планировочной структуры. Пространственно-средовой потенциал

2.9.1. Существующие границы муниципального образования

Согласно Приложению 3 «Описание границ городских, сельских поселений в составе территорий муниципальных районов» к Закону Брянской области «О наделении муниципальных образований статусом городского округа муниципального района, городского поселения, сельского поселения и установлении границ муниципальных образований в Брянской области»:

«Посудичское сельское поселение находится в северной части Погарского района с административным центром поселения с. Посудичи, расположенным на расстоянии 10 км от райцентра, в которое входят 8 населенных пунктов с общей численностью проживающих 1170 человек.

Территория сельского поселения вытянута с севера на юг на 12 км, с запада на восток на 8 км. На севере и востоке сельское поселение граничит с Юдиновским сельским поселением, на юге - с землями городского поселения, ЮЗ - землями ГЛФ и Гриневским сельским поселением, на западе - с землями Прирубкинского сельского поселения.

От т.1 до т.2, расположенной на углу пашни и выгона, граница сельского поселения проходит по дороге выгона на расстоянии 101 м. Далее от т. 2 до т.71 граница проходит вдоль выгона и огородов жителей п. Погар на расстоянии 1240 м. От т.71 до т.4, которая находится на углу приусадебных земель и земель, занятых сенокосом к-за "Нива", граница проходит вдоль осушительной канавы, огибая городские земли на расстоянии 497 м. От т. 4 до т. 73 граница проходит вдоль приусадебных земель н.п. Садовый на протяжении 497 м. От т. 73 до т. 7, расположенной у подошвы автодороги Погар-Посудичи, граница проходит у подошвы автодороги Погар-Посудичи на протяжении 801 м. От т. 7 до т. 8 - по полевой дороге - отделяющие земли Погар, т.8 расположена на перекрестке полевых дорог и расположена на ЮВ - окраине муниципального образования. Далее от т. 8 до т. 9, расположенной на оси полевой дороги Погар-Мадеевка, проходящей по полевой дороге на расстоянии 986 м.

От т. 9 до т. 10 граница проходит по пахотным землям, граничащим с землями Суворовского сельского поселения на протяжении 490 м, далее до т.11 граница проходит вдоль пахотных земель ЛПХ Сенькова В.М. и по границе Суворовского муниципального образования на протяжении 785 м.

От т.11 до т. 12 граница муниципального образования проходит по оросительной канаве на расстоянии 247 м, от т. 12 до т. 13 граница поворачивает на СЗ и проходит по полевой дороге, разделяющей сенокосы Погарской ОС и кустарники земель, переданных в ведение сельских администрации. От т.13 до т.14, находящейся у подножья дороги Бердаши-Граборовка, граница сельского поселения разделяет пахотные земли и сенокосы на протяжении 198 м, далее граница разделяет пахотные земли по полевой дороге на расстоянии 1239 м. От т.14 до т.15 граница проходит по полевой дороге, разделяющей пахотные земли на протяжении 1885м, далее от т.15 до т.16, расположенной у дороги Бобрик-Мадеевка, граница разделяет пахотные земли на протяжении 782 м, далее от т. 16 до т.17 она проходит по полевой дороге, разделяющей пахотные земли на расстоянии 624 м, далее граница поворачивает на север и проходит вдоль ГЛФ на протяжении 485 м.

Далее - в том же направлении по полевой дороге, пересекая р. Вабля, до границы с Юдиновским сельским поселением и поворачивает в ЮВ направлении по берегу р. Вабля на протяжении 451 м и далее до т.18 граница идет у подножья дороги Погар-Ивайтенки на протяжении 480 м. От т. 19 до т.20 граница поворачивает в СВ, пересекая дорогу Погар - Ивайтенки и проходит вдоль кустарников до р. Судость на расстоянии 542 м. От т.21 граница идет по левому берегу р. Судость на расстоянии 4700 м до т. 22, где граница поворачивает в СВ направлении, разделяя сенокосы на расстоянии 924 м, и поворачивает на ЮВ, где проходит вдоль леса на расстоянии 1844 м до т.23, и от т.23 поворачивает на ЮЗ по сенокосам до р. Судость на расстоянии 985 м. От т.24 до т.25 граница проходит в ЮВ направлении по левому берегу р. Судость. От т. 26 граница поворачивает в СВ направлении вдоль осушительной канавы на расстоянии 290 м.  От т.27 до т.28 граница поворачивает на СЗ вдоль прогона и проходит по границе на расстоянии      860 м. От т. 29 поворачивает в СВ направлении и проходит по кустарникам на расстоянии 1009 м,  далее от т. 30 разделяет сенокосы и пахотные земли на протяжении 452 м и далее по пахотным землям на протяжении 383 м. От т.31 граница поворачивает на СЗ и проходит вдоль сенокосов на протяжении 813 м, далее по пахотным угодьям до р. Судость на расстоянии 1409 м до т. 32. От т. 32 граница проходит в СВ направлении вдоль р. Судость на расстоянии 903 м до т. 33.

От т.33 поворачивает на ЮВ, граница проходит по сенокосам и далее в том же направлении по границе с пахотными землями, севернее н.п.Орлы на расстоянии 3065 м. От т.34 граница поворачивает на ЮЗ и граничит с пахотными землями на расстоянии 829 м и далее вдоль автомобильной дороги на расстоянии 1620 м. От т.35 граница поворачивает в ЮЗ направлении, вдоль ГЛФ на расстоянии 2572 м до р.Судость т.36. От т.37 граница проходит по р.Судость в СЗ направлении на расстоянии 1821 м до т.1.»

Схема Посудичского сельского поселения приведена ниже.

Рисунок 2.9.1. Схема границ муниципального образования «Посудичское сельское поселение»

2.9.2. Организация зеленых насаждений

Зеленые насаждения — совокупность древесных, кустарниковых и травянистых растений на определённой территории.

Основными функциями зеленых насаждений являются:

- санитарно-гигиеническая;

- рекреационная;

- структурно-планировочная;

- декоративно-художественная (для повышения рекреационного потенциала).

Они выполняют ряд функций, способствующих созданию оптимальных условий для труда и отдыха жителей поселения, основные из которых — оздоровление воздушного бассейна сельского поселения и улучшение его микроклимата. Этому способствуют следующие свойства зелёных насаждений:

- поглощение углекислого газа и выделение кислорода в ходе фотосинтеза;

- понижение температуры воздуха за счёт испарения влаги;

- снижение уровня шума;

- снижение уровня загрязнения воздуха пылью и газами;

- защита от ветров;

- выделение растениями фитонцидов (летучих веществ, убивающих болезнетворные микробы);

- положительное влияние на здоровье населения.

Зелёные насаждения делятся на три основные категории:

- общего пользования (сады, парки, скверы, бульвары);

- ограниченного пользования (внутри жилых кварталов, на территории школ, больниц, других учреждений);

- специального назначения (санитарно-защитные насаждения, кладбища и т.д.).

Зеленые территории общего пользования включают самые крупные планировочные элементы озеленения – парки, скверы, бульвары, предназначенные для отдыха всего населения сельского поселения.

Предлагаемая генеральным планом концепция организации зеленых насаждений общего пользования предполагает:

- создание удобных пешеходных связей;

- формирование на территориях живописных естественных ландшафтов  природно-ландшафтных комплексов и охраняемых природных территорий;

благоустройство улиц и пространств общего пользования, размещение малых архитектурных форм.

2.9.3. Система градостроительных ограничений

Система  планировочных ограничений при проектировании генерального плана градостроительной системы Посудичского сельского поселения состоит из совокупности режимных зон различной функциональности, регламентирующих параметры землепользования и застройки на территории поселения. Во-первых, это пространственные характеристики распространения  внешних факторов, как естественного, так и техногенного происхождения, влияющих на устойчивое существование природных и селитебных территорий и определяющие возможность их планировочного развития. На территории сельского поселения  таких зон несколько:

- водоохранная зона реки Судость - 200 метров от линии уреза в обе стороны, от прудов - 50 метров от линии уреза по периметру;

- зоны санитарной охраны источников водоснабжения 50 метров;

- санитарно-защитные зоны объектов специального назначения (свалки, кладбища, скотомогильники);

- территория, подверженная подтоплению;

- охранные коридоры ЛЭП;

- санитарно-защитные зоны  производственных объектов V-IV классов от 50 до 100 метров;

- санитарно-защитные зоны коммунальных объектов (котельные, АЗС) 50 метров.

Во-вторых, зоны, регулирующие визуально-ландшафтную целостность поселенческих территорий, представляющих историческую и/или культурную ценность:

- охранные зоны памятников историко-культурного наследия.

Предельные размеры этих зон устанавливаются на основании анализа архивных материалов, ландшафтного анализа, натурных обследований.

2.10. Концепция функционально-планировочного развития сельского поселения

2.10.1. Архитектурно-планировочная концепция

Архитектурно-планировочная концепция развития поселения основана на четком функциональном зонировании, учете существующей капитальной застройки, региональных градостроительных условий (природных условий, типа застройки, бытовых условий). Архитектурно-планировочная организация территории сельского поселения предусматривает:

- функциональное использование территорий путем целесообразного размещения основных групп зданий и сооружений функционально связанных между собой;

- создание оптимальных условий для жизни, отдыха и производственной деятельности жителей.

Архитектурно-планировочная концепция генерального плана ориентирована на эффективное использование сложившихся поселенческих территорий и одновременно резервирование территории для перспективного развития Посудичского сельского поселения и его населенных пунктов.

В основу Генерального плана Посудичского сельского поселения положена концепция устойчивого развития. Цель устойчивого развития поселения – сохранение и приумножение всех экологических, агроклиматических, экономических и социальных ресурсов для будущих поколений.

Градостроительная стратегия направлена на  развитие села Посудичи как административного, экономического и социально-культурного центра Посудичского сельского поселения. Стратегической целью развития является повышение качества жизни населения, развитие его экономической базы, обеспечение устойчивого функционирования всего хозяйственного комплекса и социальной сферы.

2.10.2. Функциональное зонирование территории

Функциональное зонирование территории является одним из основных инструментов регулирования градостроительной деятельности. Зонирование создает рамочные условия использования территории обязательные для всех участников градостроительной деятельности в части функциональной принадлежности, параметров застройки (этажность, плотность застройки и др.), ландшафтной организации территории.

Функциональное зонирование базируется на выводах комплексного градостроительного анализа, учитывает историко-культурную и градостроительную специфику сельского поселения, сложившиеся особенности использования земель, характеристику объектов культурного наследия, данные земельного кадастра. В состав зон ограничений на использование территории входят: санитарно-защитные зоны производственно-коммунальных объектов и объектов специального назначения; зоны санитарной охраны; водоохранные и береговые полосы рек, озер и прудов.

При установлении функциональных зон учтены положения Градостроительного, Земельного и Водного кодексов Российской Федерации, Федерального закона РФ от 25 июня 2002 г. №73-ФЗ, требования специальных нормативов и правил, касающиеся зон с нормируемым режимом градостроительной деятельности.

В настоящее время Посудичское сельское поселение имеет выраженное функциональное зонирование. Ниже приводится перечень функциональных зон, отраженных на проектном плане Генерального плана.

Жилые зоны:

- Зона индивидуальной жилой застройки

- Зона малоэтажной и среднеэтажной  (до 5 этажей) многоквартирной жилой застройки

Общественно-деловые зоны:

- Зона объектов общественно-делового и коммерческого назначения

- Зона объектов образования, здравоохранения, социальной защиты, физкультуры и спорта

Зоны транспортной и инженерной инфраструктуры:

- Зона магистральной и улично-дорожной сети

- Зона инженерной инфраструктуры

Зоны сельскохозяйственного использования:

- Зона сельскохозяйственных угодий

- Зона размещения объектов сельскохозяйственного назначения

Природно-рекреационные зоны:

- Зона озелененных территорий общего пользования

- Зона природных ландшафтов

Производственно-коммунальные зоны:

- Зона предприятий и складов V-IV классов опасности (санитарно-защитные зоны 50-100 м)

- Зона размещения коммунальных и складских объектов

Зоны специального назначения:

- Зона водозаборных сооружений

- Зона размещения очистных сооружений, отходов потребления, скотомогильников

- Зона кладбищ

- Зона зелёных насаждений специального назначения (санитарно-защитные зоны)

Зоны территорий на которые градостроительные регламенты не распространяются:

- Земли лесного фонда

- Земли водного фонда

- Земли резерва

Зоны особо охраняемых территорий:

Зона территорий объектов культурного наследия.

2.11. Риск уязвимости территории от природных и техногенных чрезвычайных ситуаций

На сегодняшний день на территории Посудичского сельского поселения имеют место опасности и угрозы различного характера, которые обуславливают необходимость принятия мер по защите от них населения и территорий.

Планирование и реализация этих мер по защите населения и территорий требуют, прежде всего, выявления этих опасностей и угроз, их характера, степени риска для конкретных территорий, что позволит сконцентрировать усилия на наиболее опасных направлениях. В целях дифференцированного подхода к планированию предупредительных мероприятий осуществляется зонирование территории по критериям природного и техногенного рисков.

Природные опасные процессы и явления

В соответствии с ГОСТ Р 22.0.03-95 «Природные чрезвычайные ситуации» в качестве источника природной чрезвычайной ситуации выступает опасное природное явление или процесс – событие природного происхождения, которое по своей интенсивности, масштабу распространения и продолжительности может вызвать поражающее воздействие на людей, объекты экономики и окружающую природную среду.

Следует перечислить потенциально опасные процессы природного характера, которые могут временно привести к нарушению жизнеобеспечения населения в отдельных населенных пунктах поселения, авариям на коммунальных и энергетических сетях (обрыв линий связи и ЛЭП), а именно:

Гидрометеорологические процессы

Сильный (ураганный) ветер, сильный ветер, в сочетании с осадками и другими атмосферными явлениями (грозовые разряды, град, ледообразование), сильные продолжительные дожди, сильные продолжительные снегопады. Данные явления приобретают катастрофический характер, когда наложение нескольких опасностей приводит к усилению воздействия на объекты и системы, попадающие в зону влияния, прохождения фронтов воздушных масс. Эти процессы могут повлечь за собой падение деревьев, повреждения кровельного покрытия и окон зданий, подтопление подвальных помещений, временное затопление улиц, временное блокирование проезда по улицам, образование гололеда на автодорогах.

Геологические процессы

Речная эрозия, эрозионные процессы, развитие карстово-суффозионных процессов – основные геологические опасности. Вследствие развития данных процессов есть риск подмыва или размыва дорожного полотна, некоторых зданий, вывода из оборота сельскохозяйственных земель.

Оползни, карстовые провалы на территории центром управления в кризисных ситуациях МЧС России по Брянской области не зарегистрированы.

Риски возникновения землетрясения отсутствуют. Износ жилого сектора достигает 50%, риски обрушения зданий и сооружений маловероятны.

Гидрогеологические процессы

Режим рек рассматриваемой территории относится к восточноевропейскому типу, который характеризуется высоким весенним половодьем, низкой летней и зимней меженью и повышенным осенним стоком за счет дождей. Относительно равнинный характер рельефа обуславливает спокойное протекание весенних половодий. По степени опасности, половодье относится к не опасному типу.

По территории поселения протекает р. Судость (протяженность в границах поселения – 7 км). Основные гидрологические характеристики приведены в таблице ниже.

Таблица 2.11.1. Основные гидрологические характеристики р. Судость

| Характеристика | Показатель |
| --- | --- |
| Протяженность в границах поселения, км | 7 |
| Ширина, м | от 10 до 25 |
| Глубина, м | 0,2-1,5 |
| Скорость течения, м/с | 0,5-2 |
| Характер дна | ил, песок |
| Период ледостава | декабрь-март |
| Уровень зимней межени | 112 м БСВ |

Согласно статистике, за период 2005-2010 гг., подтоплений на территории поселения не было. На случай возникновения ЧС имеется финансовый резерв средств.

Населенные пункты, объекты экономики, а также скотомогильники, попадающие в зону подтопления на территории поселения отсутствуют.

Природные пожары

Серьезную опасность для природной среды, экономики и населения представляют лесные пожары. Продолжительность пожароопасного сезона в лесах обуславливается умеренно-континентальными природными условиями и составляет в среднем 160 дней (свыше 5 месяцев).

Риск возникновения природных пожаров на территории поселения оцениваются, как не более 0,1. Общая площадь лесных массивов на территории поселения составляет 1,05 тыс. га. В основном 3-го класса пожарной опасности, близ н.п. Посудичи располагается участок, относящийся ко 2-му классу опасности. Леса находятся в ведении Погарского участкового лесничества ГУ Унечского лесничества.

Наибольшее количество пожаров прогнозируется в период:

- конец апреля, первая половина мая, что связано с проведением неконтролируемых сельхозпалов;

- третья декада июня - первая декада июля – время начала интенсивного посещения лесов населением в связи со сбором ягод;

- август-сентябрь - посещение лесов населением в связи с началом грибного сезона.

Согласно статистике с 2005 года на территории поселения зафиксировано только 2-а очага пожара на площади 0,5 га (2006 г.) и 0,2 га (2008 г.).

В основном количество очагов лесных пожаров и их площадь прогнозируется на уровне средних многолетних значений, но напрямую зависит от климатических особенностей конкретного года.

Населенных пунктов, важных объектов экономики, которые могут оказаться в зоне высокой пожарной опасности на территории поселения нет

Таблица 2.11.2. Силы и средства для ликвидации природных пожаров:

| Наименование организации | Личный состав, чел | Техника |
| --- | --- | --- |
| ГУ «Лесопожарная служба Брянской области» Погарский участок | 4 | АЦ-30 (66) – 1 ед.; Трактор-МТЗ-80-1ед. |
| ПЧ-46 по охране п.г.т. Погар | 2 (по договору) | АЦ -40 (130) |

Техногенные источники опасности в промышленности, транспорте и объектах ЖКХ

К техногенным источникам возникновения чрезвычайных ситуаций в соответствии с ГОСТ 22.0.05-97 относятся потенциально опасные объекты экономики, на которых возможно возникновение следующих событий:

Промышленные аварии и катастрофы

- Радиоактивно опасные объекты. На территории поселения отсутствуют ядерно- и радиационно-опасные объекты, аварии на которых могут представлять угрозу возникновения ЧС.

- Химически опасные объекты экономики (ХОО). На территории Посудичского сельского поселения отсутствуют.

- Пожароопасные и взрывоопасные объекты экономики. На территории поселения отсутствуют.

Опасные происшествия на транспорте

Автомобильный транспорт

Источником опасности на транспорте являются дорожно-транспортные происшествия (ДТП). Согласно статистике на территории поселения крупных ДТП зарегистрировано не было.

Таблица 2.11.3. Статистика возникновения ДТП на территории поселения

| Год | Статистика |
| --- | --- |
| 2005 | Зафиксировано 12 ДТП, 1 пострадавший |
| 2006 | Зафиксировано 8 ДТП, 5 пострадавший |
| 2007 | Зафиксировано 7 ДТП, 5 пострадавший |
| 2008 | ДТП на территории поселения зафиксировано не было |
| 2009 | Зафиксировано 6 ДТП, 2 пострадавший |
| 2010 | ДТП на территории поселения зафиксировано не было |

Большая часть происшествий происходит из-за нарушения правил дорожного движения. Также причинами ДТП продолжают оставаться плохое состояние дорожного покрытия, отсутствие разметки на дорогах.

На территории поселения имеется участок дороги с наиболее вероятным риском возникновения ДТП. Основной причиной аварий могут стать износ дорожного покрытия и условия плохой видимости.

Стационарных постов ДПС на территории поселения нет. Крупных ДТП зафиксировано не было. Силы и средства, привлекаемые к ликвидации аварий и их последствий представлены в таблице ниже.

Таблица. 2.11.4. Силы и средства ликвидации последствия происшествий на транспорте

| Формирования РСЧС | Место дислокации | Количество формирований | Личный состав | Техника |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подразделения ГПС | пгт. Погар | 6 | 12 | 7 |
| ДСЗ ПСС | г. Брянск | 1 | 5 | 1 |
| Бригада скорой медицинской помощи | пгт. Погар | 1 | 3 | 1 |
| Посудичский ФАП | н.п. Посудичи | 1 | н/д | н/д |
| Мадеевский ФАП | н.п. Мадеевка | 1 | н/д | н/д |
| Подразделение ГИБДД | пгт. Погар | 2 | 8 | 2 |
| Итого: | 12 | 28 | 11 |

Железнодорожный транспорт

Риски возникновения ЧС на железнодорожном транспорте отсутствуют по причине отсутствия железных дорог на территории поселения.

Воздушный транспорт

Риски возникновения ЧС на воздушном транспорте отсутствуют по причине отсутствия коридоров пролета воздушных судов и вертолетных площадок.

Речной транспорт

Риск возникновения ЧС на речном транспорте отсутствует по причине отсутствия судоходных рек и приписанных судов.

Трубопроводный транспорт

Риск возникновения ЧС на трубопроводном транспорте отсутствует по причине его отсутствия на территории поселения.

Возникновение аварий на системах жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ)

На территории поселения существует риск возникновения чрезвычайных ситуаций на объектах ЖКХ. Анализ угроз, обусловленных техническим состоянием объектов жилищно-коммунального хозяйства, показал, что из-за значительного физического износа наибольшую опасность представляют следующие объекты:

- котельные;

- трансформаторные электрические подстанции;

- сети (тепловые, электрические и др.).

На территории Посудичского сельского поселения расположено 2-е муниципальных котельных.

Таблица 2.11.5. Характеристика котельных

| № п/п | Населенный пункт | Потребляемое топливо | Тепловая мощность, Гкал/час | Марка котлов | Количество котлов, шт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Посудичи | природный газ | 0,73 | БРЯНЕЦ | 3 |
| 2 | с. Мадеевка | природный газ | 0,52 | НР-18 | 2 |

Согласно статистике за период 2005-2010 гг. аварий на объектах системы ЖКХ не зафиксировано.

Таблица 2.11.6. Силы и средства ликвидации ЧС

| № п/п | Населенный пункт | Потребляемое топливо | Численность формирования | Техника ед. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Аварийно-техническая команда по электросетям | пгт. Погар | 12 | 3 |
| 2 | Аварийно-техническое звено по водопроводно-канализационным сетям | пгт. Погар | 19 | 3 |
| 3 | Аварийно-техническая команда по теплосетям | пгт. Погар | 5 | 1 |
| 4 | Аварийно-техническая команда по газовым сетям | пгт. Погар | 4 | 1 |
| 5 | Итого |  | 40 | 8 |

Возникновение аварий на электросетях

На территории поселения существует риск возникновения чрезвычайных ситуаций на электросетях.

На территории поселения расположено 15 трансформаторных подстанций, на обслуживании которых находится 464 жилых дома, с общей численностью населения 1 529 человек. За период 2005-2010 гг. аварий на объектах электроснабжения зафиксировано не было.

Таблица 2.11.7. Силы и средства ликвидации ЧС

| Наименование аварийно – спасательного формирования | Место дислокации | Численность формирования | Техника (ед.) |
| --- | --- | --- | --- |
| Аварийно-техническая команда по электросетям | пгт. Погар | 12 | 3 |
| Аварийно-техническое звено по водопроводно-канализационным сетям | пгт. Погар | 19 | 3 |
| Аварийно-техническая команда по теплосетям | пгт. Погар | 5 | 1 |
| Аварийно-техническая команда по газовым сетям | пгт. Погар | 4 | 1 |
| Итого |  | 40 | 8 |

Возникновение аварий на иных сооружениях на водных объектах

На территории Посудичского сельского поселения имеются 3 моста через водные объекты, основные характеристики которых приведены в таблице ниже.

Таблица 2.11.8. Характеристика иных сооружений (по состоянию на 01.01.08 г.)

| Объект | Местоположение | Собственник и балансодержатель | Параметры (длина, м) | Примечание (свидетельство о государственной регистрации права собственности) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Мост деревянной конструкции, грузоподъемность - 10 т | с. Посудичи, р. Судость | Посудичская сельская администрация | 60 (ширина 6 м) | Свидетельство отсутствует, техническое состояние удовлетворительное |
| Мост | д. Мадеевка, руч. Безымянный | Посудичская сельская администрация | 15 | Свидетельство отсутствует, техническое состояние удовлетворительное |
| Мост | д. Мадеевка, руч. Безымянный | ЧП «Чероченко» | 15 | Свидетельство отсутствует, техническое состояние удовлетворительное |
| Мост | п. Садовый, руч. Безымянный | Управление дорожного хозяйства Брянской области | 17,1 | Техническое состояние удовлетворительное |

Аварии на данных объектах могут повлечь за собой загрязнения поверхностных вод. За последние пять лет аварий зарегистрировано не было.

Риски возникновения аварий на гидротехнических сооружениях (ГТС) на территории поселения отсутствуют в связи с отсутствием ГТС.

Пожарная безопасность

В соответствии со статьями 62 и 68 Федерального Закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», сводом правил «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности» (СП 8.13130.2009), а также Правилами пожарной безопасности в РФ (ППБ 01-03) на территориях поселений и городских округов необходимо предусматривать оборудование наружных водопроводных сетей с пожарными гидрантами. Расстановка пожарных гидрантов должна обеспечивать пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания, сооружения или его части не менее чем от 2-х гидрантов с учетом прокладки рукавных линий длиной не более 200 м.

Согласно регламенту (для поселений и городских округов с количеством жителей до 5000 чел.), допускается предусматривать в качестве источников наружного противопожарного водоснабжения природные и искусственные водоемы.

В соответствии с требованиями статьи 76 Федерального Закона от 22.07.2008. г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» дислокация подразделений пожарной охраны на территориях поселений и городских округов должна определяться исходя из условий, что время прибытия первого пожарного подразделения к месту вызова в городских подразделениях и городских округах не должно превышать 10 минут, а в сельских – 20 минут.

В 12 км, в пгт. Почеп располагается ПЧ-46, обеспечивающая пожарную безопасность всего Погарского района, и в 10 км ОП ГТС с. Юдиново. В с. Посудичи располагается отдельный пост ПЧ-46. Также на территории сельского поселения имеются пожарные гидранты и противопожарные водоемы (2-а в н.п. Посудичи, 1-н в н.п. Садовый, 1-н в н.п. Яковлевичи).

Биолого-социальные опасности

Вероятность возникновения инфекционной заболеваемости людей чрезвычайного характера составляет менее 0,1. Зон неблагоприятных по СЭП нет. За период 2006-2011 гг. эпидемий на территории поселения не было.

На территории поселения, в 1,5 км от д. Мадеевка, в границах ур. Солотопка» располагается скотомогильник, образованный в 1928 г. Состояние объекта – удовлетворительное. Согласно данным ветеринарной карточки № 5от 12.10.07 г. площадь скотомогильника составляет 600 кв.м, почва песчаная, глубина залегания грунтовых вод – 4м, сибироязвенных захоронений нет.

Таблица 2.11.9. Силы и средства ликвидации ЧС

| № п/п | Наименование | Место дислокации | Личный состав | Техника |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Филиал ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Почепском районе» | пгт. Погар | 3 | 1 |

По данным ГУ «Погарская райветстанция» особо опасных инфекционных заболеваний животных зарегистрировано не было.

Опасности социального характера

На территории поселения также существует риск возникновения террористических актов в местах массового скопления людей и социально значимых объектах.

За период 2006-2011 гг. террористических актов не совершалось.

Система централизованного оповещения

Системы централизованного оповещения (СЦО) территориального уровня являются основным звеном в ряду систем оповещения РСЧС. Именно с этого уровня планируется организация централизованного оповещения населения в масштабе субъекта Российской Федерации.

Задачами СЦО территориального уровня являются оповещение должностных лиц и сил данного уровня, органов управления местного и объектового уровней и их должностных лиц, а также населения, проживающего на территории, охватываемой СЦО этого уровня.

Информация, доводимая до органов управления и должностных лиц, носит оперативный характер, а до населения доводится информация о характере и масштабах угрозы, а также о действиях в создавшихся условиях.

В районе создана и функционирует система связи и оповещения органов управления областной подсистемы РСЧС и населения в условиях чрезвычайной ситуации.

Узел связи пункта управления района создан на базе Погарского цеха связи. Автоматизированная система централизованного оповещения района создана и функционирует  с 1985 года, построена на базе аппаратуры П-157, П-160, П-164 и охватывает весь района. Каналы связи используемые в системе оповещения:

- кабельные линии связи – 1%;

- постоянные воздушные линии связи – 11%.

В настоящее время в систему оповещения включена специальная аппаратура оповещения. Через стойку циркулярного вызова (СЦВ) проводится оповещение 43 абонентов с использованием домашних и служебных телефонов.

На территории района расположено 8 электросирен (2 централизованного включения, в том числе в пгт. Погар, и 6 – ручного управления).

Общее количество узлов проводного вещания, используемых в системе оповещения – 4 (количество озвучиваемых радиоточек – 2). Через стойку запуска задействовано 2 электросирены. Организована передача речевой информации с использованием существующей абонентской радиосети и приемников УКВ ЧМ диапазона.

Запуск системы оповещения  производится ПУ, района с возможностью подачи команд циркулярно по всей территории района.

Общий процент охвата населения области при проведении оповещения составляет 97%. Озвученность населенных пунктов электросиренами составляет 7,5%.

2.12. Зоны с особыми условиями использования территории и градостроительные ограничения

Анализ территориальных ресурсов сельского поселения выполнен с учетом действующей системы планировочных ограничений. Система планировочных ограничений разработана на основании требований действующих нормативных документов и является составной частью комплексной градостроительной оценки территории.

К основным зонам регламентированного градостроительного использования территории по природно-ресурсным, санитарно-гигиеническим, экологическим ограничениям относятся следующие:

- санитарно-защитные зоны (СЗЗ) от производственно-коммунальных объектов;

- СЗЗ от санитарно-технических и инженерно-технических объектов;

- охранные коридоры транспортных и инженерных коммуникаций;

- водоохранные зоны;

- особо охраняемые природные территории.

СЗЗ от производственных и коммунальных объектов

По санитарно-технической классификации предприятия поселения делятся на предприятия:

- III класса СЗЗ – 300 м

- IV класса СЗЗ – 100 м

- V классу СЗЗ – 50 м

Нормативные СЗЗ предприятий и объектов установлены на основании СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

Основные требования по организации и режимы использования территорий СЗЗ определены в СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

Санитарно-защитные зоны является обязательным элементом промышленного предприятия и объекта, являющегося источником химического, биологического или физического воздействия. Уровень загрязнения или уровень воздействия в ней выше нормативов, принятых для селитебных территорий. Предоставление земельных участков в границах санитарно-защитных зон производится при наличии заключения территориальных органов Роспотребнадзора об отсутствии нарушений санитарных норм и правил.

В целях упорядочения организации СЗЗ предприятий для предотвращения вредного воздействия, на здоровье проживающего в них населения и в целях внедрения СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» необходимо разработать законодательную базу по организации СЗЗ промышленных предприятий на местном уровне.

СЗЗ от санитарно-технических объектов

- санкционированные свалки СЗЗ-500 м;

- кладбища (площадью менее 10 га) - размер СЗЗ – 50 м;

- скотомогильник – 1000 м (устанавливается в соответствии с «Ветеринарно-санитарные правила сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов», в ред. Приказа Минсельхоза РФ от 16.08.2007 N 400).

Охранные зоны источников водоснабжения

Устанавливаются в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» с учетом факторов определяющих ЗСО.

Охранные коридоры транспортных и инженерных коммуникаций

- Охранные коридоры ЛЭП.

- Ограничения установлены в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» и со СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

- Разрывы от магистральных газопроводов и газопроводов низкого давления.

- Установлены в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»

- СЗЗ автомобильных дорог.

Ограничения установлены в соответствии с СНиП 2.07.01-89, пп. 6.9 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», а также «Правилами установления и использования придорожных полос федеральных автомобильных дорог общего пользования» № 1420 от 01.12.1998 и в соответствии с Федеральным законом «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты российской федерации» № 257-ФЗ от 8.11.2007.

Водоохранные зоны

Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы рек и водоемов, создаваемые с целью поддержания в водных объектах качества воды, удовлетворяющего определенным видам водопользования, имеют установленные регламенты хозяйственной деятельности, в том числе градостроительной.

Размеры водоохранных зон и прибрежных защитных полос, а также режимы их использования устанавливаются ст. 65 Водного кодекса РФ.

- от рек протяженностью от 50 км – 200 м;

- от рек протяженностью 10-50 км – 100 м;

- от рек протяженностью менее 10 км – 50 м.

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега и составляет 30-50 м.

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере пятидесяти метров. Ширина водоохранной зоны водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается равной ширине водоохранной зоны этого водотока.

Допустимые и запрещенные действия в пределах водоохранных зон и прибрежных зон приведены в Таблице.

Таблица 2.12.1. Регламенты использования территорий в пределах водоохранных зон

| Запрещается | Допускается |
| --- | --- |
| 1) Использование сточных вод для удобрения почв. 2) Размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ. 3) Осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений. 4) Движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие. В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными ограничениями в границах водоохранных зон запрещаются: 1) распашка земель; 2) размещение отвалов размываемых грунтов; 3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн. | Проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. |

3. ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

3.1. Развитие архитектурно-планировочной структуры

Архитектурно-планировочная концепция развития Посудичского сельского поселения основана на четком функциональном зонировании, учете существующей капитальной застройки, региональных градостроительных условий (природных условий, типа застройки, бытовых условий). Архитектурно-планировочная организация территории сельского поселения предусматривает:

- функциональное использование территорий путем целесообразного размещения основных групп зданий и сооружений функционально связанных между собой;

- создание оптимальных условий для жизни, отдыха и производственной деятельности жителей.

Генеральным планом предусматривается развитие сельского поселения с учетом сложившихся градостроительных условий, размещения жилых, общественно-деловых зон, размещения капитальной застройки, наличия водных пространств, дорожной сети, с учетом характерных особенностей ландшафта.

Новую застройку предполагается вести как на вновь осваиваемых, так и реконструируемых территориях. Застройку необходимо проводить по индивидуальным  проектам и новым типовым проектам.

Генеральный план в основном сохраняет исторически сложившуюся планировочную структуру и функциональное зонирование территории поселения и предусматривает их органичное развитие. При этом планировочная структура поселения является «открытой» для развития на перспективу.

Основным направлением развития селитебных территорий в поселении является эффективное использование застроенных жилых кварталов за счет ликвидации ветхого жилья, последовательного освоения свободных территорий посредством застройки. Застройку жилых зон планируется проводить жилыми зданиями современного типа с обеспечением всеми видами удобств, одно- двухквартирными домами-коттеджами усадебного типа с хозяйственными постройками, а также малоэтажными многоквартирными домами.

Коттеджная застройка в современных условиях является наиболее перспективным направлением строительства для сельской местности, поскольку при наименьших капиталовложениях дает возможность населению самостоятельно в короткие  сроки решать проблему обеспеченности жильём.

Предложения Генерального плана по территориальному развитию всех функциональных зон не требует изменений границ сельского поселения.

Базовыми принципами планирования территории поселения являются:

- реорганизация среды населенных пунктов, повышение её качества;

- усиление взаимосвязи мест проживания с местами приложения труда;

- максимальный учет природно-экологических и санитарно-гигиенических ограничений;

- размещение производственно-складских и коммунальных объектов преимущественно в пределах сформировавшихся зон, за счет интенсификации и упорядочения использования земельных участков.

3.2. Социально-экономическое развитие

3.2.1. Основные направления демографической политики. Прогноз численности населения и сфера занятости

Демографический прогноз до 2031 г. (расчетный срок Генерального плана Посудичского сельского поселения) построен методом компонент и учитывает тенденции естественного и механического движения населения в 2000-2010 г. и в прогнозном периоде до 2031 г.. Демографический прогноз согласован с расчетами Схемы территориального планирования Брянской области до 2027 г. и Схемы территориального планирования Погарского района до 2030 г.

Траектория изменения численности населения Посудичского сельского поселения рассматривается при трех возможных сценариях демографического развития: базовом, инерционном и оптимистическом.

Базовый сценарий развития демографической ситуации предполагает в социально-экономическом развитии поселения незначительные изменения, сопровождаемые стабилизацией уровня рождаемости и уменьшения показателей смертности населения.

Согласно такому сценарию развития численность населения поселения к 2031 году уменьшится не более чем на 15-20%, или на 120-180 человек (Таблица 3.2.1.).

Оптимистический сценарий развития предполагает значительные изменения в социально-экономическом и инфраструктурном развитии территории, а так же проведение эффективной демографической политики. Предполагается рост уровня рождаемости, создание рабочих мест за счет реализации инвестиционных проектов и, как следствие, снижение миграционного оттока трудоспособного населения и детей.

При оптимистическом сценарии развития численность населения поселения к 2031 г. достигнет диапазона в 1350-1405 человек (Таблица 3.2.1.1).

Инерционный сценарий развития демографической ситуации предполагает, что дальнейшее развитие поселения будет происходить без целенаправленных управленческих действий в области социально-экономического развития и демографии в частности. Согласно такому сценарию численность населения Посудичского сельского поселения к 2031 г. сократится на 25-30%, или на 280-330 человек (Таблица 3.2.1.1.).

Таблица 3.2.1. Основные демографические показатели по трем вариантам прогноза в Посудичском сельском поселении в 2031 году

| Территория |  | инерционный | базовый | оптимистический |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2008 | 2031 | 2031 | 2031 |
| Численность населения, человек |
| Погарский район | 32466 | 22500-24500 | 25500-27000 | 29000-32000 |
| Посудичское сельское поселение | 1360 | 1030-1080 | 1180-1240 | 1350-1405 |
| с. Посудичи | 742 | 580-590 | 660-670 | 750-760 |
| п. Белевая | 2 | 0 | 0- 5 | 0- 5 |
| п. Бердаши | 6 | 0 | 0- 5 | 0- 5 |
| д. Мадеевка | 352 | 270-280 | 310-320 | 350-360 |
| п. Ореховка | 12 | 0-10 | 0 - 10 | 10 - 15 |
| х. Садовый | 133 | 100-110 | 110-120 | 130-140 |
| д. Яковлевичи | 113 | 80-90 | 100-110 | 110-120 |

Проведенный анализ демографической ситуации и положения в системе расселения Посудичского сельского поселения Погарского района Брянской области позволяет говорить о стабилизации и постепенном увеличении численности поселения на фоне снижения численности в отдельных населенных пунктах. Миграционный поток, направленный в сторону районного центра (пгт. Погар) создает угрозу демографической стабильности и устойчивости системы расселения. Близость Брянска и Москвы также опосредованно влияет на миграционный отток наиболее квалифицированной и активной части трудовых ресурсов.

3.2.2. Мероприятия по развитию экономики

Традиционно сложившаяся сельскохозяйственная ориентация и высокий агроклиматический потенциал Посудичского сельского поселения связывают перспективы экономического роста с развитием агропромышленного комплекса. На проектируемый период Генеральным планом предусматривается:

- развитие агропромышленного комплекса на основе интенсивных методов хозяйствования;

- разработка мероприятий по оптимизации бюджетной обеспеченности (в том числе сбор сведений, идентифицирующих правообладателей земельных участков);

- привлечение инвестиций в сферы материального производства;

- создание объединений по производству сельскохозяйственной продукции в форме КФХ и семейного предпринимательства;

- поддержка малого бизнеса путем создания информационно-консультационных пунктов;

- на территории поселения проектом выделены зоны земель сельскохозяйственного назначения. Размещение объектов промышленности до конца расчетного срока проектом не предусматривается;

- подготовка инвестиционных площадок для привлечения инвесторов и размещения новых производств;

- поддержка местных сельхозтоваропроизводителей;

- расширение торговой сети поселения путем организации выездных форм, повышение качества обслуживания населения;

- разработка мер по эффективному использованию природных ресурсов.

3.2.3. Основные направления жилищной политики

Проектные предложения

Основные цели решения жилищной проблемы — улучшение качества жизни, качества жилой среды населения, что в свою очередь повысит инвестиционную привлекательность и позволит улучшить  демографическую ситуацию в Посудичском сельском поселении. С целью проведения комплекса мероприятий по жилищному фонду поселения необходима разработка программы жилищного строительства на расчетный период. Основными задачами программы жилищного строительства являются:

- строительство социального жилья для увеличения уровня обеспеченности жильем социально незащищенных категорий населения;

- создание базы данных по ветхому жилью с целью участия в федеральных и региональных программах по переселению граждан из ветхого жилья, обеспечению жильём молодых семей и социально незащищенных категорий населения;

- привлечение частных инвестиций, а так же развитие ипотечного кредитования;

- ликвидации ветхого жилищного фонда;

- реконструкция и модернизация многоквартирного жилищного фонда;

- капитальный ремонт инженерных сетей, улично-дорожной сети, придомовых и дворовых территорий;

- повышение качества коммунальных услуг, путем создания товариществ собственников жилья и частных управляющих компаний, создание конкурентной основы предоставления коммунальных услуг;

- повышение качества возводимого жилья;

- внедрение новых более экономичных технологий строительства,   производства строительных материалов;

- формирование комфортабельной жилой среды, отвечающей социальным требованиям доступности объектов и центров повседневного обслуживания, транспорта, рекреации.

Генеральным планом на первую очередь (2021 г.) предусматривается:

- определение земельных участков для индивидуального жилищного строительства многодетным семьям;

- активизация работы по привлечению потенциальных инвесторов для жилищного строительства;

- определение перспективных территорий строительства индивидуального жилья;

- благоустройство дворов многоквартирных жилых домов.

Для  развития жилищного строительства в Посудичском сельском поселении на период до конца расчетного срока (2031 г.) предусматривается:

- застройка высвобождающихся вследствие ликвидации ветхого жилого фонда  участков в сложившейся селитебной зоне населенных пунктов.

Объемы нового жилищного строительства определены с учетом:

- максимального сохранения существующего жилого фонда;

- прогнозируемой численности населения 1350 человек;

- посемейного расселения - каждой семье отдельная квартира или дом;

- нормы жилищной обеспеченности не менее 29,1 м2/чел.

До конца расчетного срока проектом предлагается ввод в эксплуатацию за счет всех источников финансирования 11,58 тыс. м2 общей площади жилищного фонда. Строительство нового жилья предусматривается с обеспечением всеми видами инженерного благоустройства.

Проектом предусматривается выделение территорий под жилищное строительство 2-х видов в соответствии с нормативами СНиП 2.07.01-89* (2000) и СП 30-102-99. Принятые плотности застройки:

- для коттеджной (усадебной) и блокированной (таунхаусы) застройки средняя плотность населения селитебной застройки принимается на уровне 30 чел./га;

- для малоэтажной секционной 2-3-этажной плотность застройки принимается на уровне 140 чел./га.

Проектом предполагается следующая структура ввода нового жилого фонда до конца расчетного срока:

- 90% в виде 1-2 этажной индивидуальной (усадебной) застройки;

- 10% в виде в виде малоэтажной многоквартирной застройки.

Таблица 3.2.3.1. Расчет объемов жилищного строительства Посудичского сельского поселения до конца расчетного срока

|  | Общая площадь жилого фонда, м² | Население,чел. | Средняя жилищная обеспеченность | Убыль жилого фонда, м² | Новое строительство, м² |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| На 01.01.2011 г. | 30 100 | 1 360 | 22,13 | - | - |
| До конца расчетного срока (2031 г.) | 39 285 | 1 350 | 29,1 | 2 400 | 11 585 |

Потребность в освоении новых территорий, исходя из структуры нового строительства и принятой максимальной планируемой численности населения 1350 жителей, отсутствует. Структура, общий размер территории и расположение жилых зон населенных пунктов Посудичского сельского поселения, до конца расчетного срока не претерпит изменений.

3.2.4. Мероприятия по развитию социальной инфраструктуры

3.2.4.1. Образование

Проектные предложения:

- оптимизация сети образовательных учреждений исходя из численности населения;

- оснащение всех учреждений образования современным оборудованием и средствами обучения;

- капитальный ремонт общеобразовательных учреждений с высоким уровнем износа;

- перевод Посудичского детского сада в здание Посудичской школы;

- поддержание в хорошем состоянии зданий и материально-технической базы учреждений: своевременное проведение ремонта или замена вышедших из строя зданий, тепло- водопроводных трасс, электрических сетей.

3.2.4.2. Здравоохранение

Проектные предложения:

- обеспечение населения качественной бесплатной медицинской помощью в рамках программы государственных гарантий, обеспечение доступности медицинской помощи;

- снижение стационарной составляющей и повышение доли стационарозамещающей помощи медицинского обслуживания населения;

- капитальный ремонт Посудичского и Мадеевского ФАПов;

- развитие системы медико-санитарной помощи людям с ограниченными возможностями;

- оснащение учреждений современным лечебно-диагностическим оборудованием;

- повышение квалификации медицинского персонала;

- разработка мер направленных на предотвращение заболеваний, ориентация населения к ведению здорового образа жизни.

3.2.4.3. Культура

Проектные предложения:

- сохранение и развитие традиций и культуры, формирование духовно-нравственных качеств личности, поддержка и развитие самодеятельного художественного творчества, сохранение культуры и истории родного края;

- формирование культурного обслуживания на основе современной потребности всех групп населения;

- сохранение и развитие культурного потенциала и культурного наследия, повышение социальной роли культуры, обеспечение доступа к культурным ценностям и услугам культуры для всех слоев населения

- улучшение условий для доступа населения (особенно детей и молодежи) к различным видам и жанрам искусства;

- капитальный ремонт здания Посудичского СДК, Михновского СК;

- укрепление материально-технической базы всех муниципальных учреждений культуры.

3.2.4.4. Физкультура и спорт

Проектные предложения:

- комплексное развитие физической культуры и спорта, направленное на создание оптимальных условий для  укрепления здоровья граждан, приобщения различных групп населения к систематическим занятиям  физкультурой и спортом, за счет развития массовых видов спорта;

- обеспечение потребности населения в объектах физкультуры и спорта в соответствие с установленными социальными нормативами;

- оснащение учреждений физкультуры и спорта современным спортивным оборудованием и инвентарем;

- разработка мероприятий по привлечению детей и молодежи к занятиям физкультурой и спортом;

- регулярное проведение массовых спортивных мероприятий.

3.2.4.5. Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания

Проектные предложения:

- повышение качества обслуживания населения;

- капитальный ремонт и реконструкция объектов торговли с высоким уровнем износа;

- расширение и внедрение форм обслуживания, пользующихся спросом у населения.

3.3. Мероприятия по охране объектов историко-культурного наследия

Проектные предложения

В соответствии с федеральным законодательством в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия к полномочиям органов местного самоуправления сельского поселения в данной области относятся:

- сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия, находящихся в собственности поселений или сельских округов;

- государственная охрана объектов культурного наследия местного (муниципального) значения;

- определение порядка организации историко-культурного заповедника местного (муниципального) значения.

Органы местного самоуправления муниципального района содействуют осуществлению органами местного самоуправления поселений рекомендуемых мероприятий по охране и сохранению объектов культурного наследия местного значения, расположенных в границах поселений.

С целью охраны и сохранения историко-культурного наследия Посудичского сельского поселения Генеральным планом до конца расчетного срока предусматривается проведение следующих мероприятий:

Мероприятия на первую очередь 2011-2021 гг.

- проведение мониторинга состояния и использования объектов историко-культурного наследия;

- проведение комплекса мероприятий по выявлению, учету и изучению объектов культурного наследия, с целью включения в единый государственный реестр, и, в дальнейшем распространение на их территорию режима использования земель историко-культурного назначения;

- установление специальных режимов реконструкции в зонах, примыкающих к памятникам истории и культуры;

- проведение первоочередных противоаварийных и реставрационных работ;

- консервация всех культурно-исторических памятников, находящихся в аварийном состоянии и благоустройство прилегающей территории.

Мероприятия на вторую очередь 2021-2031 гг.

- разработка муниципальной программы по сохранению, использованию, популяризации и охране объектов культурного наследия;

- разработка комплексной программы по сохранению историко-культурного наследия, охране природы и развитию рекреационного потенциала сельского поселения, интегрированной в программу социально-экономического развития.

3.4. Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры

Согласно схеме территориального планирования Погарского района развитие транспортной инфраструктуры должно быть направлено на укрепление опорной дорожной сети на основе существующих автомобильных дорог со строительством соединительных участков параметров дорог III–IV категории и реконструкцией существующей сети автомобильных дорог.

Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач:

- сохранение существующей сети автомобильных дорог;

- увеличение финансового обеспечения на содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и местного значения;

- улучшение транспортно-эксплуатационного состояния существующей сети автомобильных дорог, в первую очередь повышение качества дорожного полотна;

- развитие сервисного обслуживания;

- создание сети автомобильных дорог с твердым покрытием в сельской местности, обеспечивающей связи всех населенных пунктов с центрами сельских администраций.

- обеспечение устойчивого и безопасного функционирования транспорта.

Улично-дорожная сеть

При рассмотрении состояния существующей улично-дорожной сети Посудичского сельского поселения, были выявлены  недостатки, для устранения которых генеральным планом предлагаются нижеприведенные мероприятия.

С учетом функционального назначения улиц и дорог, интенсивности транспортного движения на отдельных участках, улично-дорожная сеть разделена на следующие категории:

Параметры улично-дорожной сети должны быть доведены до нормативных и отвечать назначенной категории, при этом трассировки и ширина улиц в «Красных линиях» в исторически сложившейся планировке и застройки сохраняется:

- магистральные улицы общегородского значения с шириной полосы движения 3,75 м, с количеством полос 4;

- магистральные улицы районного значения (транспортно-пешеходная и пешеходно-транспортная) с шириной одной полосы движения  3,5 м, с количеством полос – 3;

- улицы и дороги местного значения в жилой застройке с шириной проезжей части 6 м;

- проезды с шириной проезжей части 6 м.

Для обеспечения безопасности, бесперебойности и удобства транспортного сообщения, внутри Посудичского сельского поселения предлагается реконструкция уже существующих улиц и дорог.

При подготовке проектной документации в обязательном порядке предусмотреть выполнение мероприятий по обеспечению доступности зданий и сооружений для маломобильных групп населения согласно СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения», в том числе устройство:

- пониженных бортов в местах наземных переходов, а также изменения конструкций покрытия тротуаров в местах подходов к переходам для ориентации инвалидов по зрению с изменением окраски асфальта;

- пешеходных ограждений  в местах движения инвалидов, на участках, граничащих с высокими откосами и подпорными стенками;

- пандусов и двухуровневых поручней, а также горизонтальных площадок для отдыха – на лестничных сходах;

- звуковых устройств для слабовидящих на светофорных объектах;

- дорожных знаков и указателей, предупреждающих о движении инвалидов.

В соответствии с Федеральным законом от 8 ноября 2007 года N 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» вдоль автомобильных дорог на расстоянии 50 м для дорог 3-4 технической категории, 25 м для дорог 5 технической категории от границы полосы отвода дороги, это положение распространяется и на дороги местного значения, устанавливаются придорожные полосы. На участки в границах придорожных полос накладываются ограничения.

Технологические коридоры для размещения проектируемых и перспективных линейных сооружений и инженерных коммуникаций должны размещаться за границами придорожных полос. Для их размещения необходимо предусмотреть резервирование земельных участков, особенно в границах застраиваемых территорий.

Объекты транспортного обслуживания

На территории Посудичского сельского поселения на конец расчетного срока планируется проживание 100  человек. Принятый уровень обеспеченности  населения индивидуальными автомобилями составляет 300 автомобилей на 1000 жителей. Таким образом, на конец расчетного срока число автомобилей индивидуального пользования составит порядка 450 единиц. В соответствии с  СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»:

- согласно п.6.40 станции технического обслуживания (СТО) автомобилей следует проектировать из расчета один пост на 200 легковых автомобилей;

- согласно п.6.41 автозаправочные станции (АЗС) следует проектировать из расчета одна топливо-раздаточная колонка на 1200 легковых автомобилей.

Исходя из нормативных требований необходимо:

- станций технического обслуживания  - 2 ед. на 1 пост;

- автозаправочные станции  - нет необходимости.

Объекты общественного пассажирского транспорта – автобусные остановки, должны быть приведены в должные эстетические нормы и реконструированы. Остановочные пункты целесообразно оснастить навесами обеспечивающими укрытие от неблагоприятных погодных условий.

Необходимо рассматривать оснащение остановочных пунктов павильонами.

Безопасность на дорогах

- проведение профилактики ДТП, просветительская работа;

- оборудование очагов аварийности камерами наблюдения;

- установка  в местах концентрации ДТП дополнительных дорожных знаков, светофоров и «лежачих полицейских».

3.5. Мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры

3.5.1. Водоснабжение

Расчетные расходы

Нормы водопотребления для населения приняты в соответствии со СНиП 2.04.02-84 при коэффициенте неравномерности – 1,3.

Удельное водопотребление по населению составит 160 и 180 л/сутки на одного человека на I очередь строительства и расчетный срок соответственно.

Удельное среднесуточное за поливочный сезон потребление воды на поливку зелёных насаждений, усовершенствованных покрытий проездов принимается равным 60 и 70 л/сутки на одного жителя на I очередь и расчетный срок, соответственно. Продолжительность поливочного сезона составляет 142 дня.

При численности населения сельского поселения 1,12 тыс. человек прогнозируемый расход воды на хозяйственно-питьевые цели на расчетный срок составит около 0,28 тыс. м3/сут.

Таблица 3.5.1.1. Расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды населения

| Название населенного пункта | 1 очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- |
|  | Население, чел. | Расходы воды, м3/сут. среднесуточный | Население, чел. | Расходы воды, м3/сут. среднесуточный |
| Посудичское сельское поселение | 1255 | 276,1 | 1124 | 281,0 |
| с. Посудичи | 620 | 136,4 | 505 | 126,3 |
| д. Мадеевка | 365 | 80,3 | 360 | 90,0 |
| х. Садовый | 134 | 29,5 | 130 | 32,5 |
| д. Яковлевичи | 110 | 24,2 | 100 | 25,0 |

Общее потребление воды на хозяйственно-питьевые нужды составляет:

- 0,28  тыс. м3/сут – I очередь строительства (2021 г.)

- 0,28 тыс. м3/сут – расчетный срок (2031 г.)

Расход воды на производственные нужды принимается 20% от расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды (СНиП 2.04.02-84, п.2.10, прим. 4), что составляет:

- 0,06 тыс. м3/сут – I очередь строительства;

- 0,06 тыс. м3/сут – расчетный срок.

Итого:

- 0,34 тыс. м3/сут – I очередь строительства;

- 0,34 тыс. м3/сут – расчетный срок.

Водоснабжение промпредприятий осуществляется от общей водопроводной сети. При необходимости водозаборные сооружения могут подвергаться реконструкции.

Проектная схема водоснабжения

Существующая схема водоснабжения населенных пунктов Посудичского сельского поселения не претерпит существенных изменений. В сельском поселении имеется достаточно мощностей водоисточников для обеспечения населения услугами водоснабжения на перспективу. Основным источником хозяйственно-питьевого водоснабжения поселка сохраняются подземные воды. На расчетный срок строительства новых источников водоснабжения на территории сельского поселения не потребуется.

Проектным решением предусматривается проведение мероприятий по сохранению работоспособности систем водоснабжения на перспективу. При замене изношенных водопроводных сетей и оборудования рекомендуется применение современных материалов и арматуры.

Для повышения эффективности работы систем водоснабжения Посудичского сельского поселения необходимо выполнение следующего комплекса мероприятий:

- промывка (очистка) заилившихся артезианских скважин;

- очистка и дезинфекция водонапорных башен сельского поселения;

- очистка и дезинфекция всех водопроводных сетей, в первую очередь сетей, имеющие недостаточную пропускную способность;

- реконструкция водопроводных сетей, перекладка участков изношенных водопроводных сетей в с. Посудичи и д. Мадеевка, необходимо заменить около  0,5 км сетей;

- восстановление неработающих систем водоснабжения, закольцовывание локальных систем в одну централизованную систему для гарантированного водоснабжения населения;

- тампонаж неиспользуемых существующих скважин;

- ликвидация утечек, ремонт и применение более совершенной арматуры,       установка  счетчиков потребления воды;

- обеспечение высокого уровня очистки воды в социальных учреждениях района – дошкольных учреждениях, школах, больницах;

- приобретение специализированной техники для ремонта водопроводных сетей и инженерного оборудования;

в случае возможности применения повторного использования воды на предприятиях поселения необходимо строительство систем оборотного водоснабжения.

В целях предохранения источников водоснабжения от возможного загрязнения    проектом предусматривается реализация следующих мероприятий:

- осуществление контроля качества питьевой воды, и внедрение современной   технологии очистки воды;

- обустройство новых и приведение в соответствие существующих зон санитарной охраны водозаборов и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения;

- создание специализированных организаций по обслуживанию объектов водоснабжения.

На расчетный срок необходимо предусмотреть своевременную реконструкцию изношенных водопроводных сетей и сооружений с применением современных материалов, поддержание систем водоснабжения в работоспособном состоянии.

3.5.2. Водоотведение

Для повышения уровня благоустройства жилья и улучшения экологической обстановки в населенных пунктах сельского поселения необходимо строительство канализационных сетей и сооружений. Проектом предусматривается строительство   канализационных мини-очистных сооружений (КОС) в с. Посудичи производительностью   0,13 тыс. м3/сут.

В населенных пунктах с небольшой численностью населения рекомендуется применение автономных установок биологической и глубокой очистки хозяйственно-бытовых стоков заводского изготовления.

Расчетные расходы сточных вод

Удельные нормы водоотведения в соответствии со СНиП 2.04.02-84 приняты равными нормам водопотребления без учета расхода воды на полив территорий и зеленых насаждений.  Прогнозный расход стоков по сельскому поселению на расчетный срок составит 0,20 тыс. м3/сут.

Таблица 3.5.2.1. Расходы сточных вод в разрезе сельского поселения

| Название населенного пункта | 1 очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- |
|  | Население, чел. | Расходы сточных вод, м3/сут. | Население, чел. | Расходы сточных вод, м3/сут. |
| Посудичское сельское поселение | 1255 | 200,8 | 1124 | 202,3 |
| с. Посудичи | 620 | 136,4 | 505 | 126,3 |
| д. Мадеевка | 365 | 80,3 | 360 | 90,0 |
| х. Садовый | 134 | 29,5 | 130 | 32,5 |
| д. Яковлевичи | 110 | 24,2 | 100 | 25,0 |

На последующих стадиях проектирования должны быть уточнены расчетные нормы водоотведения с учетом перспективного развития населенных пунктов сельских поселений, разработаны схемы организации систем водоотведения, приняты типовые конструкции очистных сооружений.

Проектная схема канализации

Проектом предусматривается для с. Посудичи  полная раздельная система канализации, при которой бытовые и очищенные производственные стоки централизовано, системой самотечно-напорных коллекторов, отводятся на очистные сооружения.

Для очистки сточных вод следует применять сооружения естественной и искусственной биологической очистки (КОС). К естественным сооружениям относятся поля фильтрации и биологические пруды, к искусственным – аэротенки и биофильтры различных типов и циркуляционные окислительные каналы. Очистка производственных и коммунально-бытовых сточных вод на внеплощадочных очистных сооружениях может производиться совместно или раздельно в зависимости от характеристики поступающих стоков и условий их повторного использования.

Места выпусков очищенных сточных вод следует предусматривать в водный объект ниже по течению вне населенного пункта. В соответствии с требованиями по защите водных объектов и населения, выпуски проектируются разного технического типа, рассчитываются на нормативную степень смешения с водой водоема до безопасных в санитарном отношении пределов по качеству воды в водоприемнике. Сточные воды, сбрасываемые после очистки,  должны соответствовать предельно-допустимым нормам сброса в соответствии со СНиП 2.04.03-85 и другими нормативными документами.

При отсутствии централизованной канализации и опасности загрязнения водоносных горизонтов, используемых для водоснабжения, допускается предусматривать децентрализованные схемы канализации:

- для объектов, которые должны быть канализованы в первую очередь (больниц, школ, детских садов и яслей, административно-хозяйственных зданий, отдельных промышленных предприятий);

- для объектов первой стадии строительства при расположении объектов канализования на расстоянии не менее 500м;

- для групп или отдельных зданий;

- для объектов периодического функционирования (детских лагерей отдыха, туристических баз и вахтовых поселков).

Для очистки сточных вод при децентрализованной схеме водоотведения следует применять фильтрующиеся колодцы, поля подземной фильтрации, песчано-гравийные фильтры, фильтрующие траншеи, аэротенки на полное окисление, сооружения физико-химической очистки для объектов периодического функционирования. В таких случаях целесообразно применение установок заводского изготовления.

В населенных пунктах д. Мадеевка и п. Садовый проектом предусмотрено применение автономных установок глубокой биологической очистки хозяйственно-бытовых стоков заводского изготовления. К установкам глубокой биологической очистки относятся «BIOTAL», «Тверь», «Топас» и др.

Процесс биологической очистки заключается в биохимическом разрушении микроорганизмами органических веществ. Микроорганизмы (бактерии) используют эти вещества как источник питания. В процессе дыхания микроорганизмов вредные органические вещества окисляются, и происходит их распад на безвредные. В результате глубокой биологической очистки получается два конечных продукта, пригодных для непосредственного использования: техническая вода и хорошее органическое удобрение. Получающаяся после очистки вода может быть использована для полива сада или огорода. В таких установках отсутствуют неприятные запахи, т.к. при очистке не происходит выделения метана и сернистого газа.

Мероприятия

Для развития систем водоотведения на территории Посудичского сельского поселения необходимо проведение следующих мероприятий:

- строительство КОС в с. Посудичи;

- разработка проектов системы водоотведения с проведением гидравлического расчета для перспективных населенных пунктов;

- применение автономных установок глубокой биологической очистки хозяйственно-бытовых стоков заводского изготовления в следующих населенных пунктах: д. Мадеевка и п. Садовый;

- строительство напорных и самотечных канализационных сетей с применением современных материалов в перспективных населенных пунктах;

- в зависимости от рельефа местности и трассировки проектируемых сетей строительство канализационных насосных станций (КНС);

- при проектировании КНС оборудовать их устройствами для задержания мусора с установкой в них насосов погружного типа с режущими  механизмами;

- строительство сливных станций для вывоза стоков из неканализированной застройки;

- реализация областной целевой программы «Строительство и реконструкция очистных сооружений и канализационных коллекторов на территории Брянской области (2009-2013 годы)».

3.5.3. Электроснабжение

Электрические нагрузки жилищно-коммунального сектора рассчитываются по удельным нормам коммунально-бытового электропотребления на одного жителя. Нормы предусматривают электроснабжение жилых и общественных зданий, объектами транспортного обслуживания (гаражи и открытые автостоянки предприятий), коммунально-бытового обслуживания наружным освещением, системами водоснабжения и теплоснабжения.

Нормы удельного коммунально-бытового электропотребления приняты по укрупненным показателям расхода электроэнергии коммунально-бытовыми потребителями на основании СП 42.13330.10, и составят на  I очередь строительства 950 кВтч/чел в год и на расчетный срок 1050 кВтч/чел в год.

Таблица 3.5.3.1. Укрупненные показатели электропотребления

| Степень благоустройства поселений | Электропотребление, кВт. ч /год на 1 чел. | Использование максимума электрической нагрузки, ч/год |
| --- | --- | --- |
| Города и населенные пункты городского типа, не оборудованные стационарными электроплитами |
| без кондиционеров | 1700 | 5200 |
| с кондиционерами | 2000 | 5700 |
| Города и населенные пункты городского типа, оборудованные стационарными электроплитами (100% охвата) |
| без кондиционеров | 2100 | 5300 |
| с кондиционерами | 2400 | 5800 |
| Сельские населенные пункты (без кондиционеров) |
| не оборудованные стационарными электроплитами | 950 | 4100 |
| оборудованные стационарными электроплитами (100% охвата) | 1350 | 4400 |

Принятые удельные нормы обеспечивают:

- электроосвещение по научнообоснованным нормам освещенности;

- возможность использования широкого набора электробытовых приборов;

- применение электротермического оборудования для приготовления пищи на предприятиях общественного питания, в детских и учебных учреждениях;

- достаточное водоснабжение, канализацию и централизованное теплоснабжение лечебных и общественных зданий.

В жилищном фонде предусматривается  обеспечение нагрузки освещения квартир, приборов малой мощности (холодильник, телевизор, магнитофон и прочее), стиральной и посудомоечных машин с подогревом воды.

Нормы не учитывают осветительную и силовую нагрузку встроенных (пристроенных) помещений общественного назначения, рекламу, нагрузки электроотопления, электроводонагревателей и бытовых кондиционеров (за исключением застройки повышенной комфортности и коттеджной).

Таблица 3.5.3.2. Прогнозируемые электрические нагрузки потребителей сельского поселения

| Наименование муниципального образования | I очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- |
|  | Насе-ление, чел. | Электропотр., млн. кВт.ч | Электр. нагрузка, МВт | Насе-ление, чел. | Электропотр., млн. кВт.ч | Электр. нагрузка, МВт |
| Посудичское сельское поселение | 1255 | 1,19 | 0,54 | 1124 | 1,18 | 0,48 |
| с. Посудичи | 620 | 0,59 | 0,27 | 505 | 0,53 | 0,22 |
| д. Мадеевка | 365 | 0,35 | 0,16 | 360 | 0,38 | 0,15 |
| х. Садовый | 134 | 0,13 | 0,06 | 130 | 0,14 | 0,06 |
| д. Яковлевичи | 110 | 0,10 | 0,05 | 100 | 0,11 | 0,04 |

Ориентировочная электрическая нагрузка по Посудичскому сельскому поселению на жилищно-коммунальный сектор на первую очередь составит 0,54 МВт, на расчетный срок – 0,48 МВт. Электропотребление соответственно составит – 1,19 млн. кВт ч и 1,18 млн. кВт ч.

Снижение электрических нагрузок обусловлено прогнозируемым уменьшением численности населения. Численность населения в расчете принята по базовому варианту.

Покрытие электрических нагрузок будет осуществляться от действующей подстанции «Погарская» 110/35/10 кВ. На подстанции имеются резервы для подключения новых потребителей.

В перспективе ключевыми направлениями развития энергосистемы Посудичского сельского поселения будут являться:

- снижение потерь электрической энергии при передаче, трансформации и потреблении;

- сокращение потребления энергии за счет использования более экономичного и энергоэффективного оборудования;

- строительство новых и реконструкция существующих электросетей;

- замещение используемой энергии на альтернативные источники.

На первую очередь и расчетный период проектом намечаются следующие мероприятия:

- модернизация  электросетевого оборудования в целях перераспределения нагрузок на существующих линиях электропередач при новом строительстве;

- внедрение энергосберегающих технологий (новые строительные материалы и технологии, частотно регулируемые электродвигатели, приборы коммерческого учета энергоресурсов, энергосберегающих светильников уличного освещения).

Все реконструкции сетей электроснабжения  и строительство новых энергетических объектов для подключения вновь проектируемых объектов должны вестись с учетом долгосрочной целевой программы «Энергосбережение Брянской области»  (2011-2015 годы).

3.5.4. Газоснабжение

Газоснабжение Посудичского сельского поселения планируется осуществлять природным и сжиженным газом.

Использование во всех отраслях хозяйства природного газа улучшит условия проживания населения, позволит использовать газ как топливо для котельных, значительно снизит расходы на тепло- и энерговыработку.

Согласно СП 42-101-2003, удельное коммунально-бытовое газопотребление по поселению на перспективу составит 220 нм3/год.

Расход природного газа на жилищно-коммунальные нужды сельского поселения составляет:

- На первую очередь – 0.28 млн. м³;

- На расчетный срок – 0,25 млн. м³.

В сельском поселении предусматривается дальнейшее  развитие системы газоснабжения, строительство новых и реконструкция существующих сетей газопровода, перевод потребителей сжиженного газа на природный.

Для обеспечения стабильного и надёжного газоснабжения сельского поселения и улучшения социальных условий проживания населения необходимо поэтапное решение следующих задач:

- дальнейшее строительство внутрипоселковых газопроводных сетей (газификация жилых домов, котельных и объектов социально-производственного назначения) в с. Посудичи, п. Садовый, с. Яковлевичи;

- своевременная замена изношенных участков газовых сетей;

- реализация  подпрограммы «Газификация Брянской области» (2009 – 2015 годы) долгосрочной целевой программы «Инженерное обустройство населенных пунктов Брянской области» (2009-2015 годы);

- установка узлов коммерческого учета расхода газа в котельных;

- установка газовых счетчиков в жилых домах усадебной застройки.

3.5.5. Теплоснабжение

Теплоснабжение Посудичского сельского поселения предлагается осуществлять от децентрализованных источников. Теплоснабжение индивидуальной усадебной застройки предусматривается от индивидуальных генераторов на газообразном топливе. Применение индивидуальных поквартирных генераторов тепла на газовом топливе даст значительную экономию топлива – до 50%.

На перспективу для обеспечения потребностей в теплоснабжении социально-культурных объектов возможно размещение проектируемых блок-модульных котельных, работающих на газовом топливе. Блочные котельные представляют собой полностью функционально законченное изделие, оснащены всеми необходимыми приборами автоматики и безопасности. Уровень автоматизации обеспечивает бесперебойную работу всего оборудования без постоянного присутствия оператора. Отсутствие необходимости прокладки теплотрасс и строительства здания котельной снижают стоимость коммуникаций и позволяют существенно повысить темпы нового строительства. Кроме того, это дает возможность использовать такие котельные для оперативного обеспечения теплоснабжения в условиях аварийных и чрезвычайных ситуаций в период отопительного сезона.

При реконструкции и строительстве котельных необходимо уделять особое внимание автоматизации управления технологическими процессами, что в  дальнейшем приведет к уменьшению аварий с участием человеческого фактора, и надёжности системы, при выходе из строя одного котлоагрегата, суммарная мощность остальных котлоагрегатов котельной должна покрывать тепловую нагрузку самого холодного месяца.

Развитию теплоснабжения сельского поселения будет способствовать реализация следующих мероприятий:

- повышение эффективности теплоэнергетики при минимизации затрат на ее развитие и функционирование;

- модернизация существующих источников теплогенерации с использованием современного оборудования, строительство новых котельных на базе современных высокоэффективных технологий;

- внедрение энергосберегающих технологий (приборы коммерческого учета тепловой энергии и др.);

- осуществление грамотной тарифной политики с установлением единых тарифов на тепловую энергию для всех потребителей;

- замена теплосетей с большим процентом износа.

3.5.6. Связь

Проектом генерального плана сельского поселения на первую очередь и расчетный срок предусматривается развитие основного комплекса телекоммуникационной инфраструктуры, включающей в себя:

- телефонную связь общего пользования;

- мобильную (сотовую связь) радиотелефонную связь;

- цифровые телекоммуникационные информационные сети и системы передачи данных;

- эфирное радиовещание;

- телевизионное вещание.

Телефонизация. Проектом генерального плана предусматривается модернизация действующей в сельском поселении АТС на первую очередь, строительство новой цифровой АТС до конца расчетного срока. Использование цифровых АТС предоставит новые возможности и даст толчок дальнейшему развитию услуг связи (услуги ISDN, высокоскоростное подключение к Internet, IP-телефония, абонентский радиодоступ и микросотовая мобильная связь по стандарту DECT).

Проектом предлагается развитие сотовой радиотелефонной связи по пути увеличения покрытия территории сельского поселения сотовой связью разными операторами, применения новейших технологий и повышения качества связи.

Радиофикация. Телевидение. Перспективой развития телевещания сельского поселения, является постепенный переход на цифровое телерадиовещание стандарта DVB.

Основным направлением развития радиовещания в сельском поселении будет являться перевод радиоточек проводного вещания в населенных пунктах, где это целесообразно, на эфирное вещание.

Интернет. Для дальнейшего развития сети Интернет в Посудичском сельском поселении необходимо проведение следующих мероприятий на первую очередь и на расчетный срок:

- развитие волоконно-оптических линий связи, для обеспечения доступа населения сельского поселения к сети «Интернет» на высокой скорости соединения, развитие технологии «IP телефония»;

- создание в сельском поселении на базе отделений связи пунктов коллективного доступа к сети Интернет;

- подключение социально значимых объектов сельского поселения;

- проведение мероприятий по увеличению числа компаний, предоставляющих доступ в сеть Интернет.

3.6. Мероприятия по охране окружающей среды

Планировочные мероприятия по оптимизации экологической ситуации носят комплексный характер, связаны с установлением экологически обоснованного функционального зонирования территории, реконструкцией и развитием инженерной инфраструктуры, оптимизацией транспортной инфраструктуры, проведением мероприятий по инженерной подготовке, благоустройству поселений.

Мероприятия по рациональному природопользованию на расчетный срок

Мероприятия по охране атмосферного воздуха

- организация зеленых полос вдоль автомобильных дорог и озеленение внутримикрорайонных пространств, в соответствии с требованиями СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- совершенствование технологического оборудования котельных, оснащение источников выбросов пылегазоочистными установками и благоустройство санитарно-защитных зон;

- газификация поселения.

Мероприятия по рациональному использованию и охране водных объектов

- мониторинг качества питьевой воды и соответствия источников водоснабжения санитарно-техническим нормам во всех населенных пунктах;

- замена устаревшего и изношенного оборудования и водопроводов;

- организация контроля уровня загрязнения поверхностных вод (рек, которые проходят вблизи, или по территории крупных населенных пунктов);

- ликвидация несанкционированных свалок в водоохранных зонах и прибрежной полосе;

- организация водонепроницаемых выгребов, отвечающих установленным требованиям, во всех населенных пунктах (для отвода бытовых стоков) с дальнейшим вывозом сточных вод на очистные сооружения в п. Вадьковка;

- строительство канализационной сети и мини-очистных сооружений в с. Посудичи;

- организация сбора, отведения и очистки поверхностного стока с автомобильных дорог, сельскохозяйственных земель и сельских территорий. Строительство биопрудов, биоводохранилищ, инфильтрационных биоплато или биоканалов с применением высшей водной растительности для очистки поверхностного стока.

Мероприятия по охране почвенного покрова

- выявление и ликвидация несанкционированных свалок и захламлённых участков с последующей рекультивацией земель;

- создание программы, обязывающей сельскохозяйственных производителей проводить мероприятия по очистке территории от радиоактивного загрязнения (рекультивация земель, проведение ряда агрохимических мероприятий для предотвращения попадания радионуклидов в сельскохозяйственную продукцию);

- озеленение оврагов в целях укрепление грунтов и предотвращению их дальнейшего развития.

Мероприятия по санитарной очистке территории

- ликвидация существующих свалок, не отвечающих санитарным требованиям;

- устройство контейнерных площадок для сбора мусора (или бункеров-накопителей) и организация своевременного вывоза бытового мусора;

- осуществление сбора опасных отходов от населения (в первую очередь ртутьсодержащих), а также организация их транспортировки и обезвреживания.

Мероприятия по охране населения от радиоактивного излучения

- ежегодное проведение мониторинга радиационного фона и проверка сельскохозяйственной продукции на содержание радионуклидов.

3.7. Мероприятия по защите территории от опасных природных и техногенных процессов и чрезвычайных ситуаций

В основе мер по предупреждению чрезвычайных ситуаций (снижению риска их возникновения) и уменьшению возможных потерь и ущерба от них (уменьшению масштабов чрезвычайных ситуаций) лежат конкретные превентивные мероприятия научного, инженерно-технического и технологического характера, осуществляемые по видам природных и техногенных опасностей и угроз. Значительная часть этих мероприятий проводится в рамках инженерной, радиационной, химической, медицинской, медико-биологической и противопожарной защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

Мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций должны проводиться в соответствии с Федеральным законом №442-ФЗ (в ред. от 29.12.2010) «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

Комплекс инженерно-технических мероприятий по защите территорий от затоплений и подтоплений проводится в соответствии со СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территории от затопления и подтопления».

Комплекс противопожарных мероприятий намечается с учетом степени пожарной опасности объектов и с учетом действующих Правил пожарной безопасности, а также Федерального закона №69 «О пожарной безопасности».

Мероприятия на первую очередь

- создание локальных систем оповещения социально значимых объектов;

- ремонт дорожного полотна.

3.8. Мероприятия по нормативному правовому обеспечению реализации Генерального плана

- Утверждение Генерального плана.

- Утверждение Правил землепользования и застройки.

- Разработка документации по планировке территории.

- Проведение системы мониторинга реализации Генерального плана.

4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРВООЧЕРЕДНОЙ РАЗРАБОТКЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

Проектные решения генерального плана Посудичского сельского поселения являются основанием для разработки документации по планировке территории поселения, а также территориальных и отраслевых схем размещения отдельных видов строительства, развития транспортной, инженерной и социальной инфраструктур, охраны окружающей среды и учитываются при разработке Правил землепользования и застройки. Проектные решения генерального плана Посудичского сельского поселения на период до конца расчетного срока являются основанием для размещения крупных объектов инженерной и транспортной инфраструктур, а также производственных зон.

В целях проектного обеспечения территориального развития Посудичского сельского поселения рекомендуется выполнение следующих первоочередных работ по разработке и принятию:

- подготовка Правил землепользования и застройки с разработкой карты (карт) градостроительного зонирования;

- подготовка проектов организации санитарно-защитных зон предприятий и коммунальных объектов;

- подготовка проектов зон охраны памятников истории и культуры (проекты должны быть разработаны на основе Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» № 73-ФЗ от 25 июня 2002 года);

- подготовка проектов межевания для территорий, определяемых для развития строительства, в том числе для неиспользуемых для проживания жилых территориях в границах всех населённых пунктов поселения;

- проектов детальной планировки на участки территории поселения в местах планируемого строительства;

- разработка градостроительных планов земельных участков первоочередного строительства.

# Footnotes

Источник: ООО «Финансовый и организационный консалтинг» по данным «Климатического справочника СССР» и сайта www.bryansk-meteo.ru.

Источник: Статистический бюллетень «Численность постоянного населения муниципальных образований городских и сельских поселений на 1 января 2008 года», Брянскстат

Источник: Брянскстат, 2008

Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Брянской области.

По данным ГБУЗ «Погарская ЦРБ»

По данным отдела культуры администрации Погарского муниципального района

По данным Комитета по  охране   и  сохранению  историко-культурного наследия  Брянской  области

По информации http://www.all-transport.info/forum/read.php?19,3820,4029#msg-4029

Источник: Источник: МУП «Погарский районный водоканал»

Источник: Схема территориального планирования Погарского района

Источник: МУП «Погарский районный водоканал»

Источник: МУП «Погарский районный водоканал»

Источник: Федеральная служба государственной статистики

Источник: МУП «Погарский районный водоканал»

Источник: Администрация Погарского муниципального района

Источник: Администрация Погарского муниципального района.

Источник: ОАО «МРСК Центр» «Брянскэнерго».

Источник: Федеральная служба государственной статистики

Источник: Схема территориального планирования Погарского района

Источник: Администрация Погарского муниципального района.

Источник: Схема территориального планирования Погарского района

Источник: Администрация Погарского муниципального района

Источник: Федеральная служба государственной статистики

Источник: Администрация Погарского муниципального района

Источник: Федеральная служба государственной статистики

Источник: Схема территориального планирования Погарского района

Источник: Администрация Погарского муниципального района.

Источник: Администрация Погарского муниципального района.

Источник: Расчет ООО «Финансовый и организационный консалтинг» по данным Брянскстата, 2011

Источник: Расчет ООО «Финансовый и организационный консалтинг» по данным Брянскстата, 2011

Источник: свод правил СП 42.13330.10 (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*)