Общество с ограниченной ответственностью

«ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО И КАДАСТР»

ООО «ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО И КАДАСТР»

Договор от 06.06.2022 г.

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

Погарского городского поселения

Погарского района

Брянской области

Пояснительная записка

Том I

Положение о территориальном планировании

Санкт-Петербург

2022

Общество с ограниченной ответственностью

«ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО И КАДАСТР»

ООО «ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО И КАДАСТР»

Договор от 06.06.2022 г.

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

Погарского городского поселения

Погарского района

Брянской области

Пояснительная записка

Том I

Положение о территориальном планировании

Генеральный директор							В. А. Котлярова

Санкт-Петербург

2022

Авторский коллектив:

| № п/п | Должность | Ф.И.О. |
| --- | --- | --- |
|  | Генеральный директор, главный инженер проекта | В.А.Котлярова |
|  | Главный архитектор проекта | Т.А. Шатаева |
|  | Главный архитектор проекта | А.В. Слесарева |
|  | Главный инженер проекта | А.В. Половников |
|  | Главный инженер проекта | Е.В. Александрова |
|  | Инженер-экономист | И.В. Рассадникова |
|  | Инженер-проектировщик | Н.М. Смирнова |

Состав проекта:

Пояснительные записки

| № п/п | Наименование | Гриф |
| --- | --- | --- |
| 1. | Том I. Положение о территориальном планировании | н/с |
| 2. | Том II. Материалы по обоснованию генерального плана | н/с |

Графические материалы

1. Материалы по обоснованию генерального плана

| № п/п | Название | Масштаб | Гриф |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Карта границ территорий объектов культурного наследия | 1:5 000 | н/с |
|  | Карта границ зон с особыми условиями использования территории, особо охраняемых территорий и объектов | 1:5 000 | н/с |
|  | Карты (схема) комплексной оценки территории с отображением территорий, благоприятных для инвестиционного развития, строительства, ведения городского хозяйства, рекреации, развития иных отраслей экономики | 1:5 000 | н/с |

2. Положение о территориальном планировании

| № п/п | Название | Масштаб | Гриф |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Карта границ населенных пунктов, входящих в состав Погарского городского поселения | 1:5 000 | н/с |
|  | Карта границ функциональных зон | 1:5 000 | н/с |
|  | Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения: автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений. | 1:5 000 | н/с |
|  | Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения: электро-, газоснабжения населения, водоотведения, водоснабжения населения. | 1: 5 000 | н/с |
|  | Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения, необходимых для решения вопросов местного значения. | 1:5 000 | н/с |

Примечание: н/с - несекретно

Содержание

1. Общие положения	7

2. Цели и задачи территориального планирования	9

2.1. Цели территориального планирования Погарского городского поселения	9

2.2. Задачи территориального планирования Погарского городского поселения	9

2.2.1. Задачи по учету интересов Российской Федерации и интересов субъекта Российской Федерации – Брянской области при осуществлении градостроительной деятельности на территории Погарского городского поселения	9

2.2.2. Задачи по развитию и преобразованию функционально-планировочной структуры	9

2.2.3. Задачи по развитию и размещению объектов капитального строительства федерального, регионального и местного значения	10

2.2.4. Задачи по развитию сферы социального обслуживания населения	12

2.2.5.  Задачи по развитию и размещению объектов  жилищного фонда	14

2.2.6. Задачи по сохранению и регенерации объектов культурного наследия	14

2.2.7. Задачи по улучшению экологической обстановки и охране окружающей среды	21

2.2.8. Задачи по развитию зеленых насаждений	22

2.2.9. Задачи по инженерной подготовке территории	22

2.2.10. Задачи по санитарной очистке территории	22

2.2.11. Задачи по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера		23

2.2.12. Задачи по нормативному правовому обеспечению реализации генерального плана Погарского городского поселения	23

3. Перечень основных мероприятий по территориальному планированию Погарского городского поселения	23

3.1. Мероприятия по учету интересов Российской Федерации и интересов субъекта Российской Федерации – Брянской области при осуществлении градостроительной деятельности на территории Погарского городского поселения	23

3.2. Мероприятия по развитию функционально-планировочной структуры. Параметры функциональных зон. Мероприятия по переводу земель	23

3.3. Мероприятия по развитию и размещению на территории Погарского городского поселения объектов капитального строительства регионального и местного значения	30

3.3.1. Развитие и размещение объектов транспортной инфраструктуры	30

3.3.2. Развитие и размещение объектов инженерной инфраструктуры	31

3.3.3. Развитие и размещение объектов капитального строительства социального и культурно-бытового обслуживания	36

3.3.4. Развитие и размещение объектов жилищного фонда	37

3.3.5. Мероприятия по развитию основных функциональных зон для обеспечения размещения объектов капитального строительства	39

3.4. Характеристика зон с особыми условиями использования территорий, установление которых требуется в связи с размещением объектов местного значения	40

3.5. Мероприятия по сохранению и регенерации объектов культурного наследия	45

3.6. Мероприятия по улучшению экологической обстановки охране окружающей среды	45

3.7. Мероприятия по сохранению и развитию зелёных насаждений	46

3.8. Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	46

3.9. Мероприятия по инженерной подготовке территорий	49

3.10. Мероприятия по санитарной очистке территорий	49

3.11. Мероприятия по нормативному правовому обеспечению реализации генерального плана Погарского городского поселения	49

# Общие положения

Внесение изменений в Генеральный план Погарского городского поселения Погарского района Брянской области разработан ООО «ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО И КАДАСТР» на основании Договора от 06.06.2022 г.

В основу настоящего документа положена концепция генерального плана Погарского городского поселения Погарского района Брянской области, утвержденного решением Погарского городского поселения Совета народных депутатов посёлка Погар №4-54 от 19 ноября 2020 года (в ред. решения №4-87 от 24 ноября 2021 года). При этом в генеральный план Погарского городского поселения в соответствии с Постановлением Администрации Погарского района Брянской области №355 от 14.06.2022г. внесены изменения, предусматривающие отображение границ территории, зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Здание первого в стране сигаретно-сигарного комбината, основанного в начале XX века», расположенного по адресу: Брянская область, Погарский район, р.п. Погар на картографических материалах проектах, дополнение текстовых материалов проектом сведениями об указанных территориях и зонах охраны.

С учетом вышесказанного внесены соответствующие изменения в текстовые материалы Генерального плана Погарского городского поселения, утвержденного решением Погарского городского поселения Совета народных депутатов посёлка Погар №4-54 от 19 ноября 2020 года (в ред. решения №4-87 от 24 ноября 2021 года), Том I «Положение о территориальном планировании» изложен в новой (настоящей) редакции.

Генеральный план Погарского городского поселения согласно Градостроительному кодексу Российской Федерации является документом территориального планирования муниципального образования и направлен на определение назначения территорий, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях:

- обеспечения устойчивого развития территорий, (т.е. безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и обеспечение охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений);

- развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.

Генеральный план поселения разработан в границах территории Погарского городского поселения, установленных законом Брянской области от 09.03.2005 № 3-3 «О наделении муниципальных образований статусом городского округа, муниципального района, городского поселения, городского поселения и установлении границ муниципальных образований в Брянской области».

Исходный год разработки генерального плана поселения – 2022 г.

Срок реализации генерального плана рассчитан на 20 лет и разбит на 2 этапа:

- первая очередь – период, на который определены первоочередные мероприятия по реализации генерального плана Погарского городского поселения –2020 - 2030 гг.;

- расчетный срок – период, на который рассчитаны все основные проектные решения генерального плана Погарского городского поселения – 2030 - 2040 год;

Перспективное развитие территории за пределами сроков реализации генерального плана – 2040 - 2050 год.

Генеральный план Погарского городского поселения разработан в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

При подготовке генерального плана Погарского городского поселения учтена ранее разработанная градостроительная документация, а также положения областных программ, областных проектов, стратегий, концепций, реализуемых в Брянской в период разработки генерального плана.

В генеральном плане Погарского городского поселения учтены ограничения использования территорий, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Проектные решения генерального плана Погарского городского поселения учитываются при разработке Правил землепользования и застройки муниципального образования и являются основанием для:

1) подготовки и утверждения документации по планировке территории в соответствии с документами территориального планирования;

2) принятия в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, решений о резервировании земель, об изъятии, в том числе путем выкупа, земельных участков для государственных или муниципальных нужд, о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую;

3) создания объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения на основании документации по планировке территории (ч.1 ст. 26 Градостроительного кодекса РФ).

В соответствии с ч. 5 ст. 26 Градостроительного кодекса РФ реализация генерального плана Погарского городского поселения  осуществляется путем выполнения мероприятий, которые предусмотрены программами, утвержденными местной администрацией поселения и реализуемыми за счет средств местного бюджета, или нормативными правовыми актами местной администрации поселения, или в установленном местной администрацией поселения порядке решениями главных распорядителей средств местного бюджета, или инвестиционными программами организаций коммунального комплекса.

Графические материалы генерального плана поселения выполнены с применением геоинформационных технологий в программе MapInfo Professional.

# 2. Цели и задачи территориального планирования

## Цели территориального планирования Погарского городского поселения

Целью разработки генерального плана Погарского городского поселения является создание действенного инструмента управления развитием территории муниципального образования в соответствии с действующим федеральным и областным законодательством.

Решения генерального плана направлены на обеспечение устойчивого развития территории муниципального образования, предполагающее обеспечение существенного прогресса в развитии основных секторов экономики, повышения уровня жизни и условий проживания населения, долговременной экологической безопасности поселения и смежных территорий, рациональное использование всех видов ресурсов, современные методы организации транспортных и инженерных систем.

## Задачи территориального планирования Погарского городского поселения

### 2.2.1. Задачи по учету интересов Российской Федерации и интересов субъекта Российской Федерации – Брянской области при осуществлении градостроительной деятельности на территории Погарского городского поселения

Учет интересов Российской Федерации и интересов субъекта Российской Федерации – Брянской области при осуществлении градостроительной деятельности на территории Погарского городского поселения - обеспечение выполнения на территории Погарского городского поселения функций Российской Федерации и субъекта Российской Федерации на основе функционального развития существующих, а также размещения новых объектов регионального значения, в том числе:

- объектов транспортной инфраструктуры регионального значения;

- объектов инженерной инфраструктуры регионального значения;

- иных объектов федерального и регионального значения.

### 2.2.2. Задачи по развитию и преобразованию функционально-планировочной структуры

1. Повышение эффективности использования территории поселения путем оптимизации функционального использования, упорядочивания существующей застройки, освоения незастроенных территорий.

2. Обеспечение размещения объектов капитального строительства в соответствии с прогнозируемыми параметрами социально-экономического развития.

3. Развитие и преобразование функциональной структуры муниципального образования в соответствии с прогнозируемыми направлениями развития экономической базы поселения с учетом обеспечения необходимых территориальных ресурсов для развития приоритетных видов экономической деятельности – аграрного сектора, развитие пищевой промышленности, развитии деревопереработки и лесопереработки, коммерческо-деловой сферы (торговля, сервис, строительство административно-деловых учреждений).

4. Развитие туристско-рекреационной сферы обслуживания местного и районного значения на базе комплексного использования природно-рекреационного потенциала муниципального образования.

5. Формирование и планировочное выделение на основе существующих и вновь осваиваемых территорий комплексного размещения объектов жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения функциональных зон, обеспечивающих возможность эффективного функционирования и развития вновь размещаемых на их территории объектов капитального строительства.

6. Реализация принципов комплексного освоения территории, обеспечивающих формирование среды жизнедеятельности высокого качества, в которой в оптимальном соотношении находятся жилые зоны, зоны размещения объектов бытового и социально-культурного назначения, объектов транспортной инфраструктуры, зон зеленых насаждений общего пользования.

7. Формирование системы центров социального обслуживания, обеспечивающих потребности жителей поселения.

### Задачи по развитию и размещению объектов капитального строительства федерального, регионального и местного значения

Внешний транспорт

1. Обеспечение надежной связи Погарского городского поселения с внешней сетью автодорог регионального значения путем формирования единой транспортной сети в составе улично-дорожной сети и сети внешних дорог.

2. Обеспечение выделения территории для развития улично-дорожной сети, сети внешних дорог, и соответствующей инфраструктуры.

Пассажирский транспорт

1. Организация качественного маршрутного сообщения для связи Погарского городского поселения с соседними муниципальными образованиями, а также с г. Брянск.

Улично-дорожная сеть пгт. Погар

- формирование улично-дорожной сети поселка с учетом существующей сети внешних дорог и увеличением уровня автомобилизации населения;

- формирование рациональных и достаточных транспортных связей районов жилой застройки с общепоселковыми центрами, объектами социального обслуживания, рекреационными территориями.

Инженерная инфраструктура

Водоснабжение

1. Обеспечение качественного и бесперебойного водоснабжения населения и хозяйственных объектов на территории городского поселения.

2. Реконструкция и развитие водопроводных сетей и системы подачи воды в целом, включая замену ветхих водопроводных сетей, устаревшего оборудования насосных станций и сооружение водоводов для подачи воды к районам нового строительства.

3. Сокращение потерь воды, как при транспортировке, так и за счет ее рационального использования, автоматизированный контроль на всех этапах производства, транспортировки и реализации воды.

4. Организация зон санитарной охраны системы водоснабжения с учетом действующих нормативных требований и сложившейся застройки.

Водоотведение

1. Полное прекращение сброса неочищенных сточных вод, за счет строительства локальных канализационных очистных сооружений.

2. Обеспечение очистки поверхностного стока.

Теплоснабжение

1. Развитие существующих систем централизованного теплоснабжения в поселении с реконструкцией источников теплоснабжения (котельных) и тепловых сетей.

2. Внедрение энергосберегающих технологий с повышением эффективности выработки и транспортировки тепловой и энергии.

3. Использование локальных источников для теплоснабжения индивидуальной жилой застройки, а также объектов общественно-делового назначения.

Электроснабжение

1. Развитие системы электроснабжения поселения с реконструкцией источников энергообеспечения и линий электропередач.

2. Широкое внедрение энергосберегающих технологий с повышением эффективности выработки и транспортировки электрической энергии.

3. Вырубка древесно-кустарниковой растительности под ВЛ до и выше 1000 вольт в населенных пунктах.

4. Расширение зауженных посек сохранных зон ВЛ в лесах.

Газоснабжение

1. Дальнейшее развитие системы централизованного газоснабжения поселения со строительством новых газопроводов высокого и низкого давления, а также газорегуляторных пунктов.

2. Реконструкция существующих сетей и сооружений системы газоснабжения для обеспечения надежной подачи газа потребителям, в том числе к источникам теплоснабжения.

3. Обеспечение устойчивого давления газа у потребителей.

Связь и информатизация

1. Развитие рынка современных универсальных услуг отрасли (передача данных, телекоммуникационные услуги, сеть «Интернет», информатизация процессов делопроизводства, создание информационной базы систем образования, здравоохранения и др.).

2. Замена аналогового оборудования АТС на цифровое с увеличением емкости.

3. Модернизация существующих передатчиков с целью стопроцентного охвата телевещанием аудитории Погарского района.

### Задачи по развитию сферы социального обслуживания населения

Общие задачи в сфере социального обслуживания

1. Удовлетворение потребности населения поселения в учреждениях социального обслуживания с учетом прогнозируемых характеристик социально-экономического развития Погарского городского поселения, социальных нормативов, установленных Правительством Российской Федерации, других нормативных документов.

2. Достижение в Погарском городском поселении уровня обеспеченности жителей объектами социального и культурно-бытового обслуживания, нормируемого социально гарантированного уровня обслуживания по каждому виду.

3. Обеспечение равных условий доступности объектов обслуживания для всех жителей Погарского городского поселения.

4. Оптимизация размещения сети учреждений обслуживания на территории поселения с учетом сложившихся функционально-планировочных условий.

5. Модернизация существующей сети учреждений социального и культурно-бытового обслуживания с реструктуризацией и интенсификацией их работы в соответствии с потребностями населения Погарского городского поселения с учетом новых технологий обслуживания и современного уровня развития общества.

6. Повышение эффективности использования территорий, занятых существующими учреждениями социального и культурно-бытового обслуживания.

Здравоохранение

1. Формирование сети учреждений здравоохранения, обеспечивающей потребности населения поселения и служащей целям улучшения демографической ситуации, сохранения и укрепления здоровья населения, поддержания активной долголетней жизни при повышении качества и количества предоставляемых медицинских услуг.

Потребительский рынок

1. Обеспечение условий для развития и расширения сети предприятий потребительского рынка и повышения качества и количества предоставляемых услуг путем проведения работ по реконструкции и модернизации существующих объектов с повышением их технической оснащенности и строительства новых объектов в соответствии с международными стандартами с учетом размещения предприятий потребительского рынка минимально гарантированного уровня в жилой застройке.

2. Формирование территориально приближенной к потребителям инфраструктуры услуг местного уровня.

Туризм, отдых, физкультура и спорт

1. Создание условий для занятий физической культурой и спортом, укрепления здоровья населения, приобщение к занятиям спортом детей за счет развития массовых видов спорта.

2. Размещение сети учреждений физической культуры и спорта в соответствии с принятыми уровнями обслуживания.

3. Развитие сети объектов физкультуры и спорта с доведением уровня обеспеченности населения Погарского городского поселения в расчете на 1000 жителей:

- спортивными залами - до 0,35 тыс. кв. м к 2040 году;

- плоскостными сооружениями – до 1,95 тыс. кв. м к 2040 году.

4. Поддержка и развитие инфраструктуры спорта и активного отдыха на территории поселения, развитие инфраструктуры местного туризма, включающего развитие туристических и рыболовных баз, мест проведения массового досуга, предприятий общественного питания, стоянок, кемпингов и т.п.

Культура

1. Обеспечение условий для культурного и духовного развития населения городского поселения.

2. Реконструкция с повышением технической оснащённости до уровня, соответствующего современным требованиям, существующих учреждений культуры.

3. Размещение сети учреждений культуры на территории поселения с доведением уровня обеспеченности населения в расчете на 1000 жителей Погарского городского поселения:

клубами и учреждениями клубного типа – до 150 зрительских мест к 2040 году.

Образование

1. Обеспечение условий для повышения уровня образования и квалификации жителей Погарского городского поселения путем развития и расширения сети учреждений образования, проведения работ по реконструкции и модернизации существующих объектов с повышением их технической оснащенности и строительства новых объектов в объемах, соответствующих действующим нормативам с учетом особенностей демографической структуры населения Погарского городского поселения.

2. Развитие сети образовательных учреждений с доведением уровня обеспеченности населения Погарского городского поселения в расчете на 1000 жителей:

детскими дошкольными учреждениями - до 40 мест к 2040 году;

образовательными (школьными) учреждениями - до 110 мест к 2040 году;

внешкольными учреждениями ёмкостью до 10% от числа школьников к 2040 году.

Социальная защита населения

1. Обеспечение условий для развития сети учреждений социальной защиты, повышения качества и количества предоставляемых ими услуг.

Ритуальное обслуживание

- Обеспечение потребности в площадях для погребения усопших.

### 2.2.5.  Задачи по развитию и размещению объектов  жилищного фонда

1. Обеспечение условий для увеличения объемов и повышения качества жилищного фонда муниципального образования при условии выполнения градостроительных требований и сохранения многообразия ландшафтов на территории поселения.

2. Увеличение жилищного фонда в соответствии с потребностями жителей поселения с доведением средней жилищной обеспеченности в расчете на одного жителя на расчетный срок генерального плана до 38 кв. м.

3. Сокращение и ликвидация физически и морально устаревшего жилищного фонда, в том числе расселение ветхого и аварийного фонда.

4. Разработка программ по расселению жилого фонда, расположенного в СЗЗ, либо проведение мероприятий по сокращению размеров СЗЗ путем применения инновационных технологий производства или перепрофилирования предприятий.

5. Запрещение нового жилищного строительства и реконструкции существующего жилого фонда, расположенного в СЗЗ объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, что приведёт к постепенному выбытию жилья из зоны санитарной опасности.

6. Увеличение разнообразия жилой среды и применяемых материалов, конструкций и планировочных решений, отвечающих разнообразию градостроительных и природно-ландшафтных условий и интересам различных социальных групп.

7. Развитие индивидуальной жилой застройки, как вида жилищного строительства, обеспечивающего наиболее комфортную жилую среду.

### Задачи по сохранению и регенерации объектов культурного наследия

1. Сохранение и благоустройство территории имеющихся на территории поселения объектов культурного наследия.

В настоящее время в соответствии со «Списком объектов историко-культурного наследия Брянской области (недвижимые памятники)», изданным Брянской областной дирекцией по охране, реставрации и использованию памятников истории и культуры, на территории Погарского городского поселения расположено 2 объекта культурного наследия федерального значения и 13 объектов культурного наследия регионального значения, характеристика которых представлена в таблице 1.

Таблица 1

Перечень объектов культурного наследия Погарского городского поселения

| № п/п | Наименование памятника | Местонахождение | Датировка, автор | Категория охраны, документ о принятии на гос. охрану, гос. номер | Современное использование | Техническое состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Памятники археологии |
| 1 | Городище «Погар» («Замок») | территория пгг. Погар, 4-й Пролетарский пер., на прав. берегу р. Судость, в урочище «Замок» | I тыс. до н.э. | Ф 176 1500973000 | жилая застройка | неудовл. |
| 2 | Городище «Погар-2» | Территория пгтг. Погар, в р-не Пролетарских переулков, на прав. берегу р. Судость | IХ-Х вв., ХI-ХIII вв. | № 442 | жилая застройка | неудовл. |
| Памятники градостроительства и архитектуры |
|  | Храмовый комплекс: | пгт. Погар | сер. XIX в. | М 406 01501079000 |  |  |
| 3 | церковь Святой Анны |  | сер. XIX в. | М 406 01501079001 | православный храм | удовл. |
| 4 | ворота |  | сер. XIX в. | М 406 01501079002 | — | удовл. |
| 5 | церковь Троицы (летняя) |  | 2-я пол. XIX в. | М 406 015010780000 | православный храм | удовл. |
| Памятники истории и монументального искусства |
| 6 | Обелиск боевой славы советским воинам | пгт. Погар | 1941-1945 гг. И.А.Жирный | М 406 1501031000 | — | удовл. |
| 7 | Братская могила партизан бригады им. В.И.Чапаева | пгт. Погар | 1943 г. | М 406 1501038000 | — | хорошее |
| 8 | Братская могила 27 советских воинов | пгт. Погар | 1943 г. | М 406 1501034000 | — | удовл. |
| 9 | Братская могила комсомольцев-подпольщиков | пгт. Погар | 1942 г. | М 406 1501036000 | — | удовл. |
| 10 | Могила комсомольцев-подпольщиков братьев Лобовых | пгт. Погар | 1942 г. | М 406 1501037000 | — | удовл. |
| 11 | Могила В.И. Кошелеву, командира партизанской бригады им. В.И. Чапаева | пгт. Погар | 1943 г. | М 406 1501035000 | — | удовл. |
| 12 | Братская могила 11 советских воинов погибших в боях с н.ф.з. | пгт. Погар | 1943 г. | М 406 1501032000 | — | удовл. |
| 13 | Кладбище партизан и мирных жителей | пгт. Погар | 1943 г. | М 406 1501039000 | — | хорошее |
| 14 | Здание первого в стране сигаретно-сигарного комбината | пгт. Погар | нач. XX в. | М 406 1501033000 | сигаретная фабрика | удовл. |

В настоящее время границы территорий и границы зон охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории Погарского городского поселения, установлены для объекта культурного наследия регионального значения «Здание первого в стране сигаретно-сигарного комбината, основанного в начале ХХ века», расположенного по адресу: Брянская область, Погарский район, р.п. Погар (Приказ Управления по охране и сохранению историко-культурного наследия Брянской области № 2-1/85 от 14.06.2022г. «Об установлении зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Здание первого в стране сигаретно-сигарного комбината, основанного в начале ХХ века», расположенного по адресу: Брянская область, Погарский район, р. п. Погар, и утверждении требований к градостроительным регламентам в границах территориальных зон); Приказ Управления по охране и сохранению историко-культурного наследия Брянской области № 2-1/43 от 13.05.2022г. «Об утверждении границ территории и режима использования территории объекта культурного наследия регионального значения «Здание первого в стране сигаретно-сигарного комбината, основанного в начале ХХ века», расположенного по адресу: Брянская область, Погарский район, р. п. Погар).

Граница территории объекта культурного наследия регионального значения «Здание первого в стране сигаретно-сигарного комбината, основанного в начале ХХ века»

Граница территории объекта культурного наследия регионального значения «Здание первого в стране сигаретно-сигарного комбината, основанного в начале ХХ века» – территория непосредственно занятая зданием объекта культурного наследия и часть территории земельного участка с кадастровым номером: 32:19:0211204:3 вокруг объекта культурного наследия.

Режим использования территории объекта культурного наследия регионального значения «Здание первого в стране сигаретно-сигарного комбината, основанного в начале ХХ века»

Разрешается:

- проведение работ по сохранению объекта культурного наследия и его территории (консервационные, реставрационные работы, ремонт, приспособление памятника истории и культуры для современного использования); применение традиционных материалов при реставрации памятника истории и культуры;

- ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей требованиям обеспечения сохранности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить функционирование объекта культурного наследия в современных условиях;

- осуществление работ по изучению объекта культурного наследия: производство зондажей, шурфов, раскопов, инженерных, физико-химических исследований;

- проведение археологических исследований при наличии открытого листа;

- сохранение историко-градостроительной среды объекта культурного наследия;

- капитальный ремонт и прокладка подземным способом наружных инженерных сетей, необходимых для сохранения и функционирования объекта культурного наследия;

- капитальный ремонт и прокладка наружных существующих инженерных сетей на земельном участке с кадастровым номером: 32:19:0211204:3, с соблюдением обеспечения сохранности объекта культурного наследия и не препятствующее визуальному раскрытию на объект культурного наследия;

- благоустройство территории;

- обеспечение мер пожарной и экологической безопасности объекта культурного наследия;

- Размещение следующих средств наружной рекламы и информации:

  - установка информационных стендов и адресных указателей, высотой не более 2,0 м, площадью информационного поля не более 1,5 кв. м;

Запрещается:

- снос объекта культурного наследия;

- изменение объемно-пространственных характеристик существующего объекта культурного наследия;

- возведение объектов капитального строительства, проведение земляных, строительных и иных работ, за исключением работ по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов;

- размещение временных построек, киосков, складов, площадок для складирования любых веществ, материалов и оборудования, препятствующих визуальному раскрытию объекта культурного наследия с общественных территорий;

- установка отдельно стоящих средств наружной рекламы превышающих разрешенные объемы, установка линейных объектов, вышек сотовой связи;

Границы зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Здание первого в стране сигаретно-сигарного комбината, основанного в начале ХХ века»,

расположенного по адресу: Брянская область, Погарский район, р. п. Погар

Для обеспечения сохранности объекта культурного наследия регионального значения «Здание первого в стране сигаретно-сигарного комбината, основанного в начале ХХ века» устанавливаются:

- зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности (индекс зоны – ЗРЗ 1);

- зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности (индекс зоны – ЗРЗ 2).

Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности

объекта культурного наследия (индекс зоны – ЗРЗ 1)

Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта культурного наследия (индекс зоны - ЗРЗ 1) занимает часть территории земельных участков с кадастровыми номерами: 32:19:0211204:3, 32:19:0000000:541 и часть не отмежёванной территории по ул. Октябрьская.

Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности  объекта культурного наследия (индекс зоны – ЗРЗ 2)

Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности (индекс зоны – ЗРЗ 2) распложена с восточной стороны от объекта культурного наследия «Здание первого в стране сигаретно-сигарного комбината, основанного в начале XX века».

Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности (индекс зоны – ЗРЗ 2) занимает территории земельных участков с кадастровыми номерами: 32:19:0211204:5, 32:19:0211204:8,	32:19:0211204:27,	32:19:0211204:28,	часть	территории	земельных участков с кадастровыми номерами: 32:19:0211204:3, 32:19:0000000:541 и часть не отмежёванной территории внутри квартала.

Требования к градостроительным регламентам в границах территорий зоны охраны объекта культурного наследия регионального значения «Здание первого в стране сигаретно-сигарного комбината, основанного в начале ХХ века»

В границах зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности (индекс зоны – ЗРЗ 1) объекта разрешается:

- Сохранение существующих градостроительных (планировочных и типологических) характеристик историко-градостроительной среды, исторических линий застройки улиц, архитектурных доминант.

- Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов капитального строительства и их частей по проектам, имеющим в составе раздел «Обеспечение сохранности объектов культурного наследия», согласованный с Уполномоченным органом охраны культурного наследия в установленном порядке», с соблюдением следующих требований (максимальных) высотных параметров от существующей отметки до максимально выступающих конструкций:

- ограничение по высоте не более 8,5 метров до венчающего карниза здания или не более 12 метров до парапета здания либо до конька скатной кровли при условиях, исключающих негативное влияние на объект культурного наследия;

- применение традиционных цветовых решений фасадов зданий, характерных для исторической застройки.

- Снос, демонтаж объектов капитального строительства и некапитальных строений, не представляющих историко-культурной ценности.

- Размещение следующих средств наружной рекламы и информации:

- установка информационных стендов и адресных указателей, высотой не более 2,0 м, площадью информационного поля не более 1,5 кв. м;

- элементов информационно-декоративного оформления событийного характера (мобильные информационные конструкции, флаговые композиции); вывесок органов государственной власти, местного самоуправления, организаций, вывесок и рекламных конструкций, предназначенных для доведения до сведения потребителей информации о наименовании изготовителя (исполнителя, продавца), месте его нахождения (адресе) и режиме работы, в соответствии с Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»: установка информационных стендов на фасадах информационных конструкций (вывесок) не ниже верхней отметки окон первого и не выше нижней отметки окон второго этажа высотой не более 0,6 метра в виде отдельных букв и знаков и без использования открытого способа свечения.

- Строительство, капитальный ремонт и реконструкция существующих объектов транспортной и инженерной инфраструктуры, прокладка инженерных коммуникаций подземным способом.

- Проведение работ по комплексному благоустройству и озеленению территории: организация новых и ремонт существующих проездов, тротуаров, дорожек, площадок, с применением высококачественных материалов дорожного покрытия с организацией водоотведения; установка малых форм архитектуры, озелененных мест общего пользования, сохранение существующих аллейных посадок вдоль дорог, восстановление утраченных зеленных насаждений путем посадки деревьев и кустарников ценных пород, разбивка клумб, газонов. Разрешается санитарная рубка и регенерация существующего высокоствольного озеленения.

- Организация парковок на специально отведенных площадках с расчетным количеством парковочных мест согласно местным нормативам градостроительного проектирования.

- Соблюдение требований пожарной безопасности и требований в области охраны окружающей среды, необходимых для обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом и ландшафтном окружении.

В границах зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности (индекс зоны – ЗРЗ 1) объекта запрещается:

- Строительство объектов капитального строительства по типовым и повторно применяемым проектам, нарушающим стилевую целостность исторической среды; применение диссонансных объемно-пространственных и архитектурных решений, выраженных чрезмерно активным силуэтом и использованием цветовых решений максимальной насыщенности, фрагментарной отделки фасадов зданий.

- Строительство и реконструкция объектов капитального строительства, не отвечающих предельным параметрам разрешенного строительства.

- Прокладка линейных инженерных сооружений и коммуникаций наземным и надземным способом на отдельных опорах в зоне прямой видимости объекта культурного наследия.

- Ведение хозяйственной деятельности, оказывающее негативное воздействие на объект культурного наследия.

- Размещение отдельно стоящих крупноформатных средств наружной рекламы и информации, установка на фасадах и крышах зданий, рекламных конструкций.

- Размещение взрывопожароопасных объектов и технологий, объектов и технологий с  динамическим воздействием.

- При проведении работ по строительству и реконструкции объектов капитального строительства и объектов транспортной инфраструктуры применение технических средств, создающих динамическое, ударное или ударно-вибрационное воздействие на основания и конструкции объекта культурного наследия.

- Вырубка ценных пород деревьев, за исключением санитарных рубок.

В границах зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности (индекс зоны – ЗРЗ 2) объекта разрешается:

- Сохранение существующих градостроительных (планировочных и типологических) характеристик историко-градостроительной среды, исторических линий застройки улиц, архитектурных доминант.

- Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов капитального строительства и их частей по проектам, имеющим в составе раздел «Обеспечение сохранности объектов культурного наследия», согласованный с Уполномоченным органом охраны культурного наследия в установленном порядке», с соблюдением следующих требований предельных (максимальных) высотных параметров от существующей отметки земли до максимально выступающих конструкций:

- - ограничение по высоте не более 12 метров до венчающего карниза здания или не более 16 метров до парапета здания либо до конька скатной кровли при условиях, исключающих негативное влияние на объект культурного наследия;

- - применение традиционных цветовых решений фасадов зданий, характерных для исторической застройки.

- Снос, демонтаж объектов капитального строительства и некапитальных строений, не  представляющих историко-культурной ценности.

- Размещение следующих средств наружной рекламы и информации:

- установка информационных стендов и адресных указателей, высотой не более 2,0 м, площадью информационного поля не более 1,5 кв. м;

- элементов информационно-декоративного оформления событийного характера (мобильные информационные конструкции, флаговые композиции); вывесок органов государственной власти, местного самоуправления, организаций, вывесок и рекламных конструкций, предназначенных для доведения до сведения потребителей информации о наименовании изготовителя (исполнителя, продавца), месте его нахождения (адресе) и режиме работы, в соответствии с Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»: установка информационных стендов и средств ориентирующей информации не более 3,0 метра; установка на фасадах информационных конструкций (вывесок) не ниже верхней отметки окон первого и не выше нижней от- метки окон второго этажа высотой не более 0,6 метра в виде отдельных букв и знаков и без использования открытого способа свечения.

- Строительство, капитальный ремонт и реконструкция существующих объектов транспортной и инженерной инфраструктуры, прокладка инженерных коммуникаций подземным способом.

- Проведение работ по комплексному благоустройству и озеленению территории: организация новых и ремонт существующих проездов, тротуаров, дорожек, площадок, с применением высококачественных материалов дорожного покрытия с организацией водоотведения; установка малых форм архитектуры, озелененных мест общего пользования, сохранение существующих аллейных посадок вдоль дорог, восстановление утраченных зеленных насаждений путем посадки деревьев и кустарников ценных пород, разбивка клумб, газонов. Разрешается санитарная рубка и регенерация существующего высоко- ствольного озеленения.

- Организация парковок на специально отведенных площадках с расчетным количеством парковочных мест согласно местным нормативам градостроительного проектирования.

- Соблюдение требований пожарной безопасности и требований в области охраны окружающей среды, необходимых для обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом и ландшафтном окружении.

В границах зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности (индекс зоны – ЗРЗ 2) объекта запрещается:

- Строительство и реконструкция объектов капитального строительства по типовым и повторно применяемым проектам, нарушающим стилевую целостность исторической среды; применение диссонансных объемно-пространственных и архитектурных решений, выраженных чрезмерно активным силуэтом и использованием цветовых решений максимальной насыщенности, фрагментарной отделки фасадов зданий.

- Снос (демонтаж) ценного объекта историко-градостроительной среды (средового объекта) «Здание старого корпуса», расположенного по адресу: Брянская область, р-н Погарский, пгт. Погар, ул. Октябрьская, д. 41 (литер Б).

- Строительство и реконструкция объектов капитального строительства, не отвечающих предельным параметрам разрешенного строительства.

- Прокладка линейных инженерных сооружений и коммуникаций наземным и надземным способом на отдельных опорах в зоне прямой видимости объекта культурного наследия.

- Ведение хозяйственной деятельности, оказывающее негативное воздействие на объект    культурного наследия.

- Размещение отдельно стоящих крупноформатных средств наружной рекламы и информации, установка на фасадах и крышах зданий, рекламных конструкций.

- Размещение взрывопожароопасных объектов и технологий, объектов и технологий с динамическим воздействием.

- При проведении работ по строительству и реконструкции объектов капитального строительства и объектов транспортной инфраструктуры применение технических средств, создающих динамическое, ударное или ударно-вибрационное воздействие на основания и конструкции объекта культурного наследия.

- Вырубка ценных пород деревьев, за исключением санитарных рубок.

### Задачи по улучшению экологической обстановки и охране окружающей среды

1. Обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности настоящих и будущих поколений жителей поселения, воспроизводства природных ресурсов, сохранение биосферы.

2. Сохранение природных условий и особенностей поселения.

3. Охрана рекреационных ресурсов.

4. Обеспечение сохранности лесов на землях лесного фонда поселения.

5.Максимально возможное сохранение зеленых насаждений всех видов использования.

6. Сохранение существующих показателей качества атмосферного воздуха.

7. Обеспечение нормативного качества воды поверхностных водных объектов.

8. Обеспечение безопасных уровней шума, электромагнитных излучений, радиации, радона.

8.Учет инженерно-геологических и геоморфологических условий территории в градостроительном проектировании.

9. Обеспечение экологической безопасности и снижение уровня негативного влияния хозяйственной деятельности на окружающую среду.

10.Обеспечение гарантий для всех категорий жителей в области экологической безопасности.

11. Создание и развитие системы мониторинга за состоянием основных компонентов окружающей среды (атмосферного воздуха, почвы).

### Задачи по развитию зеленых насаждений

1. Повышение уровня обеспечения населения озелененными территориями общего пользования за счет озеленения территорий нового освоения, неиспользуемых территорий.

2. Увеличение площади зеленых насаждений общего пользования – парков, скверов, бульваров, уличного озеленения.

3. Формирование системы озелененных территорий на основе озеленения территорий общего пользования, спортивно-рекреационных территорий, озеленение территорий специального назначения – санитарно-защитных озелененных полос, озеленение прибрежных территорий.

### Задачи по инженерной подготовке территории

1. Защита от затопления и подтопления территории поселения.

2. Защита от разрушения берегов, дюн, геоморфологических форм рельефа, карста.

3. Организация рельефа и отвод поверхностного стока.

4. Очистка водных объектов и благоустройство прилегающей территории поселения.

### Задачи по санитарной очистке территории

1. Ликвидация несанкционированных свалок.

2. Организация сбора и вывоза ТБО в населенных пунктах, садоводческих и дачных объединениях на территории поселения.

### Задачи по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

1. Снижение риска возможных негативных последствий чрезвычайных ситуаций на объекты производственного, жилого и социального назначения, а также окружающую среду.

2. Обеспечение жителей поселения средствами оповещения населения в случае возникновения ЧС.

### Задачи по нормативному правовому обеспечению реализации генерального плана Погарского городского поселения

1. Обеспечение соблюдения социальных и градостроительных норм в генеральном плане.

2. Уточнение границы Погарского городского поселения и согласование границы с органами исполнительной власти смежных муниципальных образований.

3. Обеспечение контроля реализации генерального плана Погарского городского поселения.

# Перечень основных мероприятий по территориальному планированию Погарского городского поселения

## 3.1. Мероприятия по учету интересов Российской Федерации и интересов субъекта Российской Федерации – Брянской области при осуществлении градостроительной деятельности на территории Погарского городского поселения

1. Формирование зон транспортной инфраструктуры для обеспечения функционирования и развития объектов транспортной инфраструктуры регионального и местного значения (автомобильных и железных дорог общего пользования, мостов, иных инженерных сооружений и соответствующей инфраструктуры).

2. Формирование зон инженерной инфраструктуры для обеспечения возможности функционирования и развития объектов инженерной инфраструктуры регионального значения.

## Мероприятия по развитию функционально-планировочной структуры. Параметры функциональных зон. Мероприятия по переводу земель

Проектом генерального плана, утвержденным решением Погарского городского поселения Совета народных депутатов посёлка Погар №4-17 от 16 октября 2019 года, предусмотрено включение земельных участков с кадастровыми номерами 32:19:0300301:42, 32:19:0300301:45, 32:19:0300301:34, 32:19:0300301:33, 32:19:0000000:578, 32:19:0000000:579, 32:19:0300301:39, 32:19:0300301:36 в границы пгт. Погар, с целью осуществления строительства автомобильной дороги «Улица Объездная от автомобильной дороги Погар - Новые Ивайтенки до Погарской картофельной фабрики с реконструкцией подъезда к Погарской картофельной фабрике через ул. Строительная пгт. Погар Погарского района Брянской области. 1 этап: ул. Объездная без пешеходной дорожки, ул. Строительная» в рамках реализации мероприятий государственной программы «Экономическое развитие, инвестиционная политика и инновационная экономика Брянской области», утвержденной постановлением Правительства Брянской области от 27 декабря 2018 г. №728-п.

Площадь пгт. Погар с учетом включения указанных выше земельных участок увеличится на 6,81 га составит 1269,03 га.

Перечень земельных участков, которые включаются в границы пгт. Погар, или исключаются из его границ, с указанием категорий земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого использования представлен в таблице №2.

2. Развитие и преобразование функциональной структуры использования территорий на расчетный срок реализации генерального плана Погарского городского поселения на основе функционального зонирования территории Погарского городского поселения, включающего:

- установление перечня функциональных зон (по видам) с определением соответствующих им параметров.

Перечень устанавливаемых функциональных зон и их параметры представлены в таблице №3.

Таблица 2

Перечень земельных участков, которые включаются в границы пгт. Погар, или исключаются из его границ, с указанием категорий земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого использования

| № п/п | Кадастровый номер земельного участка | Существующая категория земель | Планируемая категория земель | Мероприятие | Цели планируемого использования земельного участка | Этап реализа-ции | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 32:19:0300301:42 | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли населенных пунктов | включение участка в границы пгт. Погар | Для размещения зона объектов автомобильного транспорта | первая очередь | В соответствии с постановлением администрации Погарского района № 591 от 12.08.2019 «О подготовке проектов генерального плана и правил землепользования и застройки Погарского городского поселения Погарского района Брянской области в новой редакции» |
| 2. | 32:19:0300301:45 | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли населенных пунктов | включение участка в границы пгт. Погар | Для размещения зона объектов автомобильного транспорта | первая очередь | В соответствии с постановлением администрации Погарского района № 591 от 12.08.2019 «О подготовке проектов генерального плана и правил землепользования и застройки Погарского городского поселения Погарского района Брянской области в новой редакции» |
| 3. | 32:19:0300301:34 | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли населенных пунктов | включение участка в границы пгт. Погар | Для размещения зона объектов автомобильного транспорта | первая очередь | В соответствии с постановлением администрации Погарского района № 591 от 12.08.2019 «О подготовке проектов генерального плана и правил землепользования и застройки Погарского городского поселения Погарского района Брянской области в новой редакции» |
| 4. | 32:19:0300301:33 | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли населенных пунктов | включение участка в границы пгт. Погар | Для размещения зона объектов автомобильного транспорта | первая очередь | В соответствии с постановлением администрации Погарского района № 591 от 12.08.2019 «О подготовке проектов генерального плана и правил землепользования и застройки Погарского городского поселения Погарского района Брянской области в новой редакции» |
| 5. | 32:19:0000000:578 | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли населенных пунктов | включение участка в границы пгт. Погар | Для размещения зона объектов автомобильного транспорта | первая очередь | В соответствии с постановлением администрации Погарского района № 591 от 12.08.2019 «О подготовке проектов генерального плана и правил землепользования и застройки Погарского городского поселения Погарского района Брянской области в новой редакции» |
| 6. | 32:19:0000000:579 | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли населенных пунктов | включение участка в границы пгт. Погар | Для размещения зона объектов автомобильного транспорта | первая очередь | В соответствии с постановлением администрации Погарского района № 591 от 12.08.2019 «О подготовке проектов генерального плана и правил землепользования и застройки Погарского городского поселения Погарского района Брянской области в новой редакции» |
| 7. | 32:19:0300301:39 | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли населенных пунктов | включение участка в границы пгт. Погар | Для размещения зона объектов автомобильного транспорта | первая очередь | В соответствии с постановлением администрации Погарского района № 591 от 12.08.2019 «О подготовке проектов генерального плана и правил землепользования и застройки Погарского городского поселения Погарского района Брянской области в новой редакции» |
| 8. | 32:19:0300301:36 | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли населенных пунктов | включение участка в границы пгт. Погар | Для размещения зона объектов автомобильного транспорта | первая очередь | В соответствии с постановлением администрации Погарского района № 591 от 12.08.2019 «О подготовке проектов генерального плана и правил землепользования и застройки Погарского городского поселения Погарского района Брянской области в новой редакции» |

Таблица 3

Перечень и параметры функциональных зон

| Код объекта | Наименование функциональной зоны | Описание функциональной зоны |
| --- | --- | --- |
| 1. | Жилая зона | В состав жилых зон могут включаться: 1) зоны застройки индивидуальными жилыми домами; 2) зоны застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный); 3) зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный) В жилых зонах допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и коммунально-бытового назначения, объектов здравоохранения, объектов дошкольного, начального общего и среднего (полного) общего образования, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, гаражей, объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду. В состав жилых зон могут включаться также территории, предназначенные для ведения садоводства и дачного хозяйства. (п.2,3 ст.35 Градостроительного кодекса РФ). |
| 2. | Общественно-деловая зона | В состав общественно-деловых зон могут включаться: 1) многофункциональные общественно-деловые зоны; 2) зоны специализированной общественной застройки; Общественно-деловые зоны предназначены для размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, предпринимательской деятельности, объектов среднего профессионального и высшего профессионального образования, административных, научно-исследовательских учреждений, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, объектов делового, финансового назначения, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан. В перечень объектов капитального строительства, разрешенных для размещения в общественно-деловых зонах, могут включаться жилые дома, гостиницы, подземные или многоэтажные гаражи. (п.4,5,6 ст.35 Градостроительного кодекса РФ). |
| 3. | Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур |  |
| 3.1. | Производственная зона | Производственные зоны - зоны размещения производственных объектов с различными нормативами воздействия на окружающую среду; Зоны производственного использования предназначены для размещения промышленных, коммунальных и складских объектов, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов в соответствии с требованиями технических регламентов. (ст. 35 Градостроительного кодекса РФ). |
| 3.2. | Коммунально-складская зона | Коммунальные зоны - зоны размещения коммунальных и складских объектов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, объектов транспорта, объектов оптовой торговли; |
| 3.3. | Зона инженерной инфраструктуры | Зоны инженерной инфраструктуры предназначены для размещения объектов инженерной инфраструктуры, в том числе объекты водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения, связи, объектов инженерной инфраструктуры иных видов |
| 3.4. | Зона транспортной инфраструктуры | Зоны транспортной инфраструктуры предназначены для размещения объектов транспортной инфраструктуры, в том числе сооружений и коммуникаций железнодорожного, автомобильного, речного, морского, воздушного и трубопроводного транспорта, связи, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов в соответствии с требованиями технических регламентов. (ст. 35 Градостроительного кодекса РФ). |
| 4. | Зоны сельскохозяйственного использования | В состав зон сельскохозяйственного использования могут включаться: 1) зоны сельскохозяйственных угодий - пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли, занятые многолетними насаждениями (садами, виноградниками и другими); 2) иные зоны сельскохозяйственного назначения – предназначенные для ведения личного подсобного хозяйства, для ведения крестьянского фермерского хозяйства, для целей аквакультуры (рыбоводства), для научно-исследовательских, учебных и иных, связанных с сельскохозяйственным производством, целей, для создания защитных лесных насаждений; 3) производственные зоны сельскохозяйственных предприятий; 4) зоны садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан |
| 5. | Зоны рекреационного назначения | В состав зон рекреационного назначения могут включаться: 1) зоны озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса); 2) зоны отдыха; 3) зоны лесов. |
| 6 . | Зоны специального назначения | В состав зон специального назначения могут включаться: 1) зоны кладбищ; 2) зоны складирования и захоронения отходов; |
| 7. | Зоны акваторий |  |

## Мероприятия по развитию и размещению на территории Погарского городского поселения объектов капитального строительства регионального и местного значения

### 3.3.1. Развитие и размещение объектов транспортной инфраструктуры

Внешний транспорт

Комплексное развитие единой транспортной инфраструктуры:

-  формирование в соответствии с «Картой планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения: автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений», выполненной в составе генерального плана Погарского городского поселения распространенной сети дорог поселения, связывающей между собой населенные пункты и обеспечивающей связанность с транспортной системой Брянской области;

- реконструкция участков существующих автодорог общего пользования, характеризующихся высоким процентом износа, с повышением качества дорожного полотна.

- реконструкция:

1) автомобильной дороги «Погар - Стародуб» – на расчетный срок реализации генерального плана;

2) автомобильной дороги «Погар - Гремяч» – на расчетный срок реализации генерального плана;

3) автомобильной дороги «Трубчевск - Погар» – на расчетный срок реализации генерального плана;

4) автомобильной дороги «Погар - Новые Ивайтенки» – на расчетный срок реализации генерального плана;

5) автомобильной дороги «Погар - Курово - Белевица» – на расчетный срок реализации генерального плана.

- строительство:

1) подъезда к МТФ К(Ф)Х "Дульцев" от автомобильной дороги "Погар-Новые Ивайтенки"- Посудичи в Погарском районе Брянской области – на расчетный срок реализации генерального плана.

- содержание и эксплуатация автодорог общего пользования в соответствии с действующими нормативами;

- выполнение комплекса мероприятий по организации безопасности дорожного движения.

Пассажирский транспорт

1. Организация системы маршрутного сообщения для связи районов нового жилищного строительства между собой, Погарского городского поселения с соседними муниципальными образованиями, а также с г. Брянск - на расчётный срок реализации генерального плана;

2. Размещение остановочных пунктов общественного транспорта с учётом соблюдения современных требований к техническим характеристикам подобных сооружений, с учётом соблюдения правил безопасности дорожного движения, а также радиуса пешеходной доступности указанных объектов для населения, в т.ч. для маломобильных групп населения – 600 м – на расчётный срок реализации генерального плана.

Развитие улично-дорожной сети пгт. Погар:

Проектом генерального плана запланировано строительство автомобильной дороги «Улица Объездная от автомобильной дороги Погар - Новые Ивайтенки до Погарской картофельной фабрики с реконструкцией подъезда к Погарской картофельной фабрике через                                 ул. Строительная пгт. Погар Погарского района Брянской области. 1 этап: ул. Объездная без пешеходной дорожки, ул. Строительная» в рамках реализации мероприятий государственной программы «Экономическое развитие, инвестиционная политика и инновационная экономика Брянской области. », утвержденной постановлением Правительства Брянской области от 27 декабря 2018 г. №728-п.

- создание уличной сети на вновь осваиваемых территориях в соответствии с принятыми нормативами и с учётом повышения уровня автомобилизации населения;

- реконструкция участков существующей улично-дорожной сети, характеризующихся высоким процентом износа, с повышением качества дорожного полотна и технических характеристик элементов улично-дорожной сети;

- содержание и эксплуатация улично-дорожной сети в соответствии с действующими нормативами;

- выполнение комплекса мероприятий по организации безопасности дорожного движения, в частности, по устройству пешеходных переходов и светофорного регулирования территории.

### 3.3.2. Развитие и размещение объектов инженерной инфраструктуры

Водоснабжение

Для повышения эффективности работы систем водоснабжения пгт. Погар необходимо выполнение следующего комплекса мероприятий:

- строительство новых водопроводных сетей с подключением к существующим водоводам;

- промывка (очистка) заилившихся артезианских скважин;

- очистка и дезинфекция водонапорных башен поселка;

- очистка и дезинфекция водопроводных сетей поселка;

- очистка и дезинфекция всех водопроводных сетей, в первую очередь сетей, имеющие недостаточную пропускную способность: водопроводные сети в пгт. Погар по                      ул. Горького, ул. Гагарина;

- реконструкция водопроводных сетей, перекладка участков изношенных водопроводных сетей в пгт. Погар по ул. Ананченко, ул. Ленина, 1 квартал, ул. Пролетарской,                  ул. Маяковского, ул. Первомайской, ул. Горького, ул. К-Маркса, ул. Красноармейской;

- восстановление неработающих систем водоснабжения, закольцовывание локальных систем в одну централизованную систему для гарантированного водоснабжения населения;

- тампонаж неиспользуемых существующих скважин;

- ликвидация утечек, ремонт и применение более совершенной арматуры, установка счетчиков потребления воды;

- обеспечение высокого уровня очистки воды в бюджетных учреждениях района – дошкольных учреждениях, школах, больницах;

- приобретение специализированной техники для ремонта водопроводных сетей и инженерного оборудования;

- в случае возможности применения повторного использования воды на предприятиях городского поселения необходимо строительство систем оборотного водоснабжения.

В целях предохранения источников водоснабжения от возможного загрязнения    необходимо выполнение следующих мероприятий:

- осуществление контроля качества питьевой воды, и внедрение современной   технологии очистки воды;

- обустройство новых и приведение в соответствие существующих зон санитарной охраны водозаборов и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения;

- создание специализированных организаций по обслуживанию объектов водоснабжения.

На расчетный срок необходимо предусмотреть своевременную реконструкцию изношенных водопроводных сетей и сооружений с применением современных материалов, поддержание систем водоснабжения в работоспособном состоянии.

Водоотведение

Хозяйственно-бытовая канализация

Для повышения уровня жизни жителей Погарского городского поселения проектом предлагается дальнейшее развитие централизованной системы водоотведения: строительство напорных и самотечных коллекторов, подключение к существующей канализационной сети усадебной застройки (пользующейся выгребами) и зданий новой застройки.  Отвод сточных вод осуществлять на имеющиеся очистные сооружения в д. Вадьковка. Очистные сооружения Погарского городского поселения находятся в хорошем техническом состоянии и имеют резервы для принятия коммунально-бытовых и производственных стоков от новых абонентов.

Производственные сточные воды, не отвечающие требованиям по совместному отведению и очистки с бытовыми стоками, должны подвергаться предварительной очистке на локальных сооружениях до сброса в хозяйственно-бытовую канализацию.

Общая принципиальная схема канализации Погарского городского поселения не претерпит существенных изменений и представляется в следующем виде: сточные воды от жилой застройки и промпредприятий самотечными коллекторами диаметрами   100 – 400 мм подаются в канализационные насосные станции (КНС), а затем перекачиваются по напорным трубопроводам на действующие канализационные очистные сооружения.

Новые присоединяемые сети трассируются в соответствии с рельефом местности. На определенных участках новой канализационной сети возможно потребуется строительство насосных станций с укладкой напорных линий.

При строительстве новых и реконструкции существующих сетей канализации рекомендуется применять:

- для самотечных трубопроводов – керамические и пластмассовые трубы;

- для напорных трубопроводов – стальные и напорные пластмассовые трубы.

Ливневая канализация

В настоящее время водоотведение дождевых вод в Погарском городском поселении не организовано, ливневая канализация отсутствует.

Проектом генеральным плана предлагается устройство открытой системы водоотвода на проектируемой территории и части существующей, где возможны затопления. Для этого необходимо разделить территорию Погарского городского поселения на площади водосбора, в которых будет организована локальная система водоотведения по открытым кюветам с установкой локальных очистных сооружений с применением современных технологий, обеспечивающих безопасный сброс в водоём.

При благоустройстве и асфальтировании уличных проездов проектируемых застроек необходимо предусматривать выполнение кюветов дорожной сети, обеспечивающие водоотведение непосредственно с проезжей части в существующие поверхностные водотоки через понижения рельефа или в существующие каналы.

Для обеспечения отвода бытовых стоков на территории Погарского городского поселения предусматриваются следующие мероприятия:

Реконструкция сетей и объектов водоотведения:

- Замена ветхих канализационных сетей по 2-му кварталу, д. №16, 17.

- Замена ветхих канализационных сетей по 2-му кварталу, д. №9а.

- Замена ветхих канализационных сетей по 1 -му кварталу, д. №4

- Замена ветхих канализационных сетей по ул. Полевая, д. №1а, №1б

- Замена фекальных насосов на КНС №2 и №3.

Строительство сетей водоотведения:

- Подключение ж/д №36 по ул. Советская к центральной канализационной сети.

- Подключение ж/д №1 и №3 по ул. Советская к центральной канализационной сети.

- Подключение ж/д №11а и №11б по ул. Строительная к центральной канализационной сети.

- Подключение ж/д №4 по ул. Советская к центральной канализационной сети.

- Строительство новых канализационных сетей с подключением к существующим коллекторам.

Для дальнейшего развития и эффективного функционирования систем водоотведения в пгт. Погар необходимо проведение следующих мероприятий:

- разработка проектов системы водоотведения с проведением гидравлического расчета для Погарского городского поселения;

- строительство новых канализационных сетей с подключением к существующим коллекторам;

- при необходимости осуществить перекладку существующих сетей на сети больших диаметров (после проведения гидравлических расчетов);

- реконструкция 10,73 км канализационных сетей.

На расчетный срок проектом рекомендуется проектирование и строительство ливневой канализации с установкой локальных очистных сооружений.

Теплоснабжение

Для реализации этих задач необходимо выполнение ряда мероприятий на первую очередь:

- своевременная реконструкция изношенных тепловых сетей, что позволит уменьшить потери тепла и сократить издержки;

- строительство котельных для новых проектируемых районов;

- проведение энергосберегающих мероприятий в жилищно-коммунальном секторе.

Мероприятия на расчетный срок:

- повышение эффективности теплоэнергетики при минимизации затрат на ее развитие и функционирование;

- модернизация существующих источников теплоснабжения с использованием современного оборудования;

- перевод тепловых сетей из надземного исполнения в подземное, что позволит улучшить облик пгт. Погар и своевременно реконструировать существующие теплосети;

- реконструкция и строительство новых тепловых сетей с применением новых изоляционных материалов;

- внедрение энергосберегающих технологий.

Электроснабжение

В перспективе ключевыми направлениями развития энергосистемы городского поселения будут являться:

- снижение потерь электрической энергии при передаче, трансформации и потреблении;

- внедрение энергосберегающих технологий;

- сокращение потребления энергии за счет использования более экономичного и энергоэффективного оборудования;

- строительство новых и реконструкция существующих электросетей;

На первую очередь и расчетный период проектом намечаются следующие мероприятия:

- реконструкция ПС «Погарская» 110/35/10 кВ;

- модернизация электросетевого оборудования в целях перераспределения нагрузок на существующих линиях электропередач при новом строительстве;

- внедрение энергосберегающих технологий (новые строительные материалы и технологии, частотно регулируемые электродвигатели, приборы коммерческого учета энергоресурсов, энергосберегающих светильников уличного освещения).

Газоснабжение

Предусматривается дальнейшее развитие системы газоснабжения, строительство новых и реконструкция существующих сетей газопровода, перевод потребителей сжиженного газа на природный.

Для обеспечения стабильного и надёжного газоснабжения поселка и улучшения социальных условий проживания населения необходимо поэтапное решение следующих задач:

- газификация негазифицированной жилой застройки;

- установка узлов коммерческого учета расхода газа в котельных;

- установка газовых счетчиков в жилых домах усадебной застройки.

Связь и информатизация

Использование в Погарском городском поселении цифровой АТС, которая имеет значительный запас по увеличению номерной емкости, позволит  увеличение номерной емкости на первую очередь и на расчетный срок, будет происходить добавлением абонентских комплектов. Потребуется дополнительная прокладка кабеля до конечных абонентов. Возможно, потребуется установка выносных шкафов, конкретно схема развития городской сети должна быть рассмотрена в плане развития Погарского городского поселения.

Дальнейшее распространение получит система сотовой радиотелефонной связи, емкость которой в настоящее время быстро нарастает. Развитие сотовой радиотелефонной связи будет идти по пути увеличения покрытия территории пгт. Погар сотовой связью разными операторами, применения новейших технологий и повышения качества связи.

Радиофикация. Телевидение. Перспективой развития телевещания в поселке, является постепенный переход на цифровое телерадиовещание.

Интернет. Развитие Интернета в поселении неразрывно связано с использованием сетей следующего поколения (NGN), которые строятся на основе цифровых АТС. При активной работе в данном направлении  в скором будущем будет действовать общедоступный высокоскоростной Интернет с целым набором дополнительных сервисных услуг.

Для эффективной работы телекоммуникационной инфраструктуры поселка необходимо проведение следующих мероприятий:

расширение и наращивание номерной емкости существующей АТС;

увеличение количества программ теле- и радиовещания и зон их уверенного приема;

развитие сети, работающей по ВОЛС;

создание и развитие информационных телекоммуникационных сетей передачи данных;

расширение мультимедийных услуг, предоставляемых населению, включая «Интернет».

### 3.3.3. Развитие и размещение объектов капитального строительства социального и культурно-бытового обслуживания

1. Выделение соответствующих функциональных зон для размещения объектов капитального строительства социального и культурно-бытового обслуживания населения (общественно-деловые зоны и рекреационные зоны).

2. Создание условий для обеспечения доступности объектов социального и культурно-бытового обслуживания для маломобильных групп населения.

Объекты здравоохранения

На расчетный срок реализации генерального плана:

1. Капитальный ремонт/ реконструкция ГБУЗ «Погарская ЦРБ». Повышение ее технического и материального оснащения.

Объекты начального, основного общего, среднего (полного) общего образования

На I очередь реализации генерального плана:

- Капитальный ремонт/ реконструкция МБОУ Погарская средняя общеобразовательная школа №1.

- Капитальный ремонт/ реконструкция МБОУ Погарская средняя общеобразовательная школа №2.

- Строительство средней общеобразовательной школы мощностью 700 мест.

Дошкольные и внешкольные учреждения

На I очередь реализации генерального плана:

- Капитальный ремонт/ реконструкция МБДОУ детский сад комбинированного вида №1.

- Капитальный ремонт/ реконструкция МБДОУ детский сад №3.

Культурно-просветительские учреждения

На расчетный срок реализации генерального плана:

1. Капитальный ремонт/ реконструкция существующего МБУК «Погарский Районный Дом Культуры» с повышением его технического и материального оснащения.

Объекты спортивного и культурно-массового назначения

На I очередь реализации генерального плана:

1. Реконструкция стадиона с повышением их технических характеристик и материального оснащения.

Объекты торговли и потребительский рынок

В новых социально-экономических условиях вопросы рациональной организации системы розничной торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения должны иметь гибкие пути решения. Поселение может иметь свободный состав обслуживающих учреждений независимо от количества жителей, реально оправданный его статусом, уровнем жизни населения и необходимой потребностью.

Проектные предложения:

повышение качества обслуживания населения;

расширение сети общественного питания до 400 мест;

увеличение числа занятых в сфере бытового обслуживания до 80 человек;

капитальный ремонт или реконструкция объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания с высоким уровнем износа;

расширение и внедрение форм обслуживания, пользующихся спросом у населения.

Строительство кладбищ

Для организации захоронения в структуре муниципального образования выделены территории, отнесенные к функциональным зонам специального назначения - зоны кладбищ (Сп1).

К югу от границ Погарского городского поселения, на территории Суворовского сельского поселения, планируется размещение кладбища площадью 13,89 га – для нужд                пгт. Погар и Погарского района.

### 3.3.4. Развитие и размещение объектов жилищного фонда

Объем нового жилищного строительства на территории Погарского городского поселения составит 103,7 тыс. м2.

Средняя жилобеспеченность к расчетному сроку составит 38 м2 (на период первой очереди 36 м2/чел.) на человека, а общий жилой фонд 388,7 тыс. м2.

Расчёт объёмов нового жилищного строительства приведен в таблице ниже.

Таблица 4

Расчёт объёмов нового жилищного строительства

| Наименование показателей | Ед. измерения | Сущ. положение | 1-я очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность постоянного населения в границах проектирования | тыс. чел | 8,4 | 10,7 | 10,3 |
| Средняя жилобеспеченность | м2/чел. | 34 | 36 | 38 |
| Существующий сохраняемый жилой фонд | тыс.м2 | 285 | 285 | 388,7 |
| Новое жилищное строительство | тыс.м2 | - | 103,7 | - |
| Весь жилой фонд к концу периода | тыс.м2 | 285 | 388,7 | 388,7 |

В Генеральном плане Погарского городского поселения предполагается развитие только индивидуальной жилой застройки. Площадки под новое строительство были выбраны по результатам анализа территории с учетом и оценкой всех факторов.

Для нового жилищного строительства предлагается:

– индивидуальная жилая застройка 49,8 га территории;

– малоэтажнаяя жилая застройка 12,8 га территории;

Новое жилищное строительство для постоянного населения будет вестись за счёт инвестиционных проектов на территориях нового освоения, а также реконструкции жилой застройки.

Таблица 5

Характеристика жилищного строительства

| № п/п | Показатели | Плотность населения, чел./га | Ввод жилого фонда до конца расчетного срока, м² | Количество жителей, чел. | Площадь территорий, га |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Коттеджная (усадебная) и блокированная (таунхаусы) застройка | 20 | 35644 | 938 | 49,8 |
| 2. | Малоэтажная секционная застройка | 140 | 68096 | 1792 | 12,8 |
|  | Итого |  | 103740 | 2730 | 62,6 |

Реализация проектных мероприятий не изменит структуру жилого фонда поселения, преобладающей так же останется индивидуальная застройка.

Выводы:

- численность постоянного населения:

- к концу расчётного срока –   10293 чел.;

- к концу первой очереди – 10690 чел.;

- Обеспечение условий для увеличения объемов и повышения качества жилищного фонда поселения при обязательном выполнении экологических, санитарно-гигиенических и градостроительных норм:

- увеличение жилищного фонда в соответствии с потребностями жителей поселения, с доведением средней жилищной обеспеченности на одного жителя на конец первой очереди – 36 м2, на конец расчётного срока – 38 м2;

- общая площадь жилищного фонда составит:

- на конец расчётного срока – 103,7 тыс. м2;

- сокращение и ликвидация физически и морально устаревшего жилищного фонда, в т.ч. расселение ветхого и аварийного фонда;

- Удовлетворение потребности населения поселения в учреждениях социального и культурно-бытового обслуживания с учетом прогнозируемых характеристик социально-экономического развития; улучшение условий жизнедеятельности групп населения, требующих социальной защиты:

- Обеспечение равных условий доступности объектов обслуживания для всех жителей поселения;

- Оптимизация размещения сети учреждений обслуживания на территории поселения с учетом специфики его планировочной и функциональной структуры.

### 3.3.5. Мероприятия по развитию основных функциональных зон для обеспечения размещения объектов капитального строительства

1. Формирование функциональных зон, в т.ч. для обеспечения размещения объектов капитального строительства на расчётный срок реализации генерального плана Погарского городского поселения.

2. Размещение площадок для нового жилищного строительства предполагается в существующих границах пгт. Погар на свободных от застройки территориях:

- в южной части по ул. 2-й Квартал, ул. Гагарина и южнее ул. Гагарина;

- в юго-западной части по пер. Молодежный, ул. Зеленского, западнее ул. Стародубская;

- в северной части по ул. Березовая, ул. Озерная, ул. Благодатная, ул. Каштановая и севернее на свободных от застройки территориях;

- в восточной части по ул. Веркеевка.

Помимо развития жилых зон, проектом предусмотрено размещение общественно-деловых зон, рекреационных зон, зон транспортной инфраструктуры в границах пгт. Погар, необходимых для создания среды проживания населения соответствующей по основным параметрам качества среды проживания населения среднеевропейским стандартам, а также обеспечивающим транспортные и пешеходные связи с районами жилой застройки.

3. Размещение проектируемых объектов капитального строительства социального и культурно-бытового обслуживания предполагается осуществить на территориях общественно-деловых и рекреационные зон, информация о которых представлена в п. 3.3.3. настоящего документа.

4. В целях развития производственной базы поселения в соответствии со Схемой территориального планирования Погарского муниципального района, а также с учётом имеющихся в настоящее время инвестиционных предложений в проекте генерального плана предполагается осуществить строительство:

- производственного предприятия с размещением объектов V класса опасности в северной части пгт Погар – на первую очередь реализации генерального плана;

Для размещения указанного объекта выделена производственная зона с размещением предприятий V класса опасности П1-0.

- производственного предприятия с размещением объектов IV и V классов опасности в западной части пгт Погар (западнее АО «Погарская картофельная фабрика») – на первую очередь реализации генерального плана;

Для размещения указанного объекта выделена производственная зона с размещением предприятий IV и V классов опасности П1-1.

- производственного предприятия с размещением объектов V класса опасности в южной части пгт Погар – на первую очередь реализации генерального плана;

Для размещения указанного объекта выделена производственная зона с размещением предприятий V класса опасности П1-0.

- производственного предприятия с размещением объектов V класса опасности в южной части пгт Погар (на расстоянии 55 м севернее жилого дома 53 по ул. Октябрьской) – на первую очередь реализации генерального плана;

Для размещения указанного объекта выделена производственная зона с размещением предприятий V класса опасности П1-0.

- производственного предприятия с размещением объектов IV и V классов опасности в южной части пгт Погар – на первую очередь реализации генерального плана;

Для размещения указанного объекта выделена производственная зона с размещением предприятий IV и V классов опасности П1-1.

- производственного предприятия с размещением объектов V класса опасности в южной части пгт Погар (ул. Октябрьская, д. 51Г) – на первую очередь реализации генерального плана.

Для размещения указанного объекта выделена производственная зона с размещением предприятий V класса опасности П1-0.

## 3.4. Характеристика зон с особыми условиями использования территорий, установление которых требуется в связи с размещением объектов местного значения

В таблице 6 приведен перечень планируемых к размещению на территории Погарского городского поселения объектов, для которых в соответствии с законодательством РФ должны быть установлены зоны с особыми условиями использования территории; также дана характеристика таких зон.

Таблица 6

Перечень планируемых к размещению на территории Погарского городского поселения объектов, для которых в соответствии с законодательством РФ должны быть установлены зоны с особыми условиями использования территории;

а также характеристика таких зон

| № п/п | Наименование объекта | Наименование функциональной зоны, в границах которой предполагается размесить данный объект | Наименование устанавливаемой зоны с особыми условиями использования | Нормативный размер зоны, м | Наименование документа, регламентирующего порядок хозяйственной деятельности в зоне с особыми условиями использования | Период реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Производственное предприятие с размещением объектов V класса опасности в северной части пгт Погар | П1-0 - производственная зона с размещением предприятий V класса опасности | санитарно-защитная зона | 50 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 | первая очередь |
| 2. | Производственное предприятие с размещением объектов IV и V классов опасности в западной части пгт Погар (западнее АО «Погарская картофельная фабрика») | П1-1 - производственная зона с размещением предприятий IV и V классов опасности | санитарно-защитная зона | 100 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 | первая очередь |
| 3. | Производственное предприятие с размещением объектов V класса опасности в южной части пгт Погар | П1-0 - производственная зона с размещением предприятий V класса опасности | санитарно-защитная зона | 50 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 | первая очередь |
| 4. | Производственное предприятие с размещением объектов V класса опасности в южной части пгт Погар (на расстоянии 55 м севернее жилого дома 53 по ул. Октябрьской) | П1-0 - производственная зона с размещением предприятий V класса опасности | санитарно-защитная зона | 50 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 | первая очередь |
| 5. | Производственное предприятие с размещением объектов IV и V классов опасности в южной части пгт Погар | П1-1 - производственная зона с размещением предприятий IV и V классов опасности | санитарно-защитная зона | 100 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 | первая очередь |
| 6. | Производственное предприятие с размещением объектов V класса опасности в южной части пгт Погар (ул. Октябрьская, д. 51Г) | П1-0 - производственная зона с размещением предприятий V класса опасности | санитарно-защитная зона | 50 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 | первая очередь |
| 7. | Водопроводные сети | Могут быть размещены в границах различных функциональных зон в соответствии с проектным решением, представленным на Карте планируемого размещения объектов местного значения поселения: электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения | Зона минимальных расстояний до фундаментов зданий и сооружений | 5 | Свод правил Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений | первая очередь |
| 7. | Самотечные сети хозяйственно-бытовой канализации | Могут быть размещены в границах различных функциональных зон в соответствии с проектным решением, представленным на Карте планируемого размещения объектов местного значения поселения: электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения | Зона минимальных расстояний до фундаментов зданий и сооружений | 3 | Свод правил Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений | расчётный срок |
| 8. | Газопроводы низкого давления | Могут быть размещены в границах различных функциональных зон в соответствии с проектным решением, представленным на Карте планируемого размещения объектов местного значения поселения: электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения | Зона минимальных расстояний до фундаментов зданий и сооружений | 5 | Свод правил Газораспределительные системы | первая очередь |
| 9. | ШРП | Могут быть размещены в границах различных функциональных зон в соответствии с проектным решением, представленным на Карте планируемого размещения объектов местного значения поселения: электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения | Зона минимальных расстояний до фундаментов зданий и сооружений | 10 | СНиП 42-01-2002 | первая очередь |

## 3.5. Мероприятия по сохранению и регенерации объектов культурного наследия

На расчётный срок реализации генерального плана:

1. Сохранение и благоустройство территории имеющихся на территории поселения объектов культурного наследия.

2. Паспортизация объектов культурного наследия и утверждение границ территории объектов культурного наследия.

3. Разработка проектов зон охраны объектов культурного наследия.

4. Перевод территорий памятников, расположенных вне границ населенных пунктов, в земли историко-культурного назначения.

В пределах земель историко-культурного назначения за пределами земель населенных пунктов вводится особый правовой режим использования земель, запрещающий деятельность, несовместимую с основным назначением этих земель.

5. Реставрация объектов культурного наследия.

## 3.6. Мероприятия по улучшению экологической обстановки охране окружающей среды

Мероприятия по охране атмосферного воздуха

На первую очередь реализации генерального плана Погарского городского поселения предусмотрено:

- разработка проектов обоснования и обустройства санитарно-защитных зон промышленных, сельскохозяйственных и коммунально-складских предприятий и объектов;

- создание системы мониторинга выбросов загрязняющих веществ (в рамках регионального социально-гигиенического мониторинга).

Мероприятия по охране водных объектов и улучшение качества

питьевого водоснабжения

На первую очередь реализации генерального плана Погарского городского поселения предусмотрено:

- реконструкция существующих водопроводных сетей, учитывая степень их технического и физического износа;

- ограничение хозяйственной деятельности в пределах водоохранных зон (ВЗ) и прибрежных защитных полос (ПЗП), соблюдение законодательного регламента в ВЗ и ПЗП в соответствии с требованиями Водного кодекса Российской Федерации;

- ограничение хозяйственной деятельности в пределах зон санитарной охраны (ЗСО) источников водоснабжения, соблюдение законодательного регламента в ЗСО;

- разработка проектов водоохранных зон и их благоустройство;

- проведение мероприятий по улучшению состояния поверхностных водных объектов.

Мероприятия по охране почв

На первую очередь реализации генерального плана Погарского городского поселения предусмотрено:

- проведение мониторинга состояния почвенного покрова (в рамках регионального социально-гигиенического мониторинга);

- ликвидация несанкционированных свалок бытовых отходов.

Мероприятия по защите от шума:

На первую очередь реализации генерального плана Погарского городского поселения:

- организация защитных лесополос вдоль транспортных магистралей со стороны жилой застройки;

- формирование системы зеленых насаждений с усилением защитных лесополос (специальное озеленение) вдоль автодорог с учетом уже имеющегося озеленения, способствующих шумозащите.

## 3.7. Мероприятия по сохранению и развитию зелёных насаждений

1. Полное сохранение на территории Погарского городского поселения лесов государственного лесного фонда как ресурса обеспечения экологической устойчивости поселения.

2. Полное сохранение на территории Погарского городского поселения лесной растительности как ресурса обеспечения экологической устойчивости поселения.

3. Полное сохранение на территории Погарского городского поселения находящихся вне границ населенных пунктов участков залесенных территорий, в том числе берегов рек и озер, склонов оврагов и балок.

4. Проведение мероприятий по развитию зеленых насаждений на территории Погарского городского поселения:

- сохранение территорий зеленых насаждений на территории населенного пункта;

- обеспечение населения зелеными насаждениями общего пользования не менее 30 м2 на человека;

- озеленение санитарно-защитных зон объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду.

### 3.8. Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Для снижения риска возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера на территории МО предлагаются также такие мероприятия как:

- разработка карт рисков возникновения ЧС для территории МО;

- развитие информационного обеспечения управления рисками возникновения чрезвычайных ситуаций;

- систематический контроль состояния оборудования, трубопроводов, контрольно-измерительных приборов, коммуникаций, потенциально опасных объектов и поддержание их работоспособности;

- проверка соблюдения действующих норм и правил по промышленной безопасности;

- реконструкция системы оповещения;

- обеспечение пожарной безопасности.

В целях предупреждения возможной пожароопасной обстановки на трубопроводах (по территории МО проходит межпоселковый газопровод) и минимизацией ущерба в случае чрезвычайной ситуации, предусматривается:

1. Соблюдение охранной зоны трубопроводов на территории муниципального образования.

2. Обозначение трассы трубопроводов опознавательными знаками (со щитами - указателями) высотой 1,5 - 2 метра от поверхности земли, устанавливаемыми в пределах прямой видимости, но не реже, чем через 500 м, и на углах поворота.

3. Обозначение предупредительными знаками линейных задвижек, кранов, вантузов и других элементов трубопроводов, выступающих над поверхностью земли.

4. В местах пересечения трубопроводов с автомобильными дорогами всех категорий, предприятием трубопроводного транспорта совместно с дорожными управлениями по согласованию с Госавтоинспекцией установка дорожных знаков, запрещающих остановку транспорта.

5. Доведение до руководителей органов местного самоуправления (руководителей объектов экономики) информацию о противопожарной обстановке.

6. Проведение проверки готовности местных систем оповещения населения.

7. Уточнение обеспеченности финансовых ресурсов.

8. Проведение разъяснительной работы среди населения о недопустимости сжигания мусора на территории личных домовладений, в непосредственной близости от жилых строений и надворных построек, проведения сельскохозяйственных палов.

9. Обеспечение проведения противопожарной пропаганды среди населения и работников предприятий, с привлечением к этой работе печатных средств массовой информации, местного радио, внутренних радиотрансляционных сетей организаций и др.

10. Обеспечение проведения работ по ликвидации в населенных пунктах несанкционированных свалок горючих отходов, мусора, очистке противопожарных разрывов между зданиями, а также участков, прилегающих к объектам экономики, жилым домам и надворным постройкам от сухой травы.

11. Проверка готовности к действиям пожарных формирований, предназначенных для ликвидации чрезвычайных ситуации.

12. Поддержание в исправном состоянии сети противопожарного водопровода и пожарных гидрантов, при наличии естественных или искусственных водоемов, обустроенных к ним подъездов и площадок, для установки пожарных автомобилей.

13. При возникновении предпосылок ЧС, осуществляются немедленные меры по их ликвидации и информирование об этом дежурного диспетчера ЦУКС.

Доведение до руководителей органов местного самоуправления (руководителей объектов экономики) информацию о противопожарной обстановке; - проведение проверки готовности местных систем оповещения населения в муниципальных образованиях.

В целях снижения рисков возникновения пожаров на территории МО предусматриваются мероприятия:

1. Проведение противопожарной пропаганды среди населения.

2. Восстановление и содержание в исправном состоянии источников противопожарного водоснабжения.

3. В зимнее время расчистка дорог, подъездов к источникам водоснабжения,

4. Создание не замерзающей проруби.

5. В летний период производство выкоса травы перед домами

6. Разборка ветхих и заброшенных строений.

Основные мероприятия по защите от подтопления и затопления территории МО:

- обеспечение беспрепятственного оттока ливневых и талых вод с застроенной территории, организация поверхностного стока (приведение в готовность искусственные инженерные дорожные сооружения и ливневую канализацию к пропуску паводковых вод);

- для защиты территории от затопления паводковыми водами возведение защитных сооружений – дамбы обвалования или подсыпка территории до незатопляемых отметок,

- проведение мониторинга водного режима застроенных территорий и выборочное устройство глубоких дренажей в наиболее ответственных местах.

- Продукты первой необходимости имеются в магазинах в наличии в полном объеме.

- проведение проверки готовности местных систем оповещения населения.

- уточнение обеспеченности материально-техническими ресурсами, техническое состояние материально-технических средств.

- собственникам ГТС (балансодержателям, арендаторам) дано указание обеспечить безаварийный пропуск паводковых вод;

- обеспечение устойчивого функционирование объектов экономики и систем жизнеобеспечения населения на подтапливаемых территориях (обваловка ряда объектов, резервные схемы подачи электроэнергии, запас резервного оборудования и др.);

- в подтапливаемые, отрезаемые населенные пункты и населенные пункты с ограничением жизнеобеспечения, с завозом товаров первой необходимости, а также материально-технических ресурсов для проведения аварийно-спасательных работ и организации лодочных переправ;

- использование возможностей средств массовой информации (печать, радио, телевидение) для   информирования населения подтапливаемых (отрезаемых) водой районов, о действиях в случае осложнения ситуации, связанной с паводком;

- обеспечение профилактической госпитализации больных в лечебные учреждения области, необходим запас медикаментов в населенных пунктов, попадающих в зону возможного подтопления;

- поддержание в готовности сил и средств предназначенные для ликвидации ЧС связанных с паводком;

- при возникновении предпосылок ЧС, будут немедленно приняты меры по их ликвидации и информирование об этом дежурного диспетчера ЦУКС.

### 3.9. Мероприятия по инженерной подготовке территорий

При освоении новых территорий предусматривается:

- защита низменных территорий от затопления;

- защита территорий от подтопления;

- защита от разрушения берегов, геоморфологических форм рельефа;

- удаление почвенно-растительного слоя и торфов с их дальнейшим использованием в озеленении.

### 3.10. Мероприятия по санитарной очистке территорий

На первую очередь реализации генерального плана Погарского городского поселения предусмотрено:

- организация сбора и транспортировки ТБО от садоводческих и дачных объединений и вовлечение их в систему санитарной очистки;

- ликвидация несанкционированных свалок и создание условий, исключающих возможность их появления.

На расчетный срок реализации генерального плана Погарского городского поселения предусмотрено:

- организация системы раздельного сбора отходов производства и потребления с целью их использования в качестве сырья; проведение систематических разъяснительных работ с населением по раздельному сбору отходов потребления;

- внедрение комплексной механизации санитарной очистки поселений и повышение ее технического уровня;

- разработка системы жесткого контроля за несанкционированными свалками и создание условий, исключающих возможность их появления.

### 3.11. Мероприятия по нормативному правовому обеспечению реализации генерального плана Погарского городского поселения

1. Обеспечение соблюдения социальных и градостроительных норм в генеральном плане Погарского городского поселения.

2. Уточнение границы Погарского городского поселения и согласование границы с органами исполнительной власти смежных муниципальных образований.

3. Реализация генерального плана Погарского городского поселения путем выполнения мероприятий, которые предусмотрены программами, утвержденными местной администрацией поселения и реализуемыми за счет средств местного бюджета, или нормативными правовыми актами местной администрации поселения, или в установленном местной администрацией поселения порядке решениями главных распорядителей средств местного бюджета, или инвестиционными программами организаций коммунального комплекса.

В случае, если программы, реализуемые за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, решения органов государственной власти, органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающие создание объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, инвестиционные программы субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса приняты до утверждения документов территориального планирования и предусматривают создание объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, подлежащих отображению в документах территориального планирования, но не предусмотренных указанными документами территориального планирования, такие программы и решения подлежат в двухмесячный срок с даты утверждения указанных документов территориального планирования приведению в соответствие с ними.

В случае, если программы, реализуемые за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, решения органов государственной власти, органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающие создание объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, инвестиционные программы субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса принимаются после утверждения документов территориального планирования и предусматривают создание объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, подлежащих отображению в документах территориального планирования, но не предусмотренных указанными документами территориального планирования, в указанные документы территориального планирования в пятимесячный срок с даты утверждения таких программ и принятия таких решений вносятся соответствующие изменения (ст. 26 Градостроительного кодекса РФ).

4. Обеспечение контроля реализации генерального плана Погарского городского поселения.

5. Подготовка и принятие Правил землепользования и застройки Погарского городского поселения.