РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ  ПОГАРСКИЙ РАЙОН

ВИТЕМЛЯНСКАЯ СЕЛЬСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.04.2018 г. N 40

с. Витемля

Об утверждении Правила безопасной

эксплуатации гидротехнических сооружений

(плотин), находящихся в собственности

Витемлянского сельского поселения.

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 131- ФЗ «Об

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 10 января 2002 года № 7 – ФЗ «Об охране окружающей среды», ст.9 Федерального закона от 21.07. г. № 117 – ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений», Приказом Ростехнадзора от 02.10.2015 г. № 395

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые Правила безопасной эксплуатации гидротехнических сооружений (плотин), находящихся в собственности Витемлянского сельского поселения.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

Глава Витемлянского

сельского поселения                                                              В.А.Клочков

Исп.Зайцева Е.М.

Утверждено постановлением

Витемлянской сельской администрации

№ 40 от 13.04.2018 года

ПРАВИЛА

БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ (ПЛОТИН), РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ВИТЕМЛЯНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

1. Общие положения
1.1. Основной задачей эксплуатации гидротехнических сооружений (плотин), расположенных на территории Витемлянского сельского поселения является обеспечение их работоспособного состояния при соблюдении требований по охране окружающей среды.

1.2. ГТС закрепляется за ответственным специалистом (работником) Витемлянской сельской администрации (далее – работник), утверждаемый распоряжением администрации, который несет ответственность за его эксплуатацию.

1.3. Работники должны обеспечивать работоспособное состояние и безаварийную работу ГТС, для чего осуществляются систематические наблюдения за состоянием ГТС.

1.4. На ГТС должна быть техническая документация, отражающая состояние сооружений и правила их эксплуатации.

В состав технической документации должны входить:

утвержденная проектная документация со всеми последующими изменениями (с чертежами и пояснительной запиской), в том числе проект натурных наблюдений;

технический паспорт ГТС;

журнал наблюдения уровня воды на ГТС;

правила эксплуатации ГТС;

инструкция по охране труда на ГТС;

положение о расследовании причин инцидентов на ГТС, их учете и анализе.

журнал наблюдения за состоянием ГТС;

1.5. Технический паспорт ГТС составляется по типовой форме и должен содержать: общую характеристику, подробные сведения о ГТС, общее техническое состояние (общие параметры).

В период эксплуатации в технический паспорт заносятся сведения о проведенных капитальных ремонтах и реконструкциях ГТС.

1.6. Результаты визуальных наблюдений заносятся в журнал наблюдений за состоянием ГТС.

2. Эксплуатационные режимы ГТС
2.1. Пропуск половодий (паводков):

2.1.1. Ежегодно до наступления паводкового периода должна быть образована противопаводковая комиссия. В задачу комиссии входит разработка плана мероприятий по обеспечению пропуска половодья (паводка) через ГТС.

2.1.2. План мероприятий по пропуску половодья (паводка) разрабатывается заблаговременно, основываясь на предыдущих и текущем прогнозах Роскомгидромета, содержащих сроки начала и конца половодья, размер и характер его прохождения.

2.1.3. В состав подготовительных работ перед половодьем (паводком) включаются:

общий осмотр паводковой комиссией состояния ГТС;

проверка действия затворов и оборудования, работа которых связана с пропуском высоких вод; выполнение мероприятий по обеспечению надежной работы затворов;

расчистка от снега и наледей нагорных канав у сооружений, кюветов на гребне и бермах плотин;

проведение инструктажа по охране труда ответственного работника;

проверка и поддержание в исправном состоянии проездов и подъездов для автотранспорта к ГТС с учетом неблагоприятных метеорологических условий (дождь, снежный покров и т.п.).

2.1.4. Срок окончания подготовительных работ устанавливается в зависимости от местных условий, но не позднее чем за 15 дней до начала половодья, определенного прогнозом Роскомгидромета.

Осуществляется ежедневный контроль за своевременным выполнением мероприятий, предусмотренных планом мероприятий по пропуску половодья (паводка).

2.1.5. После прохождения половодья (паводка) составляется акт послепаводкового обследования ГТС.

2.2. Эксплуатация ГТС при отрицательной температуре.

2.2.1. Ежегодно до наступления ледостава должны проводиться 
и реализованы следующие мероприятия:

проверка готовности к действию затворов, предназначенных для работы в зимний период, и механизмов, их обслуживающих, а также исправности уплотнений;

проверка готовности шугосбросных устройств, решеткоочистительных механизмов;

подготовка подъезда к ГТС.

2.2.2. Готовность ГТС к работе в зимних условиях проверяется комиссией с составлением акта.

2.3. Эксплуатация гидротехнического сооружения в аварийных условиях.

2.3.1. При возникновении на ГТС аварийных ситуаций действия персонала должны быть направлены на устранение возможных причин, создающих угрозу аварии, а в случае невозможности их устранения - на выполнение мероприятий по уменьшению ущерба от аварии.

Должны быть проведены меры по оповещению персонала и местного населения об угрозе возникновения аварийной ситуации.

2.3.2. Немедленному устранению подлежат нарушения и процессы в работе ГТС и механического оборудования, представляющие опасность для людей и создающие угрозу устойчивости и работоспособности основных гидротехнических сооружений.

К таким нарушениям и процессам отнесены:

резкое усиление фильтрационных процессов и суффозионных явлений с образованием просадочных зон и оползневых участков;

неравномерная осадка ГТС;

забивка (заносы, завалы и т.п.) водопропускных и водосбросных сооружений, что может привести к переливу воды через гребень с последующим разрушением сооружения;

выход из строя затвора, водосбросных и водопропускных устройств.

2.3.3. Причинами возникновения аварийных ситуаций могут быть:

прохождение высокого паводка с расходами, превышающими расчетную пропускную способность водопропускных сооружений ГТС;

катастрофические атмосферные осадки (ливень, снегопад), ледовые и шуговые явления;

ухудшение неблагоприятного фильтрационного режима на ГТС;

снижение прочности и устойчивости отдельных элементов ГТС, вызванные нарушением правил эксплуатации;

2.3.4. При угрозе возникновения аварийных ситуаций необходимо организовать усиленный контроль за состоянием ГТС, а также иметь постоянную информацию от соответствующих государственных органов об угрозе возникновения стихийных явлений.

2.3.5. Во всех случаях, когда возникает угроза разрушения ГТС, необходимо срочное оповещение и информирование в установленном порядке всех населенных пунктов, расположенных ниже ГТС.
3. Эксплуатационный контроль за состоянием и работой ГТС
3.1. Организация контрольных натурных наблюдений.

3.1.1. Эксплуатационный контроль за состоянием и работой ГТС должен обеспечивать:

проведение систематических наблюдений с целью получения достоверной информации о состоянии сооружений, оснований, береговых примыканий в процессе эксплуатации;

принятие мер по предотвращению возможных повреждений и аварийных ситуаций;

получение информации для определения сроков и наиболее эффективных и экономичных способов ремонтных работ и работ по реконструкции;

выбор оптимальных эксплуатационных режимов работы ГТС.

3.1.2. Натурные наблюдения за состоянием ГТС должен быть организованы с начала их возведения и продолжаться в течение всего времени строительства и эксплуатации.

Объем и периодичность натурных наблюдений первоначально устанавливаются проектом и в дальнейшем могут быть изменены на основании результатов наблюдений, в зависимости от состояния ГТС и изменений технических требований к контролю. Эти изменения производятся по решению главы администрации поселения, согласованному с проектной организацией.

3.1.3. При организации и проведении наблюдений необходимо осуществлять проверку за техническим состоянием ГТС. 

3.1.4. Для выполнения сложных и ответственных работ по оценке состояния ГТС, разработке мероприятий по повышению их безопасности и надежности должны привлекаться проектные, специализированные и научно-исследовательские организации.

3.1.5. ГТС должно ежегодно после пропуска паводковых вод должно подвергаться техническому осмотру для оценки состояния сооружений, уточнения сроков и объемов работ по ремонту, разработки предложений по улучшению их технической эксплуатации, а также качества всех видов ремонтов.

Плановые технические осмотры сооружений могут быть общими и выборочными.

Общие осмотры следует проводить два раза в год - весной и осенью.

Общий весенний осмотр сооружений проводится для оценки их состояния и готовности к пропуску паводка после таяния снега или весенних дождей. При весеннем осмотре уточняются сроки и объемы работ по текущему ремонту перед пропуском паводка, а также определяются объемы работ по текущему ремонту сооружений на предстоящий летний период и по капитальному ремонту на текущий и следующий годы.

Общий осенний осмотр проводится с целью проверки подготовки гидротехнических сооружений к зиме. К этому времени должны быть закончены все летние работы по ремонту.

При выборочном осмотре обследуются отдельные гидротехнические сооружения или отдельные их элементы.

3.1.6. Кроме плановых осмотров, должны проводиться внеочередные осмотры ГТС после чрезвычайных стихийных явлений или аварий.

3.1.7. На ГТС должны проводиться наблюдения:

за деформациями, трещинами в сооружениях и облицовках; 

за состоянием деформационных и строительных швов; 

за состоянием креплений откосов грунтовых плотин, дамб, каналов и выемок; 

за режимом уровней бьефов гидроузла, фильтрационным режимом в основании и теле сооружений и береговых примыканий, работой дренажных и противофильтрационных устройств, режимом грунтовых вод в зоне сооружений;

за воздействием потока на сооружения, в частности, размывом водобоя и рисбермы, дна и берегов, просадкой, заилением;

за воздействием льда на сооружения и их обледенением.

3.2. Наблюдение за ГТС из грунтовых материалов.

3.2.1. На ГТС выполняются следующие виды наблюдений:

за осадками;

за смещениями;

за фильтрационным режимом сооружений;

визуальные наблюдения за состоянием откосов и их креплений, путями отвода профильтровавшейся воды; отсутствием осадок просадок, трещин; наличием и характером растительности.

3.2.2. Периодичность наблюдений за осадками и плановыми смещениями за ГТС проводятся 3 раза в год (в третьей декаде марта, мая, и октября).

3.2.3. Если при осмотре плотины отмечены деформации тела плотины, на этом участке (оползающем или проседающем) должны быть установлены временные марки для наблюдения за происходящей деформацией. Нивелировка марок производится более часто и продолжается до начала ремонтных работ на этом участке.

3.2.4. Периодичность визуальных наблюдений устанавливается в соответствии с настоящими правилами.
4. Техническое обслуживание гидротехнического сооружения
4.1. Основные положения.

4.1.1. Задачами технического обслуживания являются:

постоянный эксплуатационный уход за ГТС (осмотры, устранение мелких дефектов, уборка мусора и растительности, расчистка канав, расчистка снега в зимнее время и т.д.);

наблюдение за сооружениями, проведение необходимых обследований;

выявление дефектов, устранение которых требует проведения ремонтных работ;

ведение технической документации по оценке состояния сооружений.

4.2. Техническое обслуживание ГТС из грунтовых материалов.

4.2.1. При обнаружении промоин, трещин, оползней, просадок, выпучивания грунта и вымыва его в дренаж, разрушений ливнеотводящих устройств необходимо определить причины их появления и провести соответствующие ремонтные работы.

4.2.2. Места возможного промерзания дренажной сети должны быть утеплены теплоизоляционными материалами, присыпкой грунта или подручными средствами. В случае малой эффективности этих мер необходима реконструкция дренажной сети на этом участке.

Дренажная вода из выпусков должна выходить в непромерзаемую зону или на открытую поверхность без подпора (допускающую периодическую расчистку дренажного выхода).

4.2.3. Размещение грузов и устройство каких-либо сооружений на гребнях, бермах и откосах плотин, дамб, каналов и у подпорных стенок допускается только после проектного обоснования.

4.2.4. ГТС должны быть предохранено от размыва и перелива воды через гребень. Крепления откосов, дренажная и ливнеотводящая сеть должна поддерживаться в исправном состоянии.

4.2.5. Бермы и кюветы каналов должны регулярно очищаться от грунта осыпей и выносов; не должно допускаться зарастание откосов и гребня земляных сооружений деревьями и кустарниками, если оно не предусмотрено проектом.
5. Ремонт гидротехнического сооружения
5.1. Задачи обслуживания состоят в поддержании ГТС в работоспособном состоянии за счет проведения ремонтных работ, выполняемых как собственными силами (хозспособом), так и силами подрядных организаций.

5.2. Проведение ремонтных работ на ГТС должно осуществляться в соответствии с ежегодным планом работ.

Ежегодный план ремонтных работ составляется на основании результатов актов обследования и внеочередных осмотров (обследований) после стихийных бедствий или аварий (инцидентов);

5.3. Выполняемые ремонты могут быть текущими и капитальными. 
К капитальным ремонтам относятся работы, в процессе которых производится восстановление (замена) конструкций или отдельных элементов гидротехнических сооружений, повреждения которых снижают надежность и безопасность их эксплуатации или ограничивают их эксплуатационные возможности.

Текущие ремонты гидротехнических сооружений предусматривают выполнение работ по предохранению конструктивных элементов гидротехнических сооружений от износа путем своевременного устранения повреждений.

5.4. Выполнению капитального ремонта гидротехнического сооружения должно предшествовать составление проекта ремонта, обосновывающего принятое техническое решение, принятый способ организации ремонтных работ, намеченные сроки ремонта, затраты. Проекты капитальных ремонтов должны составляться независимо от способа ремонта (хозяйственный, подрядный).

К составлению проекта капитального ремонта наиболее ответственных элементов ГТС, а также работ по укреплению их основания и береговых примыканий, должны привлекаться организации в соответствии 
с действующим законодательством Российской Федерации.

5.5. Приемку ГТС после капитального ремонта производит комиссия, назначенная в установленном порядке и в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. При приемке ремонтных работ должно быть проверено их соответствие проекту. Запрещается приемка в эксплуатацию сооружений с недоделками, препятствующими их эксплуатации и ухудшающими экологическое состояние окружающей среды и безопасность труда персонала.
6. Противопожарная защита и охрана ГТС
Организация противопожарной защиты на ГТС осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7.     Экологическая безопасность при эксплуатации ГТС
Мероприятия по соблюдению водного баланса, рациональному использованию земель, экономному использованию вод, охране земель, лесов и иной растительности от истощения, затопления, подтопления и предупреждению других вредных последствий для окружающей природной среды, а также мероприятия, обеспечивающие охрану водных объектов, рыбных ресурсов, водных и околоводных животных и растений осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.